偏关县振兴农业投资发展有限公司

60万羽无抗蛋鸡养殖项目

环境影响报告书

（报批本）

| 建设单位： | 偏关县振兴农业投资发展有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 贵州秀泽环保有限公司 |

二О二二年十一月

目  录

第一章  概  述	1-1

1.1建设项目特点	1-1

1.2环境影响评价的工作过程	1-3

1.3分析判定相关情况	1-4

1.4关注的主要环境问题及环境影响	1-11

1.5环境影响评价的主要结论	1-12

第二章  总  则	2-1

2.1编制依据	2-1

2.2评价因子	2-5

2.3评价标准	2-6

2.4评价工作等级	2-10

2.5评价范围	2-15

2.6相关规划及环境功能区划	2-16

第三章  建设项目工程分析	3-1

3.1建设项目工程概况	3-1

3.2工艺流程	3-14

3.3公用工程	3-29

3.4工程环境影响因素分析	3-38

3.5污染源源强核算	3-40

3.6污染物排放情况	3-47

第四章  环境现状调查与评价	4-1

4.1地理位置	4-1

4.2自然地理环境	4-1

4.3环境质量现状调查	4-7

4.4区域污染源调查	4-18

第五章  环境影响预测与评价	5-1

5.1大气环境影响预测与评价	5-1

5.2地表水环境影响分析	5-8

5.3地下水环境影响与评价	5-15

5.4固体废物影响分析	5-31

5.5噪声影响预测与评价	5-37

5.6土壤影响分析	5-41

5.7生态环境影响分析	5-45

5.8环境风险影响分析	5-49

第六章  环境保护措施及其可行性论证	6-1

6.1施工期环境保护对策措施	6-1

6.2运行期环境保护措施及可行性论证	6-4

6.3环保投资	6-13

第七章  环境影响经济损益分析	7-1

7.1经济效益分析	7-1

7.2社会效益分析	7-1

7.3生态效益分析	7-1

7.4环境影响经济损益分析	7-2

7.5小结	7-3

第八章  环境管理与监测计划	8-1

8.1环境管理	8-1

8.2环境监测	8-5

8.3污染物排放清单	8-6

第九章  结  论	9-1

9.1建设项目概况	9-1

9.2环境质量现状	9-1

9.3污染物保护措施	9-2

9.4污染物环境影响	9-3

9.5公众意见采纳情况	9-5

9.6环境经济损益分析	9-5

9.7污染物排放总量	9-6

9.8环境管理与监测计划	9-6

9.9评价结论	9-6

# 第一章  概  述

## 1.1建设项目特点

### 1.1.1项目介绍

养殖业对于促进国民经济发展、改善人民生活都具有十分重要的意义。根据农业部《“十三五”农业科技发展规划》（农科教发[2017]4号），“针对不同规模、不同区域条件下主要畜禽标准化养殖场，大力推行适用品种、养殖工艺技术和装备设施‘三配套’的标准化规模养殖技术体系，加强饲料原料高效利用、标准化饲养工艺模式、高效节能设施设备、养殖废弃物高效处理与资源化利用等关键技术集成应用，重点推广以还田利用为主导的畜禽粪便综合利用技术模式，加快畜禽养殖污染治理，促进畜牧业转型升级。”

偏关县振兴农业投资发展有限公司成立于2021年9月3日，注册资本为20000万人民币，注册地址为山西省忻州市偏关县窑头乡陈家营村。该公司应用先进的生产管理模式和科学的合理布局，按照国家要求的营养标准和防疫标准，采用笼养模式、自动消毒、有机肥生产、无害化处理的环保型生产理念，向生产无公害、绿色产品挑战，是引领偏关县特色养殖业向规模化、标准型、产业化生产的一个典型。

根据山西省发展规模健康养殖实施意见，其中首要一项就是“构建发展的畜禽种业体系”，具体要求加快“建设新型的良种繁育体系，科学高效地选育推广品质优良、适应生产条件和市场需求且生产性能高的畜禽品种，实现优质、高产、高效、安全、生态畜牧业发展目标，提升畜牧业市场竞争力”。为了促进农牧产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增税、农民增收，偏关县振兴农业投资发展有限公司拟在偏关县窑头乡八柳树村西南420m处建设60万羽无抗蛋鸡养殖项目，工程投资7450万元，年存栏蛋鸡60万只。

偏关县行政审批服务管理局于2022年1月30日以偏审管投资发〔2022〕2号文出具了关于《60万羽无抗蛋鸡养殖项目可行性研究报告》的批复。项目代码：2201-140932-89-05-860767。

本项目建成后产出鸡粪直接运往有机肥发酵罐处理制成有机肥，可以将鸡粪充分利用，变废为宝。一方面将解决上游养殖企业生态环境污染问题，能有效减少环境污染，另一方将有机肥供给下游企业，能快速改善本地农业土壤结构，防止土壤板结，调整土壤中的氮磷钾成分，修复以前因化肥施用过多带来的伤害，具有良好的环境效益、生态效益、经济效益和社会效益。

### 1.1.2建设项目特点

1.1.2.1工程特点

本项目采用先进的养殖技术，养殖过程中饲养均采用自动化技术，减少人工劳动，以及减少人与鸡的接触。厂区配套建设有机肥发酵罐，制作有机肥；对病死鸡只按照相关规范要求进行安全填埋。项目运营过程中将产生一定的废水、废气、固体废物和噪声，对周边环境产生一定的影响。

本项目产生的鸡舍冲洗废水、生活污水经厌氧发酵工艺处理后的沼液回用于周围农田施肥，不外排；鸡舍产生的恶臭经喷洒除臭剂等措施处理后可达标排放；鸡粪直接运往有机肥发酵罐处理制成有机肥；医疗废物委托有危废处置资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。高噪声设备设置基础减振措施，确保项目边界噪声达标。

1.1.2.2环境特点

1、环境现状

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。2021年偏关县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为30%，NO2占标率为75%，PM10占标率为111.4%，PM2.5占标率为91.4%，O3占标率为93.1%，CO占标率为47.5%。PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。

本次评价期间，企业委托山西菁茵环境监测有限公司进行了现状监测。NH3、H2S在监测期间未出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

本次评价收集到2021年《偏关县地表水监测断面数据汇总》，偏关河出偏关县裴会监测断面的氨氮、COD、粪大肠菌群指标未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准限值要求，其它各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准限值要求。

由监测数据可以看出，地下水3个监测点位各项目监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求；

本项目厂界四周昼间等效声级范围在52.6～54.8dB(A)之间，夜间等效声级范围42.3～43.4dB(A)之间，未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值要求。

根据土壤环境质量现状监测结果，项目场地的各监测点各监测项目浓度均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。项目所在地土壤环境质量现状良好。

## 1.2环境影响评价的工作过程

环境影响评价类别根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目需开展环境影响评价。按照环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”，本项目该项目年存栏63万羽蛋鸡，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中换算比例为30只蛋鸡折算成1头生猪，则本项目折算后为年存栏生猪21000头，属于“第一类畜牧业”中1“畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”的项目，应编制环境影响报告书。

偏关县振兴农业投资发展有限公司于2022年6月6日委托贵州秀泽环保有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，全面对拟建项目所在区域的自然环境、生态环境以及建设内容和存在的敏感因素进行了全面调查，了解建设项目周围情况，并收集相关资料，调查该区域的发展规划，结合工程内容和区域调查结果对项目施工期、服务期污染物排放可能对环境造成影响的因子进行识别和筛选，同时进行了环境质量现状监测和资料收集。在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关技术要求，确定了本次评价级别、范围，编制完成了《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目环境影响报告书》。

2022年10月29日，偏关县行政审批服务管理局主持召开了《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目环境影响报告书》技术审查会，形成了技术审查意见。环评单位根据审查意见对报告进行了认真修改，形成了《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目环境影响报告书》（报批本），提交建设单位，报请偏关县行政审批服务管理局审批。

针对本项目主要环境影响因素，本次环评工作进行中，首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性分析、环境管理与监测计划等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

本次环境影响评价工作过程见图1.3-1。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目。因此，本项目符合国家产业政策。

### 1.3.2选址规划

1.3.2.1城市总体规划

本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，不在偏关县县城规划范围内，不违背规划要求。

1.3.2.2环境敏感区

1、敏感区

本项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区内，评价范围内无省级文物保护单位。

2、水源地

1）集中式供水水源地

距离本项目最近的水源地是陈家营乡集中供水水源，位于本项目西南侧4.95km处，本项目不在陈家营乡集中供水水源保护区范围内。

2）分散式水源地

距离本项目最近的分散式水源地是八柳树村水井，位于本项目东北侧0.56km处。

3、天桥泉域

本项目位于天桥泉域范围内，但不在重点保护区，距离重点保护区最近距离约19.8km。

4、地表水

距离本项目最近的地表水体为偏关河，位于项目南侧85m处。

1.3.2.3畜禽养殖禁养区规划符合性

根据《偏关县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，距离本项目最近的禁养区为陈家营乡集中供水水源二级保护区，本项目距离水源地东南北边界4.95km，不在水源地（水井）的禁养范围内，符合《偏关县畜禽养殖禁养区划定方案》。

1.3.2.4防护距离

参考《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001，畜禽养殖场选址要求：场界与禁建区域“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区”边界的最小距离不得小于500m；畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

根据中华人民共和国生态环境部于2018年2月26日，关于《关于畜禽养殖业选址问题的回复》：《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

图1-1  关于畜禽养殖业选址问题的回复

距离本项目最近的城镇为西南420m处的八柳树村。现场调查发现：八柳树村西南侧有1处散户距离本项目约420m，该户在八柳树村外从事畜禽散养。

本项目距离最近的村庄为八柳树不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的城市和城镇居民区，本项目与八柳树之间的距离由环境影响评价确定。本项目通过大气环境预测和环境质量现状监测，本项目恶臭气体最大浓度占村率为8.927%，环境空气评价范围内无超标点，本项目与八柳树之间不需要设置大气环境防护距离。

本项目产生的鸡粪直接由输送带运到有氧发酵罐进行有机肥生产，厂区内未设置畜禽粪便贮存设施，可满足粪便储存设施距各类功能地表水体不得小于400m的卫生防护距离要求。

1.3.2.5大气环境防护距离

通过计算，本项目环境空气评价等级为二级，根据《《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）》，本项目不需要计算大气环境防护距离。

1.3.2.6项目选址与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的符合性分析

表1.3-1  与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的符合性分析

| 序号 | 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的村要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 | 与《偏关县畜禽养殖禁养区划定方案》对比，本项目选址不在其范围内。本项目不违背城市规划、环境功能区划、主体功能区规划等相关规划。 | 符合 |
| 2 | 当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 偏关县已划定禁养区。 | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。 | 本项目畜禽养殖区及畜禽粪污处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施位于整个厂区的北侧，位于本项目所在区域主导风向的侧风向。 | 符合 |
| 4 | 参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 通过计算，本项目环境空气评价等级为二级，根据《《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）》，本项目不需要计算大气环境防护距离。通过对厂区和杜家沟村环境空气现状监测，数据表明，监测因子无超标现象，本项目排放的废气对环境影响较小。 | 符合 |

1.3.2.7与《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发【2020】19号）符合性分析

本项目与《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发【2020】19号）符合性分析见表1.3-2。

表1.3-2  本项目与晋政办发【2020】19号符合性分析表

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发【2020】19号） | 加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50m、其支流堤外30m范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。 | 项目厂址边界距离偏关河划界线最近距离为85m，符合该方案要求的支流堤外30m缓冲隔离带建设要求。 | 符合 |

1.3.2.8本项目与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发【2020】19号）相符性分析

第十六条：提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。

距离项目厂址边界最近的地表水体为偏关河，本项目边界距离偏关河为85m。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目附近地表水体属黄河流域偏关河（源头-窑头）段。偏关河纵贯县境东西，最后在关河口村注入黄河。偏关河属于黄河一级支流，本项目选址符合该方案要求的支流堤外30m缓冲隔离带建设要求。

2022年9月30日，偏关且水利局以偏水函【2022】48号文出具了《关于偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目距离偏关河勘界的函”的回函》：你单位发来“关于60万羽无抗蛋鸡养殖项目距离偏关河勘界的函及坐标位置图”已收悉。经我局实地对照复核后，该地范围符合偏关河道划界管理要求。

综上所述，评价认为本项目选址可行。

### 1.3.3“三线一单”符合性分析

1.3.3.1与生态红线相符性分析

偏关县尚未发布生态保护红线。根据《环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）《生态保护红线划定技术指南》，本项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区内，评价范围内无省级文物保护单位。本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，项目选址不违背生态保护红线的划定原则。

1.3.3.2与环境质量底线相符性分析

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。2021年偏关县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为30%，NO2占标率为75%，PM10占标率为111.4%，PM2.5占标率为91.4%，O3占标率为93.1%，CO占标率为47.5%。PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。

本次评价期间，企业委托山西菁茵环境监测有限公司进行了现状监测。NH3、H2S在监测期间未出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

本次评价收集到2021年《偏关县地表水监测断面数据汇总》，偏关河出偏关县裴会监测断面的氨氮、COD、粪大肠菌群指标未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准限值要求，其它各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准限值要求。

地下水3个监测点位各项目监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求；

本项目厂界四周昼间等效声级范围在52.6～54.8dB(A)之间，夜间等效声级范围42.3～43.4dB(A)之间，未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值要求。

根据土壤环境质量现状监测结果，项目场地的各监测点各监测项目浓度均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。项目所在地土壤环境质量现状良好。

本项目各污染物达标排放，符合环境质量底线的原则。

1.3.3.3与资源利用上线相符性分析

本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能。本项目养殖过程只使用少量的冲洗水，用于鸡舍的设备和地面冲洗，冲洗废水经处理后回用于周围农田施肥，符合当地资源利用上线要求。

1.3.3.4与环境准入负面清单的相关分析

根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目。

本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，距离本项目最近的河流为偏关河，位于本项目南约85m处。本项目不属于偏关河沿线范围。本项目不违背《忻州市生态环境总体准入清单》。

因此，本项目符合国家、地方等产业政策要求。符合环境准入负面清单的原则要求。

因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。

1.3.3.5忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案

根据《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发【2021】12号）文划分生态环境管控单元为：

优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

重点管控单元：重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。

一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主执行国家、主要落实生态环境保护基本要省、市相关产业准入、总量控制排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

优先保护单元：全市共计114个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。

重点管控单元：全市共计70个，主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区（聚集区）、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。

一般管控单元：全市共计14个，指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，选址不在生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等；不在太行山、吕梁山等生态屏障带，以及沿黄水土流失生态脆弱区域，因此本项目不在优先保护单元。

本项目场址不在偏关县县城规划范围内，因此本项目不在重点管控单元。

本项目位于一般管控单元。一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目为蛋鸡养殖项目，项目产生的废气达标排放；项目废水处理后用于周围农田灌溉；固体废物合理处置，各污染物达标排放，满足一般管控单元要求。

本项目与忻州市生态环境管控单元分布图见附图1-1。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

### 1.4.1主要环境问题

1、运营期排放的恶臭对周边大气环境的影响。

2、废水的非正常渗漏对地下水的影响。

3、项目运营过程中，各类设备产生的噪声；

4、本项目产生的固体废物主要是病死鸡、鸡粪、鸡苗防疫过程产生的废器具以及生活、办公等产生的生活垃圾等对周围环境产生的影响。

### 1.4.2主要环境影响

1.4.2.1大气环境影响

本项目营运期的废气主要是有机肥发酵罐废气，鸡舍产生的恶臭。蛋鸡舍、育雏育成鸡舍采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%；有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。

工程在严格落实环评提出的各项环保措施后对区域环境空气质量影响很小。

1.4.2.2地表水环境影响

本项目场区的排水系统实施雨污分流，后期雨水通过雨水管网排入场区外沟渠；本项目建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，生活污水、鸡舍冲洗废水和初期雨水排入黑膜厌氧发酵池，经发酵后用于周围农田施肥，不外排，综合分析项目废水对地表水环境影响较小。

1.4.2.3地下水环境影响

本次评价制定了源头控制、防渗、污染监控、应急响应措施。采取上述措施后，正常工况下，建设项目对地下水水质影响较小，不会对周围居民饮水造成影响。

1.4.2.4固体废物环境影响

本项目产生的固体废物主要鸡粪、散落羽毛及饲料残渣、病死鸡、残次鸡蛋和蛋壳、生活垃圾以及少量医疗废物等。

鸡粪便通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产；散落羽毛及饲料残渣混入有机肥发酵罐加工有机肥；病死鸡填埋井填埋；残次鸡蛋和蛋壳添加至饲料中喂食给蛋鸡；疾病防疫产生的医疗废物将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置；废机油、含油废棉纱和手套在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门进行统一处理。项目固体废物均有合理的处置去向和处置方式，固体废物对周围环境影响较小。

1.4.2.5声环境影响

预测结果表明，项目运营期厂界噪声贡献值为30.97～41.90dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。说明项目对周边声环境影响较小。

1.4.2.6土壤环境影响

工程对各污染环节制定了严格的控制措施，防止废气、废水及固体废物污染土壤环境。项目建设对周边土壤环境影响较小。

1.4.2.7生态影响

本项目生产中运用先进生产工艺，减少了污染物产生量，同时采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，使污染物排放降至最低限度，对生态影响很小，是区域自然体系可以承受的。

## 1.5环境影响评价的主要结论

偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目符合国家产业政策和当地发展规划；符合偏关县县城总体规划、符合偏关县畜禽养殖禁养区规划、不违背偏关县生态功能区划和偏关县生态经济区划；在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物可以达标排放，对环境影响较小；场址的选择符合环境可行性的要求；本项目在公示期间未收到公众反对意见。因此，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。

# 第二章  总  则

## 2.1编制依据

### 2.1.1任务依据

（1）偏关县振兴农业投资发展有限公司环境影响评价委托书，2022年6月6日；

（2）偏关县行政审批服务管理局关于《60万羽无抗蛋鸡养殖项目可行性研究报告》的批复，2022年1月30日，项目代码：2201-140932-89-05-860767。

### 2.1.2法律、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（7）《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日修订；

（8）《家畜家禽防疫条例实施细则》，1992年4月8日，农业部令第10号；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；2021年1月1日起施行；

（11）《大气污染防治行动计划》，国务院国发[2013]37号，2013年9月10日；

（12）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，中华人民共和国环境保护部，2013年9月25日；

（13）《水污染防治行动计划》，国务院国发[2015]号，2015年4月2日；

（14）《土壤污染防治行动计划》，国务院国发[2016]31号，2016年5月28日；

（15）环保部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录》，2017年7月28日；

（16）《国家危险废物名录》（2021年版），2021年1月1日起施行；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150；

（18）环保部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）（2014.4.11）；

（19）国务院国发[2018]22号《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国2018年6月27日；

（20）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境保护部令第4号，2019年1月1日实施；

（21）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，（国办发〔2017〕48号），2017年5月31日；

（22）环境保护部办公厅文件环办［2013］103号《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》(2013年11月14日)；

（23）环境保护部《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2010］151号文，2010年12月30日）；

（24）《关于印发〈病死及死因不明动物处置办法（试行）〉的通知》（农医发［2005］25号文，2005年10月21日）；

（25）《农业部关于印发〈病死及病害动物无害化处理技术规范〉的通知》（农医发〔2017〕25号）；

（26）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评【2018】31号，生态环境部办公室，2018年10月12日；

（27）《关于畜禽养殖废弃物资源利用过程中加强环境监管的通知》（环水体[2017]120号），2017年9月6日；

（28）农业部办公厅“关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知”，（农办牧[2018]1号），2018年01月15日。

（29）农业部办公厅“关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知”（农办牧〔2018〕2号），2018年1月5日；

（30）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日；

（31）农办牧〔2020〕23号“农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知”，2020年6月4号。

（32）农业部办公厅《关于统筹做好畜牧业发展和畜禽粪污治理工作的通知》（农办牧〔2017〕65号）。

（33）农业部农牧发〔2017〕11号“关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》的通知”，2017年7月7日；

（34）农业部办公厅农办牧〔2017〕65号“关于统筹做好畜牧业发展和畜禽粪污治理工作的通知”，2017年12月25日。

### 2.1.3地方法规划、规划

（1）山西省环境保护厅晋环发[2012]272号《关于加强扬尘污染治理工作的通知》；

（2）山西省环境保护厅晋环发〔2015〕25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”的通知，2015年2月28日；

（3）《山西省环境保护条例》，山西省人民代表大会常务委员会公告（第四十一号），2017年3月1日；

（4）晋环环评函[2016]75号山西省环境保护厅转发环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》的通知（2016.11.25）；

（5）《山西省大气污染防治条例》，2019年1月1日；

（6）山西省人民政府，晋政办发[2018]52号，《山西省大气污染防治2018年行动计划》，2018年5月30日；

（7）山西省人民政府，晋政办发[2018]54号，《山西省水污染防治2018年行动计划》，2018年5月30日；

（8）山西省人民政府，晋政办发[2018]53号，《山西省土壤污染防治2018年行动计划》，2018年5月30日；

（9）山西省环保厅，晋环许可【2017】38号，《山西省环境保护厅关于推进落实全省排污许可证核发工作的通知》，2017年3月14日；

（10）山西省人民政府，晋政发[2018]30号，《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018年7月29日；

（11）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发[2020]17号，2020年3月13号

（12）《关于贯彻落实〈关于做好畜禽养殖项目环境评价管理工作的通知〉的实施意见》（晋环环评函[2018]34号），2018年10月15日；

（13）山西省环境保护厅山西省农业厅山西省财政厅《关于进一步加强畜禽养殖主要污染物总量减排工作的通知》，晋环发[2013]34号；

（14）山西省环境保护厅山西省农业厅《关于进一步加大畜禽养殖污染减排项目推进力度的通知》，晋环发[2013]84号；

（15）山西省人民政府办公厅关于印发山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案（2017-2020年）的通知〔2017〕158号，2017年12月9日；

（16）山西省环境保护厅山西省农业厅关于进一步加大畜禽养殖污染减排项目推进力度的通知，晋环发[2013]84号；

（17）忻州市人民政府办公厅《忻州市空气质量巩固提升2021年行动计划》，忻政办发〔2021〕50号，2021年5月27日；

（18）忻州市人民政府办公厅《忻州市水环境质量巩固提升2021年行动计划的通知》，忻政办发〔2021〕76号，2021年8月26日；

（19）偏关县人民政府《关于印发偏关县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》，偏政发[2017]79号，2017年10月30日。

### 2.1.4技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017第43号）；

（10）《山西省地表水水环境功能区划》DB14/67-2019；

（11）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》，HJ/T81-2001；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（14）《畜禽粪便还田技术规范》（GBT25246-2010）；

（15）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；

（16）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

（17）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）。

（18）《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)；

（19）《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2007）；

（20）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（21）《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

（22）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号），2017年7月3日实施。

### 2.1.5参考资料

（1）《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》，农业部；

（2）《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目环境现状监测报告》；

（3）《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目可行性研究报告》；

（4）偏关县畜禽养殖禁养区划定方案；

（5）企业提供的其他资料。

## 2.2评价因子

2.2.1评价因子识别

通过对项目的初步工程分析，并结合当地的环境特点及各主要工程行为的调查，分析建设项目对大气环境、水环境、声环境、固废、社会经济等要素可能产生的影响，建立主要环境影响因素识别矩阵，见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素和评价因子识别表

| 影响因子阶段 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境 空气 | 地表 水 | 地下 水 | 声环 境 | 地质 环境 | 土壤 | 农作 物 | 地表 植物 | 土地 利用 |
| 建设期 | 施工建设 | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -1L↓ | -1S↑ |  |  | -1L↑ |
|  | 场地清理 | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ |  |  | -1S↑ |  |  | -1L↑ |
|  | 材料运输堆放 | -1S↑ |  |  | -2S↑ |  |  |  |  |  |
| 生产期 | 废气 | -3L↓ |  |  |  |  |  | -2L↓ | -2L↓ |  |
|  | 废水 |  | -3L↓ | -1L↓ |  |  | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ |  |
|  | 废渣 |  |  | -1L↓ |  |  | -1L↓ |  | -2L↓ | -1L↓ |
|  | 噪声 |  |  |  | -1L↓ |  |  |  |  |  |
|  | 原料运输 | -1L↑ |  |  | -1L↑ |  |  | -1L↑ | -1L↑ |  |
|  | 职工生活 | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品销售 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 识别结果 | ☆ | ☆ | ○ | ○ |  |  | ○ |

注：+正效应、-负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响；↑可逆影响；↓、不可逆影响；

由表可以得出，本项目对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期、大范围的影响。

施工建设期主要表现在对环境空气、声环境、地表水环境及土壤的不利影响。主要表现为施工过程中清理场地、场地开挖、地基处理、运料等施工机械和运输车辆产生的废气、废水、噪声等污染影响。

工程投产运行期，对环境产生的主要影响包括废气、废水、固体废物排放及生态影响，工程虽然采用了较严格的污染治理措施，但仍不能完全排除对周围环境产生不利影响的可能。生产运行期的环境影响为长期的、直接的。具体包括：一是对环境空气的影响，包括鸡舍、有机肥车间等产生的恶臭，运输车辆产生的扬尘。二是污水对环境的影响，主要为鸡舍冲洗废水、车辆冲洗水、职工生活污水等，通过下渗有可能污染地下水。三是对声环境的影响，主要是交通噪声等。四是固体废物对环境的影响，主要为鸡粪便、病死鸡尸体、防疫医疗废物、生活垃圾等不合理处置产生的影响；五是对生态环境的影响，主要是养殖场区占地对土地功能的改变，工程排放的废气、废水等对环境的影响。

### 2.2.1评价因子筛选

对评价因子的选择将在考虑工程污染物排放特征和区域环境质量现状水平两方面因素基础上进行，根据孵化行业对环境影响的特征，经筛选，确定出本项目主要的环境影响因子为：

（1）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、H2S、NH3；

预测因子：H2S、NH3。

（2）地下水

现状评价因子为：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计)、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项。

地下水化学类型分析因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等8项。

预测因子：氨氮。

（3）固体废物

固体废物评价选择鸡粪、病死鸡尸体、防疫室医疗固废、废机油、生活垃圾等

（4）噪声

主要发声设备等效声级。

- 土壤

现状评价因子为：PH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌9项基本项。

（6）生态环境

生产建设对区域生态、动植物的影响。

## 2.3评价标准

根据项目建设所处区域环境特征、环境功能区划以及建设项目排污情况等，本项目拟采用的评价标准如下。

### 2.3.1环境质量标准

2.3.1.1空气环境质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区规定要求，本项目所处区域为农村地区，环境空气质量功能属二类区，执环境空气质量二级标准。标准限值见表2.3-1。

对于建设项目特征污染物，本次评价参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）（附录D其他污染物空气质量浓度参考限值）具体见表2.3-2。

表2.3-1  环境空气质量标准  单位ug/m3

| 污染物名称 取值时间 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO（mg/m3） | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均 | 60 | 40 | 70 | 35 | - | - |
| 24小时平均 | 150 | 80 | 150 | 75 | 4 | 160 |
| 1小时平均 | 500 | 200 | -- | -- | 10 | 200 |

表2.3-2  建设项目特征污染物环境空气质量标准

| 编号 | 污染物名称 | 1h平均浓度标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）（附录D其他污染物空气质量浓度参考限值） |
| 2 | 氨 | 200 |  |

2.3.1.2地表水

本项目最近河流是偏关河。按照《山西省地表水水环境功能区划》（山西省地方标准DB14/67-2019)，项目所在区域属于黄河流域偏关河“源头—窑头”段，该河段地表水水环境功能区为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体限值见表2.3-3。

表2.3-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH外）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 污染物 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （个/L） |  |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤10000 |  |

2.3.1.3地下水

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以厂址区域地下水执行Ⅲ类水质标准。具体限值见表2.3-4：

表2.3-4  地下水质量标准  单位：mg/L(pH值除外)

| 项目 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤450 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1000 | ≤1.0 |
| 项目 | 氯化物 | 硫酸盐 | 六价铬 | 挥发酚 | 铅 | 铁 | 镉 | 锰 |
| 标准 | ≤250 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.005 | ≤0.1 |
| 项目 | 砷 | 汞 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/100mL） | 耗氧量（CODMn法，以O2计) |  |  |
| 标准 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3.0 | ≤100 | ≤3.0 |  |  |

2.3.1.4土壤

本项目占地范围内土地为设施农业用地，根据《自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》解读：设施农业用地包括作物种植设施（含规模化大田种植配建的设施）和畜禽水产养殖设施。因此，本项目土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值，标准值见表2.3-5。

表2.3-5  农用地土壤污染风险管控标准（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | 风险筛选值（单位mg/kg，pH除外） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.3.1.5声环境

本项目所在区域属于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，执行1类声环境功能区要求。具体限值见表2.3-6：

表2.3-6  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 时段 区域 | 昼间 | 夜间 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目区域 | 55 | 45 | 1类 |

### 2.3.2污染物排放标准

2.3.2.1大气污染物排放标准

1、恶臭污染物

本项目养殖场恶臭污染物NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准；标准限值见表2.3-8。

表2.3-8  恶臭污染物标准  单位：mg/m3

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 排放速率kg/h | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.5mg/m3 | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准； |
| 2 | H2S | 0.06mg/m3 | 0.33 |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 | 2000 |  |

2、食堂油烟

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体见表2.3-9。

表2.3-9  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/Nm3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%) | 60 |

3、备用柴油发电机废气

备用柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014)表2大气污染物排放限值，具体数值见表2.3-10。

表2.3-10  《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014)表2  单位（g/KWh）

| 标准 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014)表2 | CO | 3.5 |
|  | NOx | 0.19 |
|  | HC | 2.0 |

2.3.2.2废水排放标准

本项目生产废水和生活污水经黑膜厌氧发酵池处理后回用于周围农田施肥。

2.3.2.3厂界噪声标准

1、施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的标准，具体取值见表2.3-11。

表2.3-11  建筑施工厂界噪声限值  单位：dB(A)

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准 | 70 | 55 |

2、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体取值见表2.3-12。

表2.3-12  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 项目 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 2 | 60 | 50 |

2.3.2.4固体废物标准

鸡粪好氧发酵后制成有机肥应达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）及《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）；病死鸡尸体的处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；医疗固废处理与处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；一般工业固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020），具体限值要求见表2.3-9、2.3-10所示。

表2.3-13  《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）

| 控制项目 | 蛔虫卵 | 粪大肠菌群数 | 苍蝇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 死亡率≥95% | ≤105个/kg | 堆体周围不应有活的蛆、蛹或者是新羽化的苍蝇 |

表2.3-14  《粪便无害化卫生标准》（GB/T7959-87）

| 控制项目 | 蛔虫卵 | 粪大肠菌群数 | 苍蝇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 死亡率≥95% | ≤105个/kg | 堆体周围不应有活的蛆、蛹或者是新羽化的苍蝇 |

2.3.2.5其他标准

病死鸡尸体的处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）》要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，厂界与禁养区域（本项目体现为县城和乡镇）边界的最小距离不得小于500m，粪便储存设施距地表水体不得小于400m。

## 2.4评价工作等级

### 2.4.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气环境影响评价等级采用导则推荐的估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响距离，然后按评价工作分级判据进行分级，见表2.4-1。

表2.4-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据项目的初步工程分析结果，选择工程排放的主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目排放的主要污染物为NO2、NH3、H2S，根据导则推荐的估算模式计算各污染物的最大地面质量浓度Ci及其占标率Pi和其地面质量浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%，本项目大气污染物采用估算模式估算所需参数见表2.4-2，评价等级确定见表2.4-3。

表2.4-2  大气估算模式所需参数和选项表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（°) | 排气筒底部海拔高度（m) | 排气筒参数 | 污染物排放速率（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m) | 内径（m) | 温度（℃) | 流速（m/s) | H2S | NH3 |
| 有机肥发酵罐排气筒 | 111.708133 | 39.486707 | 1167.0 | 15.0 | 0.6 | 20 | 15.0 | 0.010 | 0.097 |

续表2.4-2  主要废气污染源参数一览表（矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标（°) | 海拔高度（m) | 矩形面源 | 污染物排放速率（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度（m) | 宽度（m) | 有效高度（m) | H2S | NH3 |
| 育雏育成鸡舍 | 111.705923 | 39.486044 | 1167 | 100 | 86 | 10 | 0.0002 | 0.002 |
| 蛋鸡舍 | 111.707232 | 39.486359 | 1167 | 130 | 100 | 10 | 0.0015 | 0.0152 |

表2.4-3  大气环境影响评价工作等级的确定结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机肥发酵罐排气筒 | NH3 | 200.0 | 8.954 | 4.477 | / | 二 |
|  | H2S | 10.0 | 0.893 | 8.927 | / | 二 |
| 育雏育成鸡舍 | NH3 | 200.0 | 0.806 | 0.403 | / | 三 |
|  | H2S | 10.0 | 0.081 | 0.806 | / | 三 |
| 蛋鸡舍 | NH3 | 200.0 | 5.192 | 2.596 | / | 二 |
|  | H2S | 10.0 | 0.519 | 5.192 | / | 二 |

本项目Pmax最大值出现为点源排放的H2SPmax值为8.927%，Cmax为0.893μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 2.4.2地表水

本项目废水经厌氧发酵工艺处理后的沼液回用于周围农田施肥，不外排。污水全部实现综合利用，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水影响按照三级B评价。

### 2.4.3地下水

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目为畜禽养殖项目，属于地下水评价Ⅲ类项目。

建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-4。

表2.4-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感程度 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

2.4.3.1工作等级划分

根据地下水环境敏感程度分级原则和现场调查，评价范围内无集中式饮用水水源地，但有分散式居民饮用水水源，地下水环境属于较敏感。

地下水环境敏感程度分级见表2.4-5。

表2.4-5  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据地下水评价工作等级确定表2.4-6，本项目地下水评价工作等级为三级。

表2.4-6  建设项目评价工作等级确定表

| 名称 | 地下水项目分类 | 地下水环境敏感程度 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目场区 | Ⅲ类 | 项目场地下游有分散式居民饮用水水源，地下水环境属于较敏感。 | 三级 |

### 2.4.4声环境

本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，属GB3096-2008规定1类标准地区，项目建设与运行的主要噪声源多为间歇性声源，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中声环境评价等级划分，本评价的噪声环境影响评价等级确定为二级。评价工作等级的划分见表2.4-7。

表2.4-7  声环境评价等级

| 项目 | 工程特点 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 指标 | ①项目所处声环境功能区为GB3096规定的1类地区； ②项目建设前后敏感目标噪声级增高量在3dB(A)-5dB(A)〔含5dB(A)〕，受影响的人口数量增加较多时。 | 二级 |

### 2.4.5土壤环境

1、土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，本项目养殖场以污染影响为主，本项目属于污染型项目。

2、项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目参考农林牧渔业中的年出栏生猪5000头（60万羽无抗蛋鸡养殖项目，折合为2.1万头猪）及以上的畜禽养殖场或养殖小区项目，项目类别为Ⅲ类污染影响型项目。

3、污染型

污染影响型等级划分依据见表2.4-8。

表2.4-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

本项目占地面积57299m2，规模为中型；本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，项目东、西、北侧50m范围内存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。

综上所述，本项目土壤影响评价工作等级为三级。

### 2.4.6生态影响

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

本项目属于污染影响型项目，本项目占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线。本项目地下水水位或土壤影响范围内无分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。本项目总治理面积约57299m2，占地面积小于20km2，因此本项目生态影响评价等级为三级。

### 2.4.7风险评价

1、物质危险特性判定

根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险物质是柴油。

①计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；Q1,

Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目厂区内设置1座发电机房，发电机使用柴油作为燃料，柴油最大储存量为0.4t。本项目危废暂存间存有废机油，最大存储量为0.2t。

确定本项目危险化学品为柴油和废机油，本项目环境风险物质Q值计算结果见表2.4-10。

表2.4-10  本项目环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）

| 序号 | 物质名称 | 本项目最大存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 0.4 | 2500 | 0.00016 |
| 2 | 废机油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
| 合计 |  |  |  | 0.00024 |

本项目涉及的危险物质主要为柴油。由《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目Q=0.00024。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C：该项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.4-11  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

综上所述，本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 2.5评价范围

根据《环境影响评价技术导则》对不同评价级别工作深度要求、结合评价区自然、社会环境特征，地形地貌和居民分布，工程的排污特点确定本次的评价范围如下：

### 2.5.1环境空气

根据《环境影响评价技术导则》，结合本次工程大气污染排放特征，该地区主导风向、厂址周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定本次环境空气评价范围以厂址为中心，边长为5km的矩形，约25km2的区域。

### 2.5.2地表水

地表水评价工作等级为三级B。本项目废水经厌氧发酵工艺处理后的沼液回用于周围农田施肥，不外排，主要分析废水处理措施环境可行性。

### 2.5.3地下水

本次评价根据区域水文地质条件、地下水埋藏和径流方向，以及工程污水排放特点，地下水环境影响评价范围约6.0km2区域。

### 2.5.4声环境

评价范围为厂界向外200m范围。

### 2.5.5土壤

根据本项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌及水文地质条件，参照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），划定本项目调查评价范围为：

污染影响评价范围为养殖场占地范围及场界外0.05km。

### 2.5.6生态环境

综合考虑本项目直接和间接影响，确定本次评价范围为项目厂区外扩200m。

### 2.5.7风险环境

本项目风险评价为简单分析。

## 2.6相关规划及环境功能区划

### 2.6.1城市发展规划

《偏关县县城总体规划（2001-2020）》

偏关县城市规划区范围：东至塔梁山龙江水库以东1km及何家沟一带；西至西山护城楼以西1km；南至南窑头村；北至沈家村。规划区总面积约为24.4km2。偏关县县城是晋西北门户城镇，是以农畜产品加工业为主，旅游业为发展方向的综合性城镇。规划近期（2005年）县城总人口为2.9万人，城市建设总用地为254ha；规划期末（2020年）县城总人口为4.2万人，城市建设总用地为312.8ha。

本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，距离偏关县城总体规划边界9.8km，不在偏关县县城规划范围内，不违背规划要求。

偏关县县城总体规划图见附图2-1。

### 2.6.2与山西省主体功能区划的符合性分析

根据晋政发[2014]9号文关于山西省人民政府关于印发《山西省主体功能区规划》的通知，全省划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。

本项目位于偏关县，本项目所在地位于国家级限制开发的重点生态功能区。

国家层面限制开发的重点生态功能区为黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。该区域位于吕梁山脉以西，为山西省黄土集中成片分布区域，与陕西省黄土高原主体连接，黄土堆积深厚，地表切割破碎，水土流失十分严重。包括忻州市的神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县，临汾市的吉县、乡宁县、蒲县、大宁县、永和县、隰县、汾西县，吕梁市的中阳县、兴县、临县、柳林县、石楼县等3市18县，总面积2.9万平方公里。

一、功能定位

黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。

二、规划目标

——水土流失面积显著下降，水土流失得到有效控制，水土流失治理率达到或超过全省平均水平。

——25度以上陡坡耕地全部退耕还林还草，草地载畜量得到控制，林草覆盖面积显著提高。

——离石—柳林—中阳、河曲—保德等环境污染较大地区的污染物排放得到有效控制，主要城市大气环境质量明显改善，主要河流水质明显优化。

——贫困发生率显著降低，公共服务水平显著提高，人民生活质量显著改善。

——严格控制开发强度，城镇布局在现有基础上进一步集约开发、集中建设，逐步减少农村居民点占用空间，腾出更多空间用于保障生态系统良性循环。

三、发展方向

——开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复。

——改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业。

——推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地。

——在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。

包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县文笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等34个镇（乡）。

——在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度。

——吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区。

——严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。

——对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。

本项目为蛋鸡养殖项目，占用已有农用设施地，不新增占地。项目运营期大气污染物排放量较小且可做到达标排放；废水处理后全部回用于周围农田灌溉，不外排，鸡粪生产成有机肥用于周围农田施肥，间接推进了生态型产业发展。因此，本项目建设不违背《山西省主体功能区规划》要求。

本项目与山西省主体功能区规划相对位置图见附图2-2。

### 2.6.3《偏关县畜禽养殖禁养区划定方案》

1、划定情况分析

在禁养区划定过程中搜集到偏关县城镇的土地利用总体规划，结合偏关县经济社会发展规划内容，搜集了偏关县风景名胜区、自然保护区、水源地及其其他需要保护区域的内容。

通过收集到的资料和现场调查本次划定主要敏感目标为：（1）饮用水水源地；（2）城镇居民区和文化教育科学研究区域；（3）风景名胜区；（4）泉域重点保护区；（5）重要河流流域岸带。

在划定过程中采用了原有已划定的水源地保护区范围，并在其划定的基础上根据实际需要进行了必要的外扩。在原有土地利用规划为人口、科技、教育集中区域的基础上原则上外扩500米，结合地形地貌特征划定了城镇居民区和文化教育科学研究区域禁养区范围。同时将泉域重点保护区域和黄河流域经过偏关的岸带也划定为禁养区。

2、禁养区划定结果

根据《畜禽养殖禁养区划定技术指南》及相关法律法规，偏关县以下范围内禁止建设养殖场（禁养区Ⅰ）：

（1）水源地一级保护区范围。（由于人口聚集区畜禽禁养区类型要求高于水源地二级保护区的禁养标准，因此凡是水源地二级保护区与人口聚集区畜禽禁养区重合部分按照人口聚集区畜禽禁养区计算。且一级水源地保护区的禁养标准与人口聚集区畜禽禁养区要求相同，为了划分方便，因此将一级水源地保护区的禁养内容与人口聚集区畜禽禁养区合并，以人口聚集区畜禽禁养区体现。）

（2）人口聚集区类型畜禽禁养区，即县城规划区及各个乡镇的建成区范围及其外扩500米的范围。

（3）泉域重点保护区类型畜禽禁养区，即天桥泉域重点保护（其中与人口聚集区类型畜禽禁养区，按照人口聚集区类型畜禽禁养区计算）。

（4）风景名胜区类型畜禽禁养区，即老牛湾风景名胜区（其中与人口聚集区类型畜禽禁养区，按照人口聚集区类型畜禽禁养区计算）。

（5）重要河流岸带类型畜禽禁养区，即黄河流经偏关的岸带（其中部分与老牛湾风景名胜区重合，部分与人口聚集区禁养区重合，重合部分按照其它类型的禁养区计算。）

根据《畜禽养殖禁养区划定技术指南》及相关法律法规，偏关县以下范围内禁止建设污染物排放的养殖场（禁养区Ⅱ）：

饮用水水源地二级保护区（由于人口聚集区畜禽禁养区类型要求高于水源地二级保护区的禁养标准，因此凡是水源地二级保护区与人口聚集区畜禽禁养区重合部分按照人口聚集区畜禽禁养区计算。且一级水源地保护区的禁养标准与人口聚集区畜禽禁养区要求相同，为了划分方便，因此将一级水源地保护区的禁养内容与人口聚集区畜禽禁养区合并，以人口聚集区畜禽禁养区体现。）

3、禁养区统计结果

偏关县畜禽养殖禁养区面积为75.20平方公里，其中禁养区Ⅰ（不得建设规模化畜禽养殖场）面积总计为73.10平方公里，禁养区Ⅱ（不得建设有污染排放的规模化畜禽养殖场）面积总计为2.10平方公里。偏关县畜禽养殖禁养区划定结果见表2.6-1。

表2.6-1  偏关县畜禽养殖禁养区划分结果

| 序号 | 图斑号 | 禁养区类型 | 面积（hm2） | 占全县比例（%） | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁养区Ⅰ |
| 1 | 1 | 水源地一级保护区类型畜禽禁养区 | 0.50 | 0.003 | 天峰坪集中供水水源 |
| 2 | 2 | 水源地一级保护区类型畜禽禁养区 | 1.11 | 0.007 | 老营镇集中供水水源 一级保护区 |
| 3 | 8 | 水源地一级保护区类型畜禽禁养区 | 1.81 | 0.0011 | 陈家营乡集中供水水 源一级保护区 |
| 4 | 11 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 299.22 | 0.1775 | 万家寨乡 |
| 5 | 12 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 194.77 | 0.1156 | 水泉乡 |
| 6 | 13 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 254.26 | 0.1509 | 天峰坪乡 |
| 7 | 14 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 229.61 | 0.1362 | 陈家营乡 |
| 8 | 15 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 1670.88 | 0.9914 | 新关镇 |
| 9 | 16 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 213.73 | 0.1268 | 南堡子乡 |
| 10 | 17 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 125.80 | 0.0746 | 尚峪乡 |
| 11 | 18 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 257.22 | 0.1526 | 楼沟乡 |
| 12 | 19 | 人口聚集区类型畜禽禁养区 | 290.66 | 0.1725 | 老营镇 |
| 13 | 20 | 风景名胜区类型畜禽禁养区 | 13.69 | 0.0081 | 老牛湾 |
| 14 | 21 | 风景名胜区类型畜禽禁养区 | 2576.55 | 1.5287 | 老牛湾 |
| 15 | 22 | 泉域重点保护区类型畜禽禁养区 | 2.16 | 0.0013 | 天桥泉域 |
| 16 | 23 | 泉域重点保护区类型畜禽禁养区 | 3.55 | 0.0021 | 天桥泉域 |
| 17 | 24 | 重点河流岸带类型畜禽禁养区 | 1174.83 | 0.6970 |  |
| 禁养区Ⅱ |
| 18 | 9 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 0.27 | 0.0002 | 楼沟集中供水水源二级 |
| 19 | 10 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 1.52 | 0.0009 | 楼沟集中供水水源二级 |
| 20 | 3 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 7.55 | 0.0045 | 老营镇集中供水水源二级 |
| 21 | 4 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 188.32 | 0.1117 | 尚峪集中供水水源二级 |
| 22 | 5 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 6.06 | 0.0036 | 南堡子集中供水水源二级 |
| 23 | 6 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 4.02 | 0.0024 | 陈家营乡集中供水水源二级 |
| 24 | 7 | 水源地二级保护区类型畜禽禁养区 | 2.42 | 0.0014 | 陈家营石沟子集中供水水源二级 |
|  |  | 合计 | 7520 | 4.4621 |  |

距离本项目最近的禁养区为陈家营乡集中供水水源二级保护区，本项目距离水源地东南北边界4.95km，不在水源地（水井）的禁养范围内，符合《偏关县畜禽养殖禁养区划定方案》。

本项目与偏关县禁养区规划相对位置图见附图2-3。

### 2.6.4偏关县生态功能区划

根据《偏关县生态功能区划》，本项目位于“I-1偏关中部农牧业水土保持生态功能小区”，该区域生态系统的主要服务功能为土壤保持。

保护措施：①加强经济用材林和水保防护林建设，做好水土保持工作，恢复和营造良好的生态系统；②大力发展绿色农业，改变传统的靠农药、化肥提高农作物产量的做法，大力发展生态农业，发展生态农业不仅可以减少农业面源对居民饮用水的危害，而且可以增加该区域的生态结构稳定性，提高抵御生态破坏的能力。

发展方向：建立生态农牧业基地和农牧业循环经济基地，发展无公害、绿色和有机食品生产，促进农业向高产、优质、低耗的方向发展。

本项目为蛋鸡养殖项目，属畜牧业。项目运营期大气污染物排放量较小且可做到达标排放；废水处理后全部回用于周围农田灌溉，不外排，鸡粪生产成有机肥用于周围农田施肥，符合大力发展绿色农业，改变传统的靠农药、化肥提高农作物产量的做法，大力发展生态农业的保护措施要求，符合该区发展方向。项目的建设符合I-1偏关中部农牧业水土保持生态功能小区的保护措施和发展方向。

偏关县生态功能区划图见附图2-4。

### 2.6.5偏关县生态经济区划

根据《偏关县生态经济区划》，偏关县生态经济区划分为四个区域：禁止开发区、限制开发区、优化开发区和重点开发区四类区。本项目厂址位于ⅡB偏关河及其支流沿岸限制开发区，ⅡB-1偏关河及其支流沿岸农业生态经济区，该小区面积为143.48km2，主要沿偏关河及其支流沿岸分布，主要涉及乡镇有窑头乡、陈家营乡、老营镇及水泉乡4个乡镇。该区域鼓励发展特色农业，禁止建设污染环境、破坏资源、破坏景观的生产设施。煤炭、焦化、电力、建材等高污染企业坚决禁止。

本项目为蛋鸡养殖项目，不属于煤炭、焦化、电力、建材等高污染企业。本项目各污染物达标排放，鸡苗和饲料从本地收购，不属于污染环境、破坏资源、破坏景观的生产设施，并且支持了本地的特色农业发展。本项目符合《偏关县生态经济区划》的相关要求。

偏关县生态经济区划图见附图2-5。

### 2.6.6环境功能区划

1、评价区为农村地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、距离项目最近的河流为偏关河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、根据地下水质量分类要求，以人体健康基准值为依据，区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

4、场址所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的1类地区。

### 2.6.7环境保护目标

根据环境保护部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感因素的界定原则，经过调查了解，场址所在区域不属于特殊保护区、生态敏感区、脆弱区和社会关注区，无珍稀野生植物、动物等环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、地下水、村庄居民、区域生态环境。

养殖场环境敏感点及环境保护目标见表2.6-2，环境保护目标图见附图2-6。

表2.6-2  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感目标 | 坐标 | 方位 | 距离（km) | 保护目标对象 | 保护要求 | 保护时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 杨家营村 | 111.69934988 | 39.48135487 | SW | 1.24 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 施工期、营运期 |
|  | 八柳树村 | 111.72192335 | 39.49273183 | NE | 0.42 |  |  |  |
|  | 曲家湾村 | 111.73445463 | 39.49609322 | NE | 2.14 |  |  |  |

续表2.6-2  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感目标 | 方位 | 距离（m) | 保护目标对象 | 保护要求 | 保护时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 偏关河 | S | 80 | 水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 | 施工期、营运期 |
| 地下水 | 杨家营村水井 | SW | 1350m | 饮用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |  |
|  | 八柳树村水井 | NE | 560m | 饮用水 |  |  |
|  | 油房头村水井 | SW | 2700m | 饮用水 |  |  |
|  | 西庄子村水井 | SW | 3500m | 饮用水 |  |  |
| 土壤环境 | 耕地 | 厂区四周外侧50m范围内的耕地 | 《土壤环境质量标准》 （GB15618-2008）二级标准 |  |
| 生态环境 | 植被 | 增加厂区绿化，减轻本项目占地生态影响 |  |

# 第三章  建设项目工程分析

## 3.1建设项目工程概况

### 3.1.1项目概况

偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目概况见表3.1-1。

表3.1-1  工程概况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目 |  |
| 2 | 建设地点 | 偏关县窑头乡八柳树村西南420m处 |  |
| 3 | 占地面积 | 86亩（约合57299m2） |  |
| 4 | 建设单位 | 偏关县振兴农业投资发展有限公司 |  |
| 5 | 建设规模 | 60万羽无抗蛋鸡养殖项目 |  |
| 6 | 工程投资 | 总投资7450万元 |  |
| 7 | 职工人数 | 60人 |  |
| 8 | 工作 制度 | 年 | 365天 |  |
|  |  | 日 | 3班，8h/班，24h/d |  |

### 3.1.2工程建设内容

建设规模及内容：本项目拟新建育雏育成舍4栋（每栋长100米，宽13米），智能化、自动化蛋鸡舍6栋（每栋长100米，宽15米），共10栋，同时配备八/四层层叠式喂料蛋鸡成套自动化饲养设备，营造最适合蛋鸡生长的环境。项目完成后，年存栏蛋鸡63万只，育雏育成鸡21万只；年可产绿色无抗鸡蛋13000吨、淘汰鸡47.25万只、有机肥18240吨。

项目分两期工程建设完成，1年/期，根据建设计划：一期工程拟新建育雏育成舍2栋，智能化、自动化蛋鸡舍3栋，建筑面积为7100平米。配备有机肥发酵罐4个，完成后，年存栏蛋鸡31.5万只，育雏育成鸡10.5万只；年可产绿色无抗鸡蛋6500吨、淘汰鸡23.625万只、有机肥9120吨。

二期工程拟新建育雏育成舍2栋，智能化、自动化蛋鸡舍3栋，建筑面积为7100平米。配备有机肥发酵罐4个，完成后，年存栏蛋鸡31.5万只，育雏育成鸡10.5万只；年可产绿色无抗鸡蛋6500吨、淘汰鸡23.625万只、有机肥9120吨。

现场踏勘：项目未动工，正在办理相关环保手续。

一、二期主要建设内容见表3.1-2。

表3.1-2  一期工程主要建设内容

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 蛋鸡舍 | 共3栋，每栋一层，外形尺寸长×宽×高=100m×15m×7.6m，占地面积1500m2，合计建筑面积4500m2。采配套食槽、饮水槽，半封闭砖混结构，鸡舍内采用自然通风。地面硬化。每栋鸡舍布置层叠式蛋鸡笼5列4+4层，每个蛋鸡笼长195cm，深35cm，高38cm，蛋鸡饲养密度为40只/m2，一条笼子27只，本项目鸡舍长度为100m，宽15m，安装鸡笼长度为95.5m，蛋鸡笼5列4+4层，共设置3920个鸡笼，可以饲养105840只蛋鸡。 | 新建 |
|  | 育雏育成鸡舍 | 共2栋，每栋一层，外形尺寸长×宽×高=100m×13m×3.6m，占地面积1300m2，合计建筑面积2600m2。采配套食槽、饮水槽，半封闭砖混结构，鸡舍内采用自然通风。地面硬化。每栋育雏育成鸡舍布置4列4层育雏笼，四层育雏笼：每组长度140cm，每组跨度200cm，单元数16，单元长70cm，单元深度70cm，笼高38cm，饲养量256只。本项目育雏育成鸡舍长度为100m，宽13m，安装鸡笼长度为95.2m，4列4层育雏笼，共设置1088个育雏笼，可以饲养69632只育雏鸡。 | 新建 |
| 辅助工程 | 车辆消毒通道 | 设置1个车辆消毒通道，位于厂区东侧，长24m、宽4m，进出场车辆设备进场均需在此处进行消毒，建筑面积96m2 | 新建 |
|  | 人员消毒室 | 设置1个人员消毒室，位于项目门房旁边的人员通行道上，建筑面积71.4m2 | 新建 |
|  | 疫苗室 | 一层，砖混结构，建筑面积33.25m2 | 新建 |
|  | 检验室 | 一层，砖混结构，建筑面积33.25m2 | 新建 |
|  | 蛋鸡值班房 | 一层，砖混结构，建筑面积18.9m2 | 新建 |
|  | 青年鸡值班房 | 一层，砖混结构，建筑面积37.8m2 | 新建 |
|  | 配电室 | 一层，砖混结构，建筑面积70m2 | 新建 |
|  | 发电机房 | 一层，砖混结构，建筑面积84m2 | 新建 |
|  | 泵房 | 一层，砖混结构，建筑面积26m2 | 新建 |
|  | 厨房 | 一层，砖混结构，建筑面积38m2 | 新建 |
|  | 餐厅 | 生活区餐厅、生产区餐厅各一座，一层，砖混结构，各建筑面积分别为55m2、96m2 | 新建 |
|  | 职工宿舍 | 一层，砖混结构，建筑面积200m2 | 新建 |
|  | 办公室 | 生产区办公室、蛋库办公室、生活区办公室各一座，一层，砖混结构，各建筑面积分别为72m2、16m2、144m2 | 新建 |
|  | 洗浴洗衣房 | 一层，砖混结构，建筑面积67m2 | 新建 |
|  | 门房 | 一层，砖混结构，建筑面积20m2 | 新建 |
|  | 维修房 | 一层，砖混结构，建筑面积35m2 | 新建 |
| 储运工程 | 饲料库房 | 位于鸡蛋包装库西侧，1栋，设计尺寸40米×20米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积800m2。 | 新建 |
|  | 有机肥堆存车间 | 1栋，设计尺寸87米×24米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积2088m2。 | 新建 |
|  | 鸡蛋包装库 | 1栋，设计尺寸90米×20米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积1800m2。 | 新建 |
|  | 填埋井 | 厂区东北建设2个深度大于3m，直径2m填埋井，填埋井采用混凝土结构，病死鸡填埋处理，填埋场周围设围挡，设安全警示牌 | 新建 |
|  | 停车场 | 位于办公室西侧，占地面积100m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供水工程 | 本项目拟开挖深水井3眼，由其为全厂提供生产用水和生活用水要，给水系统采用生活、生产、消防合一的直流给水系统 | 新建 |
|  | 排水工程 | 雨污分流，后期雨水通过雨水管网排入厂区外沟渠；本项目建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，生活污水、鸡舍冲洗废水和初期雨水排入黑膜厌氧发酵池，经发酵后用于周围农田施肥，不外排； | 新建 |
|  | 供电工程 | 供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由偏关供电公司窑头变电所供电，项目新增变压器4台，并且在养殖区、办公生活区、粪污处理区建设低压配电室，并安装输送电线路，用于生产生活，送电方式为放射式，以满足项目生产生活用电需要。 | 新建 |
|  | 供暖系统 | 蛋鸡舍冬季不涉及生产采暖，不设置锅炉，鸡舍采用保温设计保温；育雏育成鸡舍采用空气能机组为期供热；办公及生活采暖采用空气能机组。 | 新建 |
|  | 制冷 | 鸡舍夏季降温采用水帘降温，员工生活办公区采用空气能机组 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 蛋鸡舍恶臭 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施 | 新建 |
|  |  | 育雏育成鸡舍恶臭 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施 | 新建 |
|  |  | 有机肥发酵罐废气 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，经处理由15m高排气筒达标排放。 | 新建 |
|  | 废水 | 生活污水 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | 新建 |
|  |  | 鸡舍冲洗废水 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | 新建 |
|  |  | 初期雨水 | 厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。 | 新建 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 减振、隔声等措施，距离衰减 | 新建 |
|  | 固废 | 鸡粪便 | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 | 新建 |
|  |  | 散落羽毛及饲料残渣 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 | 新建 |
|  |  | 病死鸡 | 填埋井填埋 | 新建 |
|  |  | 残次鸡蛋和蛋壳 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 | 新建 |
|  |  | 废脱硫剂 | 由生产厂家回收再生处理 | 新建 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 在防疫室建1座2m2医疗废物暂存间，将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 新建 |
|  |  | 废机油 | 在检修间建1座4m2危险废物暂存间，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 | 新建 |
|  |  | 含油废棉纱和手套 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门进行统一处理 | 新建 |

续表3.1-2  二期工程主要建设内容

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 蛋鸡舍 | 共3栋，每栋一层，外形尺寸长×宽×高=100m×15m×7.6m，占地面积1500m2，合计建筑面积4500m2。采配套食槽、饮水槽，半封闭砖混结构，鸡舍内采用自然通风。地面硬化。每栋鸡舍布置层叠式蛋鸡笼5列4+4层，每个蛋鸡笼长195cm，深35cm，高38cm，蛋鸡饲养密度为40只/m2，一条笼子27只，本项目鸡舍长度为100m，宽15m，安装鸡笼长度为95.5m，蛋鸡笼5列4+4层，共设置3920个鸡笼，可以饲养105840只蛋鸡。 | 新建 |
|  | 育雏育成鸡舍 | 共2栋，每栋一层，外形尺寸长×宽×高=100m×13m×3.6m，占地面积1300m2，合计建筑面积2600m2。采配套食槽、饮水槽，半封闭砖混结构，鸡舍内采用自然通风。地面硬化。每栋育雏育成鸡舍布置4列4层育雏笼，四层育雏笼：每组长度140cm，每组跨度200cm，单元数16，单元长70cm，单元深度70cm，笼高38cm，饲养量256只。本项目育雏育成鸡舍长度为100m，宽13m，安装鸡笼长度为95.2m，4列4层育雏笼，共设置1088个育雏笼，可以饲养69632只育雏鸡。 | 新建 |
| 辅助工程 | 车辆消毒通道 | 设置1个车辆消毒通道，位于厂区东侧，长24m、宽4m，进出场车辆设备进场均需在此处进行消毒，建筑面积96m2 | 依托一期 |
|  | 人员消毒室 | 设置1个人员消毒室，位于项目门房旁边的人员通行道上，建筑面积71.4m2 | 依托一期 |
|  | 疫苗室 | 一层，砖混结构，建筑面积33.25m2 | 依托一期 |
|  | 检验室 | 一层，砖混结构，建筑面积33.25m2 | 依托一期 |
|  | 蛋鸡值班房 | 一层，砖混结构，建筑面积18.9m2 | 依托一期 |
|  | 青年鸡值班房 | 一层，砖混结构，建筑面积37.8m2 | 依托一期 |
|  | 配电室 | 一层，砖混结构，建筑面积70m2 | 依托一期 |
|  | 发电机房 | 一层，砖混结构，建筑面积84m2 | 依托一期 |
|  | 泵房 | 一层，砖混结构，建筑面积26m2 | 依托一期 |
|  | 厨房 | 一层，砖混结构，建筑面积38m2 | 依托一期 |
|  | 餐厅 | 生活区餐厅、生产区餐厅各一座，一层，砖混结构，各建筑面积分别为55m2、96m2 | 依托一期 |
|  | 职工宿舍 | 一层，砖混结构，建筑面积200m2 | 依托一期 |
|  | 办公室 | 生产区办公室、蛋库办公室、生活区办公室各一座，一层，砖混结构，各建筑面积分别为72m2、16m2、144m2 | 依托一期 |
|  | 洗浴洗衣房 | 一层，砖混结构，建筑面积67m2 | 依托一期 |
|  | 门房 | 一层，砖混结构，建筑面积20m2 | 依托一期 |
|  | 维修房 | 一层，砖混结构，建筑面积35m2 | 依托一期 |
| 储运工程 | 饲料库房 | 位于鸡蛋包装库西侧，1栋，设计尺寸40米×20米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积800m2。 | 依托一期 |
|  | 有机肥堆存车间 | 1栋，设计尺寸87米×24米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积2088m2。 | 依托一期 |
|  | 鸡蛋包装库 | 1栋，设计尺寸90米×20米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积1800m2。 | 依托一期 |
|  | 填埋井 | 厂区东北建设2个深度大于3m，直径2m填埋井，填埋井采用混凝土结构，病死鸡填埋处理，填埋场周围设围挡，设安全警示牌 | 依托一期 |
|  | 停车场 | 位于办公室西侧，占地面积100m2 | 依托一期 |
| 公用工程 | 供水工程 | 本项目拟开挖深水井3眼，由其为全厂提供生产用水和生活用水要，给水系统采用生活、生产、消防合一的直流给水系统 | 依托一期 |
|  | 排水工程 | 雨污分流，后期雨水通过雨水管网排入厂区外沟渠；本项目建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，生活污水、鸡舍冲洗废水和初期雨水排入黑膜厌氧发酵池，经发酵后用于周围农田施肥，不外排； | 依托一期 |
|  | 供电工程 | 供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由偏关供电公司窑头变电所供电，项目新增变压器4台，并且在养殖区、办公生活区、粪污处理区建设低压配电室，并安装输送电线路，用于生产生活，送电方式为放射式，以满足项目生产生活用电需要。 | 依托一期 |
|  | 供暖系统 | 蛋鸡舍冬季不涉及生产采暖，不设置锅炉，鸡舍采用保温设计保温；育雏育成鸡舍采用空气能机组为期供热；办公及生活采暖采用空气能机组。 | 新建+依托一期 |
|  | 制冷 | 鸡舍夏季降温采用水帘降温，员工生活办公区采用空气能机组 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 蛋鸡舍恶臭 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施 | 新建 |
|  |  | 育雏育成鸡舍恶臭 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施 | 新建 |
|  |  | 有机肥发酵罐废气 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，经处理由15m高排气筒达标排放。 | 依托一期 |
|  | 废水 | 生活污水 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | 依托一期 |
|  |  | 鸡舍冲洗废水 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | 依托一期 |
|  |  | 初期雨水 | 厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。 | 依托一期 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 减振、隔声等措施，距离衰减 | 新建 |
|  | 固废 | 鸡粪便 | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 | 依托一期 |
|  |  | 散落羽毛及饲料残渣 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 | 依托一期 |
|  |  | 病死鸡 | 填埋井填埋 | 依托一期 |
|  |  | 残次鸡蛋和蛋壳 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 | 新建 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 在防疫室建1座2m2医疗废物暂存间，将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 依托一期 |
|  |  | 废机油 | 在检修间建1座4m2危险废物暂存间，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 | 依托一期 |
|  |  | 含油废棉纱和手套 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门进行统一处理 | 依托一期 |

本项目拟新建育雏育成舍4栋（每栋长100米，宽13米），智能化、自动化蛋鸡舍6栋（每栋长100米，宽15米），并配套蛋库、有机肥生产车间、检验室、配电室等辅助及公用工程。其中：一期工程拟新增蛋鸡舍、育雏育成鸡舍等主体工程7100平方米；蛋库、有机肥生产车间、疫苗室、检验室等辅助工程4417.6平方米；配电室、发电机房、泵房等公用工程525平方米；饲料库等辅助工程800平方米；宿舍、厨房、餐厅等服务性工程724平方米；无害化处理房、育雏育成区空气能加热基础等其他工程48平方米。

二期工程拟新增蛋鸡舍、育雏育成鸡舍等主体工程7100平方米。

本项目一期及二期新增建筑物明细表见表3.1-3。

表3.1-3  本项目一期新增建筑物明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建设面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  | 7100 |  |
| 1.1 | 蛋鸡舍 | 平方米 | 4500 | 单栋设计尺寸100米×15米×7.6米；钢骨架结构；3栋 |
| 1.2 | 育雏育成鸡舍 | 平方米 | 2600 | 单栋设计尺寸100米×13米×3.6米；钢骨架结构；2栋 |
| 2 | 辅助工程 |  | 4417.60 |  |
| 2.1 | 蛋库 | 平方米 | 1800 | 单栋设计尺寸90米×20米×3.6米；钢骨架结构；1栋 |
| 2.2 | 有机肥堆存车间 | 平方米 | 2088 | 单栋设计尺寸87米×24米×3.6米；钢骨架结构；1栋 |
| 2.3 | 饲料库房 | 平方米 | 800 | 单栋设计尺寸40米×20米×3.6米；钢骨架结构；1栋 |
| 2.4 | 门卫消毒间 | 平方米 | 71.4 | 砖墙钢屋盖 |
| 2.5 | 汽车消毒棚 | 平方米 | 96 | 全钢构 |
| 2.6 | 人员消毒通道 | 平方米 | 192 | 男女通道各一 |
| 2.7 | 疫苗室 | 平方米 | 33.25 | 砖墙钢屋盖 |
| 2.8 | 检验室 | 平方米 | 33.25 | 砖墙钢屋盖 |
| 2.9 | 机修间 | 平方米 | 35 | 砖混结构 |
| 2.10 | 蛋鸡值班房 | 平方米 | 18.9 | 砖墙钢屋盖 |
| 2.11 | 青年鸡值班房 | 平方米 | 37.8 | 砖墙钢屋盖 |
| 3 | 公用工程 |  | 525 |  |
| 3.1 | 配电室 | 平方米 | 70 | 砖混结构 |
| 3.2 | 发电机房 | 平方米 | 84 | 砖混结构 |
| 3.3 | 泵房 | 平方米 | 26 | 砖混结构 |
| 3.4 | 打井 | 口 | 3 |  |
| 3.5 | 蓄水池 | 平方米 | 120 |  |
| 3.6 | 给水管网 | 套 | 1 |  |
| 3.7 | 污水管网 | 套 | 1 |  |
| 3.8 | 雨水管网 | 套 | 1 |  |
| 3.9 | 污水处理池 | 立方米 | 900 |  |
| 4 | 服务性工程 |  | 724 |  |
| 4.1 | 宿舍 | 平方米 | 200 |  |
| 4.2 | 厨房 | 平方米 | 38 |  |
| 4.3 | 生活区餐厅 | 平方米 | 55 |  |
| 4.4 | 生产区餐厅 | 平方米 | 96 |  |
| 4.5 | 洗浴洗衣房 | 平方米 | 67 |  |
| 4.6 | 库房 | 平方米 | 36 |  |
| 4.7 | 生产区办公室 | 平方米 | 72 |  |
| 4.8 | 蛋库办公室 | 平方米 | 16 |  |
| 4.9 | 生活区办公室 | 平方米 | 144 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 5.1 | 育雏育成区空气能加热基础 | 平方米 | 150 |  |
| 5.2 | 办公生活区空气能加热基础 | 平方米 | 90 |  |
| 5.3 | 场区地面道路 | 平方米 | 4350 |  |
| 5.4 | 场区围墙 | 米 | 930 |  |
| 合计 |  |  | 12815 |  |

续表3.1-3  本项目二期新增建筑物明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 建设面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  | 7100 |  |
| 1.1 | 蛋鸡舍 | 平方米 | 4500 | 单栋设计尺寸100米×15米×7.6米；钢骨架结构；3栋 |
| 1.2 | 育雏育成鸡舍 | 平方米 | 2600 | 单栋设计尺寸100米×13米×3.6米；钢骨架结构；2栋 |

### 3.1.3工程场区平面布置

本项目场址位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，本项目占用的土地为偏关县林业局下属的土地，占地性质为农用设施用地，占地面积约合57299m2（约合86亩），符合国家土地使用政策。

本项目占用的场地原有用于种羊养殖，现有羊棚12座、附属生产设施及办公用房、门房等。本项目重新设计、重新规划将对所有原有种羊养殖设施进行拆除。

场区总平面布置从总体来看本项目地块呈规则形状，总平面布置大致分为办公生活区、储运加工区、鸡舍区、有机肥生产区。

鸡舍位于场区中侧，由西到东依次布置4栋育雏育成鸡舍和6栋蛋鸡舍，鸡蛋包装库位于厂区东南侧，饲料库位于蛋库西侧；黑膜厌氧发酵池位于蛋鸡舍和育雏育成鸡舍中间，有机肥发酵罐位于蛋鸡舍北侧，有机肥堆存车间位于场区东北侧，安全填埋井位于有机肥堆存车间北侧；办公区、防疫室位于场区南侧。

各功能区划明确：鸡舍设在项目中部从西向东排列、办公区设在项目西南侧。不仅可以减少外界环境影响，也有利于防疫卫生。从物流进出分析，净道和污道分开，互不交叉，有利于保证产品的卫生质量要求。

生活区位于鸡舍、有机肥生产车间等恶臭源的侧风向，可以最大减少恶臭对职工办公、生活区的影响。同时满足《畜禽场场区设计技术规范》(NY-T682-2003)中“4.2.3畜禽场的生活管理区主要布置管理人员办公用房、技术人员业务用房、职工生活用房、人员和车辆消毒设施及门卫、大门和场区围墙。生活管理区一般应位于场区全年主导风向的上风处或侧风处，并且应在紧邻场区大门内侧集中布置”要求。新建各建筑物周围均设置交通及消防通道，道路采用贯通式和环状式相结合，场区外围供料通道采用砂石路面，场内道路采用混凝土路面，宽5m。

本项目场区总平面布置见附图3-1。

### 3.1.4主要生产设备

3.1.4.1主要生产设备

一、二期主要生产设备具体见表3.1-4。

表3.1-4  一期主要生产设备一览表

| 序号 | 项目 | 数量（羽/台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要生产设备 | 422458 |  |
| 1.1 | 蛋鸡养殖设备 | 315360 | 3栋，5列4+4层蛋鸡笼 |
| 1.2 | 育雏养殖设备 | 107008 | 2栋，4列4层育雏笼 |
| 1.3 | 场区集蛋线 | 90 | 用于3栋蛋鸡 |
| 2 | 辅助设备 | 9 |  |
| 2.1 | 育雏育成区空气能机组 | 1 | 3台主机，供热量500kW |
| 2.2 | 发酵罐 | 4 | 单个容积200m3 |
| 2.2 | 汽车消毒设备 | 1 |  |
| 2.3 | 门卫消毒设备 | 1 |  |
| 2.4 | 生产区人员通道洗浴消毒 | 2 |  |
| 2.6 | 地磅 | 1 |  |
| 3 | 公用设备 | 10 |  |
| 3.1 | 变压器 | 2 |  |
| 3.2 | 发电机 | 2 |  |
| 3.3 | 水泵 | 3 |  |
| 4 | 服务性设备 | 8 |  |
| 4.1 | 办公区空气能机组 | 1 |  |
| 4.2 | 洗浴设备 | 4 |  |
| 4.3 | 厨房餐厅设备 | 1 |  |
| 4.4 | 洗衣机 | 2 |  |
| 5 | 车辆 | 3 |  |
| 5.1 | 50装载机 | 1 |  |
| 5.2 | 叉车 | 2 |  |

续表3.1-4  二期主要生产设备一览表

| 序号 | 项目 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要生产设备 | 422460 |  |
| 1.1 | 蛋鸡养殖设备 | 315360 | 3栋，5列4+4层蛋鸡笼 |
| 1.2 | 育雏养殖设备 | 107008 | 2栋，4列4层育雏笼 |
| 1.3 | 场区集蛋线 | 90 | 用于3栋蛋鸡 |
| 1.4 | 鸡蛋包装设备 | 2 | 6万枚/小时 |
| 2 | 辅助设备 | 6 |  |
| 2.1 | 育雏育成区空气能机组 | 1 | 增加2台主机，供热量500kW |
| 2.2 | 发酵罐 | 4 | 单个容积200m3 |
| 3 | 公用设备 | 6 |  |
| 3.1 | 变压器 | 2 |  |
| 3.2 | 发电机 | 1 |  |

本项目共设置8台发酵罐，每个发酵罐可以容纳200m3的鸡粪。发酵罐发酵周期按照冬季发酵周期15天计算，可以容纳38933吨鸡粪。本项目鸡粪年产生量为31166t/a，本项目设置的8台发酵罐可以满足项目鸡粪的产生量，无需设置极端天气临时鸡粪储存场所。本项目设置1栋有机肥堆存车间，外形尺寸87米×24米×3.6米；钢骨架结构；建筑面积2088m2，可以堆存3000吨成品有机肥。发酵罐发酵生产的有机肥堆存于有机肥堆存车间。

续表3.1-4  单栋鸡舍主要设备一览表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 笼架系统 |
| 1 | 支架 | 幅 | 365 | 275g/m2热镀锌板，组装式结构 |
| 2 | 头尾食槽 | 件 | 80 | 275g/m2热镀锌板 |
| 3 | 中间食槽 | 件 | 1440 | 275g/m2热镀锌板 |
| 4 | 行车轨道 | 根 | 152 | 便于行车运行 |
| （二） | 喂料系统 |
| 1 | 行车 | 套 | 5 | 钢丝绳牵引式行车，配故障检测开关 |
| 2 | 匀料器 | 个 | 40 | 高精度匀料器方便调节，保证饲料的均匀 |
| 3 | 收料器 | 个 | 80 | 自动收集头、尾端饲料 |
| 4 | 清洁刷 | 个 | 80 | 自动清理灰尘，节约人工 |
| 5 | 钢丝绳 | m | 919 | 不锈钢材质 |
| 6 | 料塔 | 个 | 1 | 热镀锌板料塔22t，8个热镀锌支腿 |
| 7 | 称重系统 | 套 | 1 | 小巨人智能称重系统 |
| 8 | 横斜向上料 | 套 | 1 | 高强度PVC塑料管直接125mm，长度22m |
| （三） | 饮水系统 |
| 1 | 水管 | 根 | 480 | PVC养殖专用圆管，外径Ø26mm，L=3610mm |
| 2 | 饮水器 | 颗 | 5760 | 每位2颗饮水器 |
| 3 | 饮水槽 | 根 | 720 | V型接水槽，L=2420mm |
| 4 | 加药器 | 个 | 2 | 进口多寿加药器 |
| 5 | 过滤器 | 个 | 2 | 过滤器 |
| 6 | 调压器 | 个 | 20 | 调节前后端水线压力 |
| 7 | 水表 | 个 | 1 | 脉冲水表 |
| （四） | 集蛋系统 |
| 1 | 集蛋机 | 台 | 16 | 275g/m2热镀锌板，含输蛋槽、鸡蛋分流装置、破蛋、软蛋分离装置 |
| 2 | 输蛋带 | m | 7227 | 进口输蛋带 |
| 3 | 蛋带托 | 件 | 1480 | 全新料抗老化 |
| （五） | 清粪系统 |
| 1 | 纵向清粪机 | 套 | 40 | 275g/m2热镀锌板，含驱动系统 |
| 2 | 纵向清粪托架 | 套 | 11520 | 275g/m2热镀锌板 |
| 3 | 纵向输粪带 | m | 4000 | 高强度复合材质 |
| 4 | 横向清粪机 | 套 | 8 | L=17m，热镀锌框架 |
| 5 | 斜向清粪机 | 套 | 1 | L=9.5m，热镀锌框架 |
| （六） | 通风系统 |
| 1 | 风机 | 台 | 4 | 蒙特EM50 |
| 2 | 水帘 | m2 | 3 | 8m2 |
| 3 | 循环水系统 | 套 | 3 | 配套循环水系统 |
| 4 | 侧风窗 | 个 | 86 | 外径1086×422，含小窗遮光罩 |
| 5 | 导流板 | 套 | 1 | 山墙：14.4×1.65m（1幅），侧墙：30m×1.65m（2幅） |
| （七） | 照明系统 |
| 1 | 照明线路 | 套 | 1 | 6线照明，灯纵向间距2m/盏 |
| 2 | 养殖专用灯 | 套 | 1 | 可调光防水养殖照明灯 |
| 3 | 调光器 | 套 | 1 | 光强度可调 |
| （八） | 自动控制系统 |
| 1 | 控制器 | 套 | 1 | / |
| 2 | 报警器 | 套 | 1 | 声光报警、风机故障报警灯 |
| 3 | 喂料控制 | 套 | 1 | 横斜向上料、行车喂料 |
| 4 | 清粪控制 | 套 | 1 | 纵向清粪、横斜向清粪 |
| 5 | 集蛋控制 | 套 | 1 | / |
| 6 | 通风控制 | 套 | 1 | / |
| 7 | 电控器材 | 套 | 1 | / |
| （九） | 配套系统 |
| 1 | 疫苗车 | 个 | 2 | 用于观察鸡群，打疫苗 |

注：表中设备为单一栋蛋鸡舍设备，其它鸡舍设备相同。

本项目饲养方式采取层叠式笼养方式。鸡舍采用轻钢结构，育雏育成舍4栋，智能化、自动化蛋鸡舍6栋，每栋育雏育成舍1300m2（100m×13m），每栋育雏育成鸡舍布置4列4层育雏笼。每栋智能化、自动化蛋鸡舍1500m2（100m×15m），每栋鸡舍布置层叠式蛋鸡笼5列4+4层。

鸡舍典型立面图如图3-1。

3.2.6.2生产能力

1、蛋鸡饲养能力

本项目每栋鸡舍布置层叠式蛋鸡笼5列4+4层，每个蛋鸡笼长195cm，深35cm，高38cm，蛋鸡饲养密度为40只/m2，一条笼子27只，本项目鸡舍长度为100m，宽15m，安装鸡笼长度为95.5m，蛋鸡笼5列4+4层，共设置3920个鸡笼，可以饲养105840只蛋鸡，6栋蛋鸡舍可以饲养635040只蛋鸡，基本满足项目生产能力。

- 育雏能力

本项目每栋育雏育成鸡舍布置4列4层育雏笼，四层育雏笼：每组长度140cm，每组跨度200cm，单元数16，单元长70cm，单元深度70cm，笼高38cm，饲养量256只。本项目育雏育成鸡舍长度为100m，宽13m，安装鸡笼长度为95.2m，4列4层育雏笼，共设置1088个育雏笼，可以饲养69632只育雏鸡。本项目育雏鸡为饲养18周，育雏周期安排在每年的3~6月和7~10月，每年2次，每栋育雏育成鸡舍可以饲养育雏鸡139264只育雏育成鸡，4栋育雏育成鸡舍可以饲养育雏育成鸡557056只。本项目蛋鸡饲养周期为72周，72周后需将蛋鸡淘汰，全年淘汰蛋鸡472500只，基本满足项目生产能力。

### 3.1.5主要产品方案

1、本项目主要产品方案见表3.1-5。

表3.1-5  产品方案表

| 序号 | 年份项目 | 单位 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 合计 |
| 1 | 绿色无抗鸡蛋 | 吨 | 6500 | 6500 | 13000 |
| 2 | 淘汰鸡 | 只 | 236250 | 236250 | 472500 |
| 3 | 有机肥 | 吨 | 9120 | 9120 | 18240 |

2、鲜蛋产品标准

无抗鲜鸡蛋为无抗生素及各类违禁药物残留的鲜鸡蛋。

本项目执行：《食品安全国家标准蛋与蛋制品》（GB2749-2015）；

参考执行：《无抗鲜鸡蛋》（T/LYFIA002-2019）。

3、感官要求

表3.1-6  鲜蛋感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 灯光透视时整个蛋呈微红色，去壳后蛋黄星米黄色，蛋白澄清，透明，无其他异常颜色。 |
| 气味 | 蛋液具有固有的蛋腥味，无异味。 |
| 状态 | 蛋壳清洁完整，无裂纹，无霉斑，灯光透视时蛋内无黑点及异物；去壳后蛋黄凸起完整并有韧性，蛋白稀稠分明，无正常视力可见外来异物。 |

4、理化指标

表3.1-7  理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛋白质，g/100g | ≥11.0 |
| 汞（Hg），mg/kg | ≤0.03 |
| 铅（Pb），mg/kg | ≤0.1 |
| 砷（As），mg/kg | ≤0.5 |
| 铬（Cr），mg/kg | ≤1.0 |
| 镉（Cd），mg/kg | ≤0.05 |
| 六六六（BHC），mg/kg | ≤0.2 |
| 滴滴涕（DDT），mg/kg | ≤0.2 |
| 金霉素（chlortetracycline），mg/kg | ≤1 |
| 土霉素（oxytetracyline），mg/kg | ≤0.1 |
| 磺胺类（以磺胺类总量计），mg/kg | ≤0.1 |
| 呋喃唑酮 | 不得检出 |

5、微生物指标

表3.1-8  微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数 | ≤5×104 |
| 大肠杆菌 | ≤100 |
| 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌） | 不得检出 |

### 3.1.6原辅材料消耗

项目建成后主要原辅材料及资源能源消耗汇总见表3.1-9。

表3.1-9  工程主要原辅材料及能源资源消耗一览表

| 序号 | 类别 | 内容 | 用量 | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 合计 |  |
| 1 | 鸡饲料 | / | 14180t/a | 14180t/a | 28360t/a | 定制供应 |
| 2 | 消毒剂 | 主要为高锰酸钾、福尔马林、熟石灰等 | 1.5t/a | 1.5t/a | 3t/a | 外购，鸡舍消毒，进出鸡舍消毒等 |
| 3 | 疫苗 | 青霉素类、头孢类、氨基糖类、大环内酯类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、酰胺醇类、粘菌素类等 | 0.5t/a | 0.5t/a | 1t/a | 外购 |
| 4 | 菌种和统糠 | 有机肥配料 | 1700t/a | 1700t/a | 3400t/a | 使鸡粪的含水量保持在50~60% |
| 5 | 除臭剂 | / | 1t/a | 1t/a | 2t/a | 外购 |
| 6 | 电力 | / | 50万kWh/a | 35万kWh/a | 85万kWh/a | 当地电网 |
| 7 | 新鲜水 | / | 36243t/a | 33572t/a | 69815t/a | 自备深井 |

兽药使用要求：本养殖场应坚持预防为主、综合防治的原则，通过免疫接种结合其他措施控制传染病的发生，严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医管理部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定的条件下进行。

主要原辅材料、产品理化毒理性质，见表3.1-10。

表3.1-10  主要原辅材料、产品理化性质

| 序号 | 项目 | 成分 | 性质 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒液 | 高锰酸钾 | 液体，桶装。即甲醛的水溶液有刺激性气味的无色液体，熔点为-180℃，中等毒性、可燃，能有效地杀死细菌繁殖体。 | 0.25t |
| 2 |  | 福尔马林 | 液体，桶装。黑紫色、细长的菱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽；无臭；熔点为240℃，室温储存稳定。 | 0.25t |
| 3 |  | 熟石灰 | 固体，袋装。以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，熔点为2580℃~2850℃，储存于阴凉、通风的库房。包装必须完整密封，防止吸潮。 | 1t |

### 3.1.7工程投资及来源

本项目总投资7450.00万元，其中：一期工程投资3950.00万元，包括：建筑工程费1025.28万元，设备购置费2484.76万元，安装工程费122.96万元；工程建设其他费用128.91万元；预备费188.10万元。二期工程投资3500.00万元，包括：建筑工程费1183.87万元，设备购置费1915.41万元，安装工程费94.18万元；工程建设其他费用139.87万元；预备费166.67万元。

全部由申请财政资金解决。

### 3.1.8工作制度和职工定员

3.1.8.1劳动定员

本项目肉鸡养殖场工作人员60人，其中：管理人员3人，技术人员10人，养殖工人30人，财务人员5人，办公及后勤人员8人，销售人员4人。工人采用就地招聘的方式择优录用，培训后上岗。

3.1.8.2工作制度

本项目工作制度365天，每天3班，每班8h。

### 3.1.9工程主要技术经济指标

工程主要技术经济指标见表3.1-11。

表3.1-11  工程主要技术经济指标表

| 序号 | 指标 | 单位 | 一期工程 | 二期工程 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品方案 |  |  |  |  |
| 1.1 | 绿色无抗鸡蛋 | 吨 | 6500 | 6500 | 13000 |
| 1.2 | 淘汰鸡 | 万只 | 31.5 | 31.5 | 63 |
| 1.3 | 有机肥 | 吨 | 9120 | 9120 | 18240 |
| 2 | 总投资 | 万元 | 3950.00 | 3500.00 | 7450.00 |

## 3.2工艺流程

项目整体方案采用：原辅材料采购—蛋鸡网上笼养—有机肥生产—还田养殖原料种植的技术路线，形成完整的循环产业链条。

### 3.2.1无抗蛋鸡养殖要点

1、做好环境消毒空舍消毒。进鸡前2周对鸡舍和用具进行清扫、冲洗和最后的浸泡、喷雾、灼烧等预防疾病的有效消毒措施；注意消毒要彻底，不留死角，要根据消毒对象选用高效的消毒方式和高效低毒的消毒药。

2、营造良好的养殖环境温度、湿度、噪声、除尘以及换气均由系统自动控制，提高饲养环境与鸡群本能和生理特点契合度，选择良好的环境，满足蛋鸡的生长需求，尽量减少由于空间狭小而给鸡群带来的不良反应，减少应激反应及疾病的发生。

3、严格进行疾病预防免疫严格执行科学的免疫程序是实现无抗养殖的关键措施。

### 3.2.2蛋鸡养殖工艺

工艺流程说明：

#### 3.2.2.1育雏

1、育雏管理

从出壳开始到6周龄，这一生长阶段的鸡称为雏鸡。其具有体温调节能力差、胃的容积小、消化能力差、生长发育快、机体代谢旺盛、生活力和抗病力差，易惊群、抗应激能力差等特点。

I育雏的目标

育雏成活率高、均匀度好。①健康雏鸡群成活率应该是：一周龄达99%-99.5%，6周龄时应该不低于98%；②均匀度是指鸡群中个体体重在“平均体重±10%”内的鸡只数所占全群的百分比。均匀度在80%-85%为合格鸡群，85%-90%为良好鸡群，90%以上为优秀鸡群。

体重达标、骨骼发育良好。5周龄体重与产蛋期各主要性能指标呈很强的正相关。即5周龄体重越大，产蛋期各生产性能指标越高、存活率越高。骨骼的发育指标以胫长为标志。体重与胫长双重标准的意义，若胫长长体重轻，或胫长短体重大，这些档次的鸡都属于低产鸡；只有体重和胫长都达标的鸡才是高产鸡。

Ⅱ育雏前的准备

鸡雏的选择一定要从可靠的种鸡场进雏，切忌从有传染病的鸡场购买，因为“母病遗留，受害终生”。育雏的季节专业户饲养可以在春季或秋季育雏。下面将春季和秋季育雏的优、缺点作以阐述。

①春季育雏3-4月份气温逐渐转暖，光照逐渐延长，雏鸡成活率高。一般8-9月份开产，避免夏季高温对产蛋高峰的影响。但早春气温低，保温所需燃料费高；而且光照逐渐延长与雏鸡所需光照时间相悖，不利于控制光照。

②秋季育雏气温适宜、保温所需燃料少；雏鸡处于光照渐减的时期，与雏鸡所需的光照时间一致，秋天变凉、疾病减少。但产蛋鸡正值高峰、难以达到较高的峰值。除了季节因素外，蛋价行情、疾病流行等也是养殖户何时进雏的考虑因素。

育雏舍、设备的消毒：①彻底清扫鸡舍，包括地面、棚顶等每一个角落，不能留死角；②冲洗鸡舍、用高压水枪由内向外冲洗鸡笼、墙壁，冲洗干净后开窗干燥1d；③育雏用的用具用百毒杀浸泡消毒后在阳光下晒2d；④空舍期间及时填补鼠洞；⑤用3.5%的火碱喷洒消毒，水温以40℃左右为宜。喷洒时1-2L/m3，喷洒要均匀不能留死角；⑥喷洒消毒2d后，把消毒过的用具放入鸡舍，关闭门窗后，进行熏蒸消毒。

雏鸡对环境的要求

①温度：温度是育雏的首要条件、也是育雏的关键。温度正常，鸡雏表现活泼好动，食欲旺盛，饮水适量，粪便正常，羽毛有光泽，夜间安静，伸脖休息。温度过高，鸡雏两翅张开，伸颈张口喘气，饮水频繁。温度过低，鸡雏扎堆，发出尖叫声。不同日龄雏鸡参考育雏温度、湿度分别见表3.2-1、表3.2-2。

表3.2-1  育雏温度对照比表

| 周龄 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6d以后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 35-33 | 33-31 | 29-26 | 26-23 | 23-20 | 20-18 | 20-18 |

表3.2-2  育雏湿度对照比表

| 周龄 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 6d以后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿度（%） | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |

②通风换气：育雏第4天开始应该给雏鸡进行短时间通风，并根据情况逐渐延长通风时间。但必须注意在通风前把舍温提高2-3℃，并选择在室外温度较高时进行。通风时要看准风向，迎风面窗口要开小些，背风面可开口大些，要避免外部的冷风直接吹到鸡雏身上。

③密度：不同日龄雏鸡参考育雏密度见表3.2-3。

表3.2-3  饲养密度对照表

| 周龄 | 1-2 | 3-5 | 6-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（只/m³） | 40 | 30 | 25 |

④光照：不同日龄雏鸡参考育雏光照见表3.2-4。

表3.2-4  光照对照表

| 阶段 | 1-2d | 3-7d | 2周 | 3-4周 | 5-6周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（h） | 23 | 21-20 | 20-18 | 18-15 | 12-10 |
| 强度（Lux） | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

2、雏鸡的饲养

饮水雏鸡经长途运输进入鸡舍的3h内，舍温应该是38-39℃。入舍后2h左右给雏鸡饮水，饮水温度是20-25℃，并在水中加入5%的蔗糖、以及少量的电解多维。

开食在饮水后2h左右开食，即有1/3左右的雏鸡出现啄食表现时，将少量饲料均匀的撒在器具上，供雏鸡自由采食。第1天最好采用湿料饲喂7次、少喂勤添，以后减少到4次。

喂料在育雏阶段采取自由采食的制度，目的是让鸡吃的多长得快，为今后的正常生长打下良好基础。

断喙一般在6-10日龄进行，可根据具体情况灵活确定，原则上是越早越好，越早应激越小，嘴部软易操作、出血少。断喙部位为上嘴从嘴尖到鼻孔l/2处，下嘴剪断1/3，俗称“地包天”。断喙注意事项：①部位准确、动作迅速，同时防止大量流血；②体质瘦弱的或有病的鸡，不要急于断喙：③断喙前2d，在饲料或饮水中应加入V或止血药物；④断喙1周内，增加料槽内的饲料厚度，防止雏鸡因啄空槽伤口疼痛或感染；断喙后短期内给鸡投服药物，尽量通过饮水投服。

#### 3.2.2.2育成鸡饲养管理

I喂料均匀：经常检查，把料匀开，防止有些鸡吃得过多，有些鸡采食不足，要使鸡群发育整齐。

Ⅱ保证鸡群的整齐度：经常注意把较小较弱的鸡挑出单独护理，适当多喂一些饲料，以便使它们赶上强壮的鸡。

Ⅲ注意通风换气：注意通风换气，促进心、肺系统的发育，保证室内清洁卫生。

Ⅳ疾病防治：做好葡萄球菌病防治工作，多雨季节做好球虫病防治工作。夏季蚊虫多，应提前做好鸡痘苗刺种。严格按免疫程序，不失时机地进行鸡新城疫苗的免疫。经常做好鸡舍的卫生防疫工作，坚持每周用消毒药对鸡舍进行带鸡消毒。

#### 3.2.2.3产蛋鸡饲养管理

蛋鸡入舍前要做好鸡舍的清洗与消毒、青年蛋鸡的选择、产蛋箱的准备等工作。对不同产蛋阶段期实施不同的饲养管理。产蛋阶段：指由5%产蛋率到淘汰。一般从21周龄到72周龄左右。

产蛋阶段又可细分为产蛋前期21-42周龄，产蛋中期43-60周龄，产蛋后期61周龄至淘汰（72周龄左右）三部分。

I产前过渡期（19-20周龄）：后备蛋鸡经过18周的精心培育，骨骼生长已经完成，卵巢等生殖系统的发育也较为充分，并已转入产蛋鸡舍，此时可供给产蛋期日粮，将育成阶段0.9%左右的低钙水平提高到2.0%-2.5%。经过两周的过渡准备为产蛋期贮备足够的营养物质，使后备蛋鸡快速、整齐地进入产蛋高峰。

过渡期后备蛋鸡面临着鸡舍环境、日粮构成、饲养人员、饲养方式以及生理等诸多因素变化引起的应激反应，在管理上必须注意保持鸡舍环境的安静和卫生，工作人员动作要轻，尽量减少各种外界刺激。

18周龄以前光照时间只能缩短，不可延长，进入产前过渡期后可逐渐增加光照时间，但不能过快，过渡期每天延长15分钟即可。

Ⅱ产蛋前期（21-42周龄）：所谓产蛋前期主要包括产蛋上升期和高峰期。一般从21周龄正式步入产蛋期，经过6-7周的快速增长即可达到产蛋高峰（产蛋率90%以上）。此时产蛋鸡敏感且娇气，抗病力较弱，需加倍精心呵护。

①对日粮营养水平要求高。从5%产蛋率（21周龄）开始就给以高峰期日粮，这时产蛋率呈直线快速增长，同时体重仍在继续增加。这种营养先于产蛋率到达高峰的饲养方法有益于育成蛋鸡营养物质的贮备和体成熟，有益于高产遗传潜力的发挥，使产蛋高峰期延长。产蛋前期是新产母鸡最关键的时期，其管理要求严格、细致，但首先要满足营养需要，日粮粗蛋白18%-19%，代谢能11.7兆焦/千克以上，钙3.3%-3.6%，有效磷不低于0.4%。尤其重要的是保证日粮中各种氨基酸比例的平衡并含有足够量的复合维生素、矿物盐及酶类物质，否则难以保证在高峰期维持较长的时间。

②努力营造一个舒适的产蛋环境。主要包括舍内温度（13-23℃）、相对湿度（55%-65%）、空气质量、通风与光照及饲料质量等综合因素。

③严格确定合理的光照时间。开产后随着产蛋率的提高，相应地逐步延长光照时间（只能延长不能缩短），直至产量高峰（27-28周龄）将光照时间恒定在16.0-16.5小时，且将每天的开关灯时间严格固定下来，不可随意更改。

④保持饮水供给和清洁卫生，产蛋期不可断水，杜绝非工作人员入舍，工作人员在操作时要轻拿轻放，不要随便改变服饰，尽量避免因外界刺激造成的一切应激反应。如果饲养与管理不当，在产蛋上升期间遭到逆境致使产蛋率下降则难以复原。

Ⅲ产蛋中期（43-60周龄）：此时是产蛋高峰后，产蛋率逐渐下降期。优秀的高产蛋鸡平均产蛋率仍可维持在80%以上的较高水平。如何使产蛋率保持平缓下降是此阶段饲养管理的关键。

①首先思想上要有正确的认识，要像对待产蛋前期一样，决不可以为产蛋高峰已过而放松管理水平或盲目降低日粮营养水平。

②此时产蛋鸡逐渐出现羽毛脱落现象，鸡舍的窗户等处蓄积有一定的尘埃污物，舍内空气质量与产蛋初期相比也有一定程度的恶化。因此，更需要加强对鸡舍环境卫生的管理和整治，营造安静、卫生、通风良好、温湿度适宜的生活、生产环境，减少疫病发生。

③适当降低粗蛋白和能量水平，适量补充复合维生素，这样有利于鸡恢复高产带来的疲劳，使其保持较高的产蛋水平。

Ⅳ产蛋后期（61-72周龄）：就产蛋鸡生产能力及生殖生理规律而言，进入60周龄后可视为是产蛋后期了。此时群体产蛋率已处于一个相对较低的水平（70%左右），即使供给高水准的日粮也难以改变。由于鸡体生理机能的退化，对钙质的吸收利用能力降低。因此，在日粮营养水平上做一定的调整，以高能量（代谢能11.7兆焦／千克以上）、高钙（含钙3.4%-3.8%）、低蛋白（14.0%-14.5%）为特征。

在管理上可将光照时间延长0.5-1.0小时，以增强对母鸡性腺活动的刺激，从而增加产蛋强度，同时随时将休产、低产鸡剔除。

#### 3.2.2.4鸡舍清粪

每座鸡笼设置4条鸡粪纵向输送皮带，在纵向输送皮带未端设置1条鸡粪横向输送皮带将鸡粪送出鸡舍。各鸡舍鸡粪横向输送皮带最终汇集到发酵罐输送皮带，将鸡粪送入发酵罐进行发酵。

输送皮带开启时间根据鸡的周龄及鸡粪量定期开启。

#### 3.2.2.5主要技术参数

- 生长期：（至18周）成活率：97%

饲料消耗：5.62千克（12.4磅）

18周龄体重：1.40千克（3.09磅）

2、产蛋期：（至72周）高峰产蛋率：94%-96%

3、饲养日产蛋数：

至60周龄：253-259；

至72周龄：354-361

平均蛋重（26周龄）：58.5克

平均蛋重（32周龄）：61.6克

平均蛋重（72周龄）：64.1克

4、饲养日产蛋总重量：22.0千克

32周龄体重：1.91千克；

72周龄体重：1.97千克

蛋清和蛋黄：极优；

蛋壳强度：极优

平均日饲料消耗（18-72周龄）：107克/只/天

羽毛颜色：外红、里白

皮肤颜色：黄色

排泄物状态：干燥。

本项目生产工艺流程图见图3-2。

图3-2  项目工艺流程图

### 3.2.3鸡场卫生及防疫

#### 3.2.3.1鸡场卫生

1、蛋鸡饲养应坚持“全进全出”原则，饲养的每批蛋鸡同一日龄、同时进场，到上市日龄时同时出栏、销售。并统一对鸡舍、饲养设备等进行清洗、消毒、间隔，然后再饲养下一批。

2、鸡场应具有严格的卫生防疫制度工作人员应定期进行体检。鸡场内应有严格的、可行的卫生防疫制度，工作人员进入生产区应消毒并穿戴洁净工作服；并尽量做到“谢绝参观”，特定情况下，参观人员在消毒后穿戴防护服方可进入。

#### 3.2.3.2防疫

1、免疫接种蛋鸡场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法。

2、疫病监测蛋鸡场应依照《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案。蛋鸡场常规监测的疾病至少应包括：高致病性禽流感、鸡新城疫、鸡白痢与伤寒。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。

2、疫病控制和扑灭蛋鸡场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取以下措施：驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政管理部门报告疫情。确诊发生高致病性禽流感时，蛋鸡场应配合当地畜牧兽医管理部门，对鸡群实施严格的隔离、扑杀措施；发生鸡新城疫、禽结核病等疫病时，应对鸡群实施清群和净化措施；全场进行彻底的清洗消毒，病死或淘汰鸡的尸体进行无害化处理。

4、推进免疫程序为：1日龄接种马立克病疫苗，7日龄滴眼滴鼻接种鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（LaSota株+H120株），10日龄点口、点鼻接种鸡传染性法氏囊病活疫苗（B87株），12日龄翼下无毛处刺种鸡痘活疫苗（鹌鹑化弱毒株），14日龄（以后每隔60-75d）饮水接种鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（LaSota株+H52株），18日龄饮水接种鸡传染性法氏囊病活疫苗（B87株），分别于25、60和110日龄胸肌或颈部皮下注射重组禽流感病毒H5亚型二价灭活疫苗（Re-6株+Re-4株），35日龄肌肉或颈部皮下注射鸡新城疫、传染性支气管炎和禽流感病毒（H9）三联灭活苗，130日龄肌肉或颈部皮下注射鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合症和禽流感病毒（H9）四联灭活苗。除1日龄接种马立克病疫苗由孵化场完成外，其他所有预防接种工作均按制定的免疫程序严格执行，规范操作，实施过程中如有提前或延期的，在规定时间前后2d内完成。

5、记录每群蛋鸡都应有相关的资料记录，其内容包括：鸡只来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况，鸡只发运目的地等。所有记录应在清群后保存两年以上。

#### 3.2.3.3消毒工艺

为减少饲养过程中细菌污染，建设单位拟从以下几方面进行消毒处理：

1、人员消毒

外出人员进场前需经过人员消毒通道，消毒通道顶部安装超声波雾化消毒系统，顶部雾化消毒药品选用百毒杀（季铵盐类药物），按1:600倍比例，即17ml（每瓶盖为10ml）百毒杀溶液兑10kg水。

进饲养车间前首先淋浴，再穿戴工作服、鞋、帽，经过喷雾消毒，脚踏消毒池后进入车间。消毒池内消毒剂为1.6%的菌毒涤水溶液（复合酚类药物）。

工作人员工作服要编号，避免各工序混穿。并且派专人管理，每天清洗消毒。工作人员工作前及工作中用药液洗手。

2、车辆消毒通道

车辆进场前需经过车辆消毒通道，消毒通道顶部安装超声波雾化消毒系统，底部设置消毒池。顶部雾化消毒药品选用百毒杀（季铵盐类药物），按1:600倍比例，即17ml（每瓶盖为10ml）百毒杀溶液兑10kg水。底部消毒池消毒药品选用菌毒涤（复合酚类药物），采用2%~5%溶液。

3、鸡舍消毒

育雏前5d将所用用具放入鸡舍后关闭门窗和通风口（门窗不严的要用塑料膜封严），再进行一次熏蒸消毒。消毒时按每立方米空间用福尔马林30ml、高锰酸钾15g的比例放在一起，封闭熏蒸24-48h。

注意事项：①熏蒸消毒时鸡舍必须封严、舍内温度为22℃左右，相对湿度为65%-70%；②消毒容器最好用瓷制品，先将高锰酸钾置于容器然后迅速倒入福尔马林溶液。

带鸡消毒。带鸡消毒每周进行1-2次，常用消毒药有季铵盐、百毒杀和碘制剂消毒药，带鸡消毒时应注意每连续3次所用的消毒药成分不能相同，以防病原微生物对其产生抗药性。

门口消毒。为了防止病原微生物的传入，应在鸡场和鸡舍门口设置消毒设施，鸡场门口应有与门同宽、长4m、深0.3m以上的消毒池和其它紫外线、淋浴等消毒设施，鸡舍门口应有消毒池或消毒垫。注意所有的消毒要始终保持着高效的消毒效果。

4、其他

鸡舍的卫生消毒结果要派专人检查，通过肉眼看各标准是否达标。再通过采样做细菌培养，来检测消毒效果。即用琼脂平板检测环境空气在消毒前后的细菌生长情况，如果不能达标，说明消毒效果不佳，要引起注意，追查原因，及时解决，以达到卫生消毒标准。

5、各类消毒剂性质及存放方式

本项目所用消毒剂生化性质及存放方式一览表见表3.2-5。

表3.2-5  本项目所用消毒剂性质及存放方式一览表

| 消毒剂名称 | 物理性质 | 化学性质 | 存放方式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百毒杀（季铵盐类药物） | 无刺激性气味，对畜禽与工作人员无任何刺激性和应激产生 | 无腐蚀性、无蓄积毒性，渗透力超强，能深入裂缝及各种有机物内杀灭各种病原体，低浓度瞬间消毒杀菌 | 固体杀菌剂采用塑料桶装。存放于干燥通风的库房内避免阳光直射 | 皮肤等碰到原液应立即冲洗干净 |
| 菌毒涤（复合酚类药物） | 深红褐色黏稠液，有特臭 | 皮肤、黏膜有刺激性和腐蚀性 | 瓶装，在遮光、密闭，凉暗处保存，勿与易燃、易爆和酸性物质一起存放 | 不可与碘制剂合用，碱性环境、脂类、皂类等能减弱其杀菌作用 |
| KMnO4 | 无机化合物，紫黑色针状结晶，溶解度：6.38g/100mL（20℃） | 可作为氧化剂、防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂。在乙醇、过氧化氢中使之氧化分解 | 棕色玻璃瓶暗处保存，避免阳光直射 | - |
| HCHO | 无色气体，有特殊的刺激气味，对人眼、鼻等有刺激作用，易溶于水和乙醇 | 有强还原作用，能燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限7%-73%（体积）。着火温度约300℃ | 玻璃容器盛装常温下存放，存放间密闭，避光 | - |
| 二氯异氰尿酸钠粉 | 白色粉末状或颗粒状的固体，易溶于水 | 一种极强的消毒剂、氧化剂和氯化剂，粉尘对鼻、喉有刺激性，对眼和皮肤有刺激性。 | 袋装或桶装，密封，存放在阴凉干燥处， | 现配现用，严禁口服。如不慎接触皮肤或眼睛应立即用大量清水冲洗 |

### 3.2.4有机肥生产

生产工艺流程说明

1、前处理：

包括分选、含水率及碳氮比的调整。首先把原料鸡粪与辅料（米糠、秸秆粉和过磷酸钙）按不同比例混合组成，使水分含量调整到50-60%，添加生物发酵菌剂，进行混合堆肥。

- 主发酵：

周期夏季为7天，冬季为15天，这个阶段主要进行机械翻抛作业，供氧方式采用发酵罐底部通风槽供氧，主发酵要经过三个阶段：

①发热阶段

堆制初期至堆温升至50℃左右时称为发热阶段，此时主要是蛋白质、简单糖类、淀粉类等易分解的物质迅速分解，释放出二氧化碳、氨和大量的热量，好热性微生物逐渐增多。

②高温阶段

在堆内温度高于50℃时，即进入高温阶段。此时堆内中温性微生物随着温度升高而逐渐被好热性微生物代替。但当堆温超过70℃后，进行一次机械翻抛，此时好热性微生物亦不适应，大部分转为休眠状态。堆肥中除继续分解易分解的有机物质外，主要分解半纤维素、纤维素等复杂的有机物质，同时开始了腐殖化过程，出现腐殖质。当温度再次升到70℃时，再进行一次机械翻抛，一共要进行3-4次翻抛，并使堆温维持5-7天左右。

③降温阶段

当堆温下降到50℃以下时，中温性微生物又占优势。此时，有机质的腐解作用仍继续进行，堆肥可进一步腐熟，腐殖质不断增加。这一阶段的特征是：大部分有机质被分解，剩余部分是难分解的成分，微生物活动逐渐减弱，产热量减少，堆温逐渐下降。高温阶段未被分解的有机质继续进行腐解作用，腐殖质积累增多。

④腐熟保肥阶段

当堆内温度下降到稍高于气温时，即进入腐熟阶段。此时有机物质大量分解，腐殖质的各种速效养分特别是氮素明显增加。

3、发酵好的堆肥，可以包装储存，作为生产生物有机肥的原料。

有机肥生产工艺流程图见图3-3。

图3-3  有机肥生产工艺流程图

### 3.2.5污水处理

1、工艺流程

本项目生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入黑膜厌氧发酵池，采用厌氧发酵工艺，处置能力为10m3/d，发酵后产生沼液用于周围农田施肥。

根据养殖场养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本项目采样《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中模式Ⅱ对污水进行处理，工艺流程为“厌氧发酵”。工艺流程及产污环节见图3-4。

图3-4  污水处理工艺流程图

2、厌氧发酵原理

本项目拟采用黑膜厌氧发酵池处理生产、生活过程产生的废水。黑膜厌氧发酵池学名“全封闭厌氧塘”，是一种集发酵、储气为一体的大型沼气池，其粪污处理原理和其他厌氧发酵工艺一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使粪污中有机物得到降解并产生沼气。

3、黑膜厌氧发酵池

1）黑膜厌氧发酵池结构

黑膜厌氧发酵池施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好；利用HDPE膜材防渗防漏的优点，在挖好的池体里面铺设一层HDPE防渗膜；根据厌氧发酵工艺要求池内安装进出水口、抽渣管和沼气收集管，池体上口再加盖HDPE防渗膜密封，四周锚固沟固定，形成一个整体的厌氧发酵空间。沼气池建设及设备配置：

（1）两层防渗：土膜夯实+HDPE防渗膜；

（2）顶部覆盖：顶部用1.5mmHDPE膜覆盖，四边用1m深，1m宽锚固沟压实；

（3）底部配置：160PE排泥管道；

（4）池壁配置：110PE进水管道，160PE出水管道，110PE支出气管，160PE主排气管道；

（5）设备配置

项目建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池。

根据厂区规模选择（5.5kW两相流泵，口径80，流量50，扬程20，功率5.5kW)水泵2台。

黑膜厌氧发酵池结构见图3-5。

图3-5  黑膜厌氧发酵池结构示意图

2）黑膜厌氧发酵池优、缺点

黑膜厌氧发酵池的优点如下：

①黑膜厌氧发酵池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜厌氧发酵池施工简单，建设成本低，建设周期短，安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目黑膜厌氧发酵池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜厌氧发酵池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜厌氧发酵池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤黑膜厌氧发酵池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜厌氧发酵池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

4、黑膜厌氧发酵池保温问题

黑膜厌氧发酵池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜厌氧发酵池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜厌氧发酵池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。

黑膜厌氧发酵池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜厌氧发酵池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，经黑膜厌氧发酵池发酵后的出水温度达17.9℃。

5、沼液储存

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中6.1.2.3规定：贮存池总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。

本项目设计建设1座黑膜厌氧发酵池，容积2000m3，能够容纳本项目365天的沼液量。能够满足处理要求、保证废水处理效果。

6、沼液利用

本项目沼液全部用于周边农田施肥，在农田施肥期间无偿供应沼液。

另外，根据施肥需求本项目统筹管理沼液还田工作，主抓沼液还田和作物品质追踪，同时指定1人负责整个场区的沼液还田工作，并将沼液消纳地划分成块；同时建立台账制度，责任到人，严格记录沼液的消纳情况；包括：施用量、施用日期、施用时间、施用农田编号、施用农田面积以及操作人员等。严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥；委托农业部门定期对土壤肥力、土壤质地，作物产量、土壤盐分、土壤酸碱度等监测，随时调整施肥量和施肥制度。

### 3.2.6沼气利用

1、沼气产生量

本项目运营期进入沼气工程污水量为1849.47m3/a，COD浓度为478mg/L，去除率为80%。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中沼气产生量：每去除1kgCOD可产生沼气0.25m3，本项目沼气产生量为：

1849.47m3/a×478mg/L×80%×0.25m3/kg=176.8m3/a；0.48m3/d。

2、沼气性质

沼气是一种生物能，它的主要成分是甲烷，其次是二氧化碳，其余硫化氢、氢和一氧化碳等气体，约占总体积的5%左右。甲烷的发热值很高，达5500～5800kcal/m3。甲烷完全燃烧时仅生成二氧化碳和水，并释放热能，是一种清洁能源。甲烷中因含有二氧化碳等不可生物质体，其抗爆性能好，辛烷值较高，是一种良好的动力燃料。

沼气主要成分见表3.2-6。

表3.2-6  沼气主要成分表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | O2 | H2S | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 58 | 39 | 0.91 | 0.18 | 0.03 | 1.88 |

甲烷化学性质：甲烷是一种简单的碳氢化合物，化学性质极为稳定，在水中的溶解度很低。甲烷在一个大气压的着火点为537.2℃。液化甲烷的临界温度是-82.5℃，临界压力是4.49Mpa；所以在常温常压下，甲烷不能液化，只能以气体存在。甲烷也是一种优质的气体燃料，当它与空气混合完全燃烧时呈蓝色火焰，变成二氧化碳和水汽，燃烧时最高温度可达1400℃。1m3沼气完全燃烧时可放出17911.3-25075.8kJ的热量。

沼气物理性质：沼气的主要成分甲烷，是无色、无臭、无味的气体，分子量为16.043，比重为0.716g/L，比空气轻一半，一般沼气对空气的比重为0.85，沼气略比空气轻。沼气本身是一种无色、有小毒、略带臭味的混合气体，其主要原因是沼气中含有少量的一氧化碳（CO）和氨（NH3）所造成的。沼气物理化学性质见表3.2-7。

表3.2-7  沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 特性参数 | CH460%、CO235%、H2S0.034%、N2及其他4.966% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） | 1.221 |
| 2 | 比重 | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） | 0.198 |

3、沼气净化

黑膜厌氧发酵池刚产出的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和惰性气体CO2外，还含有H2S和悬浮的颗粒状杂质。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。因此新生成的沼气不宜直接作燃料，还需进行汽水分离、脱硫等净化处理，其中沼气的脱硫是其主要问题。

a.冷凝水及杂质的去除

气水分离器的作用是沼气经水封后被水饱和，而每一种脱硫剂在运行中都有最佳含水量，只有在该条件下脱硫才具有较高的活性。气水分离器的作用就是将沼气中的水分，降至脱硫剂所需要的含水量。另外，沼气脱硫时温度升高，当出脱硫装置后，所含水蒸气遇冷形成冷凝水，易堵塞管路、阀门，特别是对于计量仪表，容易锈蚀、失灵，因此在计量表前应进行再次汽水分离。

b.H2S的去除

废水消化产生的沼气中H2S约占总体积的0.5-1.0%。遇水后产酸对沼气发酵罐、贮气柜、管道、阀门设施、设备构件等具有腐蚀性，沼气必须脱硫。一般沼气利用设备要求沼气中H2S的含量低于0.009%。

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3•H2O+3H2S=Fe2S3•H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3•H2O+3O2=2Fe2O3•H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应如下：

H2S+1/2O2=S+H2O（反应条件是Fe2O3•H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

c、脱硫剂的使用量

硫化氢含量：1500mg/m3；沼气产生量0.48m3/d；

日脱硫量：0.48m3/d×1500mg/m3×90%＝0.648g/d；

日氧化铁消耗量：0.648×160÷102÷0.3=3.4g/d

氧化铁更换周期：365d

氧化铁总量：3.4g/d×365d=1.24kg

沼气脱硫剂每年更换一次。更换下来的废脱硫剂由厂家统一回收再生处理。

4、沼气储存

本项目沼气全部储存在黑膜厌氧发酵池中。

本项目黑膜厌氧发酵池与其他沼气系统相比，其最大的优势在于：黑膜厌氧发酵池具有超大的贮气容积，实现一体化贮气，不需另设沼气储存设施。

5、沼气利用方案

本项目运营期沼气产生量为176.8m3/a。全部用于食堂燃料。

## 3.3公用工程

### 3.3.1给排水

#### 3.3.1.1水源

本项目拟开挖深水井3眼，由其为全场提供生产用水和生活用水要，给水系统采用生活、生产、消防合一的直流给水系统。生产用水主要供各装置生产用水、消防用水、地坪冲洗用水。环评要求：项目用地下水要取得取水证。

#### 3.3.1.2一期给水

本项目一期用水包括鸡饮用水、鸡舍冲洗水、消毒用水、水帘降温系统用水、办公生活用水。本项目用水情况如下：

1、员工生活用水

参照《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），一期场区职工45人，一线员工15人，大部分为当地村民，不在场内住宿，场区设置餐厅和洗浴室，因此一期场区职工生活用水定额按80L/人·d计，生活用水量为3.6m3/d。

2、鸡饮用水

一期饲养规模为年存栏31.5万只蛋鸡，存栏23.625万只育雏育成鸡，蛋鸡饮水量取0.2L/只.d，育雏育成鸡饮水量取0.1L/只.d，则鸡的总饮水量为86.625m3/d。

3、鸡舍冲洗水

按照建设单位提供的资料，一期更换蛋鸡舍时需要冲鸡舍，1.33年冲洗1次。冲洗水量按2.0L/m2.次计算，鸡舍占地面积为4500m2，则本项目鸡舍冲洗用水量约6.75m3/a；更换育雏育成鸡舍时需要冲鸡舍，1年冲洗2次。冲洗水量按2.0L/m2.次计算，鸡舍占地面积为2600m2，则本项目鸡舍冲洗用水量约10.4m3/a。共计用水量为17.15m3/a，折算0.047m3/d。

4、鸡舍消毒用水量

一期鸡舍消毒采取鸡舍内喷洒模式，消毒剂主要为熟石灰、福尔马林、高锰酸钾等，消毒频率为2次/周，蛋鸡舍全年消毒约108次；育雏育成鸡舍消毒频率为1次/周，全年消毒约36次，平均每次消毒用水量为2.5m3，则全年消毒用水量为360m3，折算0.986m3/d。

5、车辆消毒用水量

一期车辆消毒通道位于场区南侧，用水量为0.1m3/次，每年进入车辆为600次，则全年消毒用水量60m3，折算0.164m3/d。

6、员工消毒用水量

一期工作人员45人，脚踏消毒池用水量为0.005m3/次，则消毒用水量约0.225m3/d。

7、水帘降温用水

一期降温水帘仅在每年7～9月使用，本项目共有5栋鸡舍，每栋鸡舍设置3个2×4m2的水帘，本项目水帘总面积为120m2，1m2水帘耗水量1.5L/h，水帘每天使用16h，按90d计算，则最大水帘降温用水量为259.2m3/a，折算2.88m3/d。

8、绿化用水

本项目绿化面积为2600m2，参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化用水定额以1.5L/m2·天计，则项目绿化用水量为3.9m3/d。

9、道路洒水

厂区及道路洒水用水参照《山西省用水定额第3部分城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015）浇洒用水定额，按硬化路面0.2L/（㎡•次）计算。项目厂区洒水面积4350m2，每天一次，用水量为0.87m3/d。

#### 3.2.1.3一期排水

1、员工生活污水

场区职工45人，一线员工15人生活用水量为3.6m3/d，排水量按用水量80%计算，生活污水产生量约2.88m3/a，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

2、鸡饮用水废水

一期饲养用水量为86.625m3/d。该部分水全部被鸡只吸收。

3、鸡舍冲洗废水

一期更换蛋鸡舍时共计用水量为17.15m3/a。排水量按用水量90%计算，鸡舍冲洗废水产生量约15.435m3/a，折算0.042m3/d。通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

4、鸡舍消毒废水

一期鸡舍消毒用水量为360m3/a。消毒水在鸡场内蒸发散失，不外排。

5、车辆消毒废水

一期车辆消毒用水量60m3/a。消毒水在消毒池内蒸发散失，不外排。

6、员工消毒用水量

一期工作人员脚踏消毒用水量约0.225m3/d。消毒水在消毒池内蒸发散失，不外排。

7、水帘降温用水

一期水帘降温循环水量为10m3/h，用水循环使用不外排。

#### 3.3.1.4二期给水

本项目二期用水包括鸡饮用水、鸡舍冲洗水、消毒用水、水帘降温系统用水、办公生活用水。本项目用水情况如下：

1、员工生活用水

参照《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），二期场区新增一线员工15人，大部分为当地村民，不在场内住宿，场区设置餐厅和洗浴室，因此，生活用水定额按80L/人·d计，二期生活用水量为1.2m3/d。

2、鸡饮用水

二期饲养规模为年存栏31.5万只蛋鸡，存栏23.625万只育雏育成鸡，蛋鸡饮水量取0.2L/只.d，育雏育成鸡饮水量取0.1L/只.d，则鸡的总饮水量为86.625m3/d。

3、鸡舍冲洗水

二期鸡舍冲洗水用水量同一期。共计用水量为17.15m3/a，折算0.047m3/d。

4、鸡舍消毒用水量

二期鸡舍消毒用水量同一期。全年消毒用水量为360m3，折算0.986m3/d。

5、车辆消毒用水量

车辆消毒通道位于场区南侧，用水量为0.1m3/次，每年进入新增车辆为600次，则全年消毒用水量60m3，折算0.164m3/d。

6、员工消毒用水量

二期新增工作人员15人，脚踏消毒池用水量为0.005m3/次，则消毒用水量约0.075m3/d。

7、水帘降温用水

二期水帘降温用水量同一期。则最大水帘降温用水量为259.2m3/a。

#### 3.2.1.3二期排水

1、员工生活污水

二期新增一线员工15人，生活用水量为1.2m3/d，排水量按用水量80%计算，生活污水产生量约0.96m3/a，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

2、鸡饮用水废水

二期饲养用水量为86.625m3/d。该部分水全部被鸡只吸收。

3、鸡舍冲洗废水

二期更换蛋鸡舍时共计用水量为17.15m3/a。排水量按用水量90%计算，鸡舍冲洗废水产生量约15.435m3/a，折算0.042m3/d。通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

4、鸡舍消毒废水

二期鸡舍消毒用水量为360m3/a。消毒水在鸡场内蒸发散失，不外排。

5、车辆消毒废水

二期车辆消毒用水量60m3/a。消毒水在消毒池内蒸发散失，不外排。

6、员工消毒用水量

二期工作人员脚踏消毒用水量约0.075m3/d。消毒水在消毒池内蒸发散失，不外排。

7、水帘降温用水

二期水帘降温循环水量为10m3/h，用水循环使用不外排。

#### 3.3.1.6一、二期总给水

本项目一、二期用水包括鸡饮用水、鸡舍冲洗水、消毒用水、水帘降温系统用水、办公生活用水。本项目用水情况如下：

1、员工生活用水

参照《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），一期场区职工60人，一线员工30人大部分为当地村民，不在场内住宿，本在此场区设置餐厅和洗浴室，因此本项目生活用水定额按80L/人·d计，生活用水量为4.8m3/d。

2、鸡饮用水

一、二期饲养规模为年存栏63万只蛋鸡，存栏47.25万只育雏育成鸡，蛋鸡饮水量取0.2L/只.d，育雏育成鸡饮水量取0.1L/只.d，则鸡的总饮水量为173.25m3/d。

3、鸡舍冲洗水

一、二期更换蛋鸡舍时需要冲鸡舍，1.33年冲洗1次。冲洗水量按2.0L/m2.次计算，鸡舍占地面积为9000m2，则本项目鸡舍冲洗用水量约13.5m3/a；更换育雏育成鸡舍时需要冲鸡舍，1年冲洗2次。冲洗水量按2.0L/m2.次计算，鸡舍占地面积为5200m2，则本项目鸡舍冲洗用水量约20.8m3/a。共计用水量为34.3m3/a，折算0.094m3/d。

4、鸡舍消毒用水量

一、二期鸡舍消毒采取鸡舍内喷洒模式，消毒剂主要为熟石灰、福尔马林、高锰酸钾等，消毒频率为2次/周，蛋鸡舍全年消毒约108次；育雏育成鸡舍消毒频率为1次/周，全年消毒约36次，平均每次消毒用水量为5.0m3，则全年消毒用水量为720m3，折算1.972m3/d。

5、车辆消毒用水量

一、二期车辆消毒通道位于厂区南侧，用水量为0.1m3/次，每年进入车辆为1200次，则全年消毒用水量120m3/a，折算0.328m3/d。

6、员工消毒用水量

一、二期工作人员脚踏消毒池用水量为0.005m3/次，则消毒用水量约0.3m3/d。

7、水帘降温用水

则消毒用水量约0.225m3/d。降温水帘仅在每年7～9月使用，共有10栋鸡舍，每栋鸡舍设置3个2×4m2的水帘，本项目水帘总面积为240m2，1m2水帘耗水量1.5L/h，水帘每天使用16h，按90d计算，则最大水帘降温用水量为518.4m3/a，折算5.76m3/d。

8、绿化用水

本项目绿化面积为2600m2，根据《山西省用水定额第3部分城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），绿化用水定额以1.5L/m2·天计，则项目绿化用水量为3.9m3/d。

9、道路洒水

厂区及道路洒水用水参照《山西省用水定额第3部分城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015）浇洒用水定额，按硬化路面0.2L/（㎡•次）计算。项目厂区洒水面积4350m2，每天一次，用水量为0.87m3/d。

#### 3.3.1.7一、二期总排水

1、员工生活污水

一、二期厂区职工60人，一线员工30人生活用水量为4.8m3/d，排水量按用水量80%计算，生活污水产生量约3.84m3/a，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

2、鸡饮用水废水

一、二期饲养用水量为173.25m3/d。该部分水全部被鸡只吸收。

3、鸡舍冲洗废水

一、二期更换蛋鸡舍时共计用水量为34.3m3/a。排水量按用水量90%计算，鸡舍冲洗废水产生量约30.87m3/a，折算0.084m3/d，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

4、鸡舍消毒废水

一、二期鸡舍消毒用水量为720m3/a。消毒水在鸡场内蒸发散失，不外排。

5、车辆消毒废水

一、二期车辆消毒用水量120m3/a。消毒水在消毒池内蒸发散失，不外排。

6、员工消毒用水量

一、二期工作人员脚踏消毒用水量约0.3m3/d。消毒水在消毒池内蒸发散失，不外排。

7、水帘降温用水

一、二期水帘降温循环水量为20m3/h，用水循环使用不外排。

本项目用排水量见表3.3-1，水平衡情况见图3-6。

表3.3-1  本项目一期用排水量表

| 用水项目 | 用水规模 | 用水标准 | 用水量m3/d | 排水系数 | 排水量m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 45人 | 80L/人•d | 3.6 | 80% | 2.88 | - |
| 鸡饮用水 | 蛋鸡 | 31.5万 | 0.2L/只.d | 63 | - | 0 | - |
|  | 育雏育成鸡 | 23.625万 | 0.1L/只.d | 23.625 | - | 0 |  |
| 鸡舍冲洗水 | 7100 | 2.0L/m2 | 0.047 | 90% | 0.042 |  |
| 鸡舍消毒用水 | - | 1d/次2.5m3/次 | 0.986 | - | 0 | - |
| 车辆消毒用水 | 600次 | 0.1m3/次 | 0.164 | - | 0 |  |
| 员工消毒用水 | 45人 | 0.005m3/次 | 0.225 | - | 0 | - |
| 水帘降温用水 | 120m2 | 1.5L/h | 2.88 | - | 10 | 非采暖期90天 |
| 绿化洒水 | 2600m2 | 1.5L/m2·天计 | 3.9 | - | 0 | 非采暖期 |
| 道路及硬化地面洒水 | 4350m2 | 0.2L/m2•d | 0.87 | - | 0 | 非采暖期 |
| 合计 | 非采暖期 | 99.297 | - | 12.922 | - |
|  | 采暖期 | 91.647 | - | 12.922 | - |

续表3.3-1  本项目二期用排水量表

| 用水项目 | 用水规模 | 用水标准 | 用水量m3/d | 排水系数 | 排水量m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 15人 | 80L/人•d | 1.2 | 80% | 0.96 | - |
| 鸡饮用水 | 蛋鸡 | 31.5万 | 0.2L/只.d | 63 | - | 0 | - |
|  | 育雏育成鸡 | 23.625万 | 0.1L/只.d | 23.625 | - | 0 |  |
| 鸡舍冲洗水 | 7100 | 2.0L/m2 | 0.047 | 90% | 0.042 |  |
| 鸡舍消毒用水 | - | 1d/次2.5m3/次 | 0.986 | - | 0 | - |
| 车辆消毒用水 | 600次 | 0.1m3/次 | 0.164 | - | 0 |  |
| 员工消毒用水 | 15人 | 0.005m3/次 | 0.075 | - | 0 | - |
| 水帘降温用水 | 120m2 | 1.5L/h | 2.88 | - | 10 | 非采暖期90天 |
| 合计 | 非采暖期 | 91.977 | - | 11.002 | - |
|  | 采暖期 | 89.097 | - | 11.002 | - |

续表3.3-1  本项目一、二期用排总水量表

| 用水项目 | 用水规模 | 用水标准 | 用水量m3/d | 排水系数 | 排水量m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 60人 | 80L/人•d | 4.8 | 80% | 3.84 | - |
| 鸡饮用水 | 蛋鸡 | 63万 | 0.2L/只.d | 126 | - | 0 | - |
|  | 育雏育成鸡 | 47.25万 | 0.1L/只.d | 47.25 | - | 0 |  |
| 鸡舍冲洗水 | 14200 | 2.0L/m2 | 0.094 | 90% | 0.084 |  |
| 鸡舍消毒用水 | - | 1d/次2.5m3/次 | 1.972 | - | 0 | - |
| 车辆消毒用水 | 1200次 | 0.1m3/次 | 0.328 | - | 0 |  |
| 员工消毒用水 | 60人 | 0.005m3/次 | 0.3 | - | 0 | - |
| 水帘降温用水 | 240m2 | 1.5L/h | 5.76 | - | 20 | 非采暖期90天 |
| 绿化洒水 | 2600 | 1.5L/m2·天计 | 3.9 | - | 0 | 非采暖期 |
| 道路及硬化地面洒水 | 4350m2 | 0.2L/m2•d | 0.87 | - | 0 | 非采暖期 |
| 合计 | 非采暖期 | 191.274 | 1.7 | 23.924 | - |
|  | 采暖期 | 180.744 | 1.7 | 23.924 | - |

图3-6  一期水平衡图（①非采暖期；②采暖期）

续图3-6  二期水平衡图（①非采暖期；②采暖期）

续图3-6  一、二期总水平衡图（①非采暖期；②采暖期）

### 3.3.2供电

供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由偏关供电公司窑头变电所供电，项目新增变压器4台，并且在养殖区、办公生活区、粪污处理区建设低压配电室，并安装输送电线路，用于生产生活，送电方式为放射式，以满足项目生产生活用电需要。车间内配备采用集中控制。

低压配电设计供电系统：低压配电系统采用分层分区配电。由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用无功功率就地自动补偿方式，以达到减少主线容量，节约电能目的。

### 3.3.3供热

本项目蛋鸡舍冬季不涉及生产采暖，不设置锅炉，蛋鸡舍采用保温设计；育雏育成鸡舍采用空气能机组为期供热，供热期为春季、秋季、冬季；办公及生活采暖采用空气能机组。

理想的温度管理是“恒定而且平稳过渡”。育雏温度一般掌握在33-35℃，以此为基准，随着鸡只日龄的增长，每周下调1~2℃，忽冷忽热是养鸡之大忌。饲养员、技术员要密切关注天气情况，时刻掌握外界温度，同时根据所需温度适度调整通风量；冬季工作人员应保证锅炉正常工作，期间不能有任何疏漏。夏天养鸡要防止高温中暑，尤其是30天以后的鸡群，及时启用水帘非常重要，环境温度超过33度时喷水降温设备一定要具备。合适的温度是鸡只快速生长的保证，一般情况下温度相对高一点，生长就会快一点。

表3.3-2  蛋鸡生长温度参数一览表  单位：℃

| 日龄 | 肉鸡温度参数 |
| --- | --- |
|  | 春夏 | 秋冬 |
|  | 3-11月 | 12月到2月 |
| 0 | 34.5 | 35 |
| 1 | 34 | 34.5 |
| 7 | 30.5 | 31 |
| 14 | 29 | 29.5 |
| 21 | 27 | 27.5 |
| 28 | 25.5 | 25.5 |
| 35 | 23.5 | 23 |
| 42 | 21.5 | 22.5 |

本项目采暖热负荷计算见下表。

表3.3-3  育雏育成鸡舍耗热量计算表

| 建筑物名称 | 建筑物采暖面积 | 采暖热负荷指标（W/m2） | 耗热量（106w） |
| --- | --- | --- | --- |
| 育雏育成鸡舍（一期） | 1300×2=2600 | 180 | 0.468 |
| 育雏育成鸡舍（二期） | 1300×2=2600 | 180 | 0.468 |

本项目每期育雏育成鸡舍冬季采暖最大需热量为468kW，每期各设置1台育雏育成区空气能机组，空气能机组供热量500kW，可以满足本项目育雏育成鸡舍采暖需要。

### 3.3.4制冷

本项目鸡舍夏季降温采用水帘降温，员工生活办公区采用空气能机组。

### 3.3.5通风

打开门窗加强空气对流。在鸡舍墙壁预留通风孔，每栋鸡舍安风机，加速舍内气流的速度，带走鸡体表热量。当气温偏高时需要降温，夜间鸡体温和气温的差异相对较大，可以缩短送风时间。

### 3.3.6储运工程

- 原料储存

项目存储设施主要为饲料车间，通过厂区加工后分配至各鸡舍。鸡粪采取干清粪工艺，鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。

2、运输

养殖场南侧为省道304平万线，区域交通运输便利，路面为混凝土，道路畅通。场内主干道宽5m，次干道宽2.5m，均为公路型混凝土路面。

### 3.3.7消防工程

各鸡舍间距离、消防设施等严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），各建（构）筑物内灭火器的类型、数量严格符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，并挂在易取处。设置环形消防供水管网，消防管网设置消火栓和消防水泵接合器。室外消防栓的选择应符合使用方便、标记明显要求，尽量选用地上式消火栓；室内消火栓采用DN65或DN50乙型，消防箱采用钢制或铝合金制，明装或暗装。消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其他动力。在厂内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络，火灾自动报警系统配备应急电源，并设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。本项目设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与偏关县消防部门直接联络的通信设备。

## 3.4工程环境影响因素分析

本项目排污情况按照建设期、运营期两个时期进行分析。

### 3.4.1建设期产污环节及影响因素

3.4.1.1建设期工艺流程

本项目施工期建设内容包括鸡舍、办公生活区及配套设施等。主要工程活动内容有场地平整、基础工程、主体工程、设备安装等。施工活动不可避免对周围环境产生影响。

施工期环境影响因素分析

本项目工程施工影响范围主要为项目施工工地，施工活动影响主要是环境空气、水环境、声环境、固体废物、生态环境的影响。

（1）施工期大气污染因素分析施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

①施工扬尘在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

②道路扬尘在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域乡村公路进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

（2）噪声源分析施工全过程根据作业性质一般可分为清理场地、土石方、工程建设阶段、扫尾工程4个阶段。从噪声角度出发，土石方阶段、工程建设阶段施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声影响较大，不同阶段又各具其独立的噪声特性。

施工期噪声主要来源于各种施工设备和运输车辆产生的噪声，施工期机械的单体声级一般均高于75dB(A)，且各施工阶段均有大量设备交互作业。在项目施工过程中，评价建议合理安排施工时间、合理布局施工现场、降低设备声级等措施，降低对区域敏感点的影响。

（3）废水污染源分析施工期产生的废水主要是施工废水和少量生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设。

根据施工单位提供的资料，施工总人数为60人，施工人员均不在施工场地食宿，施工期用水主要为洗漱用水，按人均用水30L/人·d，生活污水用量约1.8m3/d。污水产生系数以用水量的0.8计，则项目生活污水产生量为1.44m3/d。污染因子主要为COD、SS，场区设置旱厕，粪尿定期清掏用于周边农田施肥，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水。

（4）固体废物分析本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及建筑施工材料的废料。施工人员的生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，施工人员60人，则生活垃圾量为30kg/d，定期交由环卫部门统一处理。建筑垃圾产生量较小，应及时外运，按当地环保要求清运。项目属于养殖场建设，构筑物以鸡舍为主，为单层建筑，池体土方开挖部分用于场地高差调整，表层土定点堆放在场区内设置围挡及覆盖，后期作为场区绿化覆土，项目建设不会产生弃土。

（5）生态环境本项目的建设对周围生态有一定影响，施工期对生态环境影响主要是地基开挖、场地平整等施工活动对地表结构的改变。项目施工期间，因土地平整，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，若在此过程中遇有大风或暴雨天气，如没有围挡措施，将成为本项目水土流失过程发生源，造成局部小面积泥水蔓延。

施工结束后，建设单位应负责清理现场，按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整恢复原貌。

### 3.4.2运营期产污环节及影响因素

拟建项目生产过程中将会产生废水、废气、噪声及固体废物等污染物，其中废水及废气是本项目的主要污染物。本项目营运期间主要污染环节见表3.4-1。

表3.4-1  营运期间主要产污环节分析

| 项目 | 序号 | 产污环节 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 蛋鸡舍恶臭 |
|  | G2 | 育雏育成鸡舍恶臭 |
|  | G3 | 有机肥发酵罐废气 |
| 废水 | W1 | 生活污水 |
|  | W2 | 鸡舍冲洗废水 |
|  | W3 | 初期雨水 |
| 固废 | S1 | 鸡粪 |
|  | S2 | 散落羽毛及饲料残渣 |
|  | S3 | 病死鸡尸体 |
|  | S4 | 残次鸡蛋和蛋壳 |
|  | S5 | 疾病防疫产生的医疗废物 |
|  | S6 | 废机油、含油废棉纱和手套 |
|  | S7 | 职工生活垃圾 |
|  | S8 | 废脱硫剂 |
| 噪声 | 粪污处理设备、鸡舍循环风机等运行产生的设备噪声 |

## 3.5污染源源强核算

### 3.5.1废气污染源源强

项目营运期产生的废气主要为鸡舍产生的臭气、有机肥发酵罐产生的臭气、黑膜厌氧发酵池产生的恶臭等。

3.5.1.1鸡舍产生的臭气

鸡舍中不可避免地有恶臭产生，鸡舍因鸡粪产出时有极少量的游离氨而产生氨气以及硫化氢气体；同时鸡舍一直处于不间歇的通风状态，加之舍内鸡粪采用干清粪方式清出鸡舍送入有机肥生产系统，因此鸡粪不会在鸡舍内发生好氧或厌氧发酵。

由于鸡舍内对温度、采光、通风等条件要求较严格，舍内气体仅能通过鸡舍内安装负压风机排出舍外，但是因鸡舍容积大，因而无法气体进行集中收集处理，其排放方式为无组织面源排放。根据设计，在施工期建设单位在鸡舍四周以及各鸡舍之间的耕地进行绿化，在运营期工作人员定期对鸡舍消毒除臭处理，从而对恶臭气体具有一定的吸收、阻隔作用。根据《家畜环境卫生学》（高等教育出版社，2004）中的相关研究数据，在未使用任何治理措施的情况下，鸡舍内臭气平均浓度约为90（无量纲），在使用除臭剂后，鸡棚内臭气浓度下降了75%，鸡棚内的臭气浓度平均浓度可达到22.5（无量纲）。因此，采取上述措施后，恶臭气体源强预计减少75%。

鸡粪在未发生发酵前，性质相对稳定，其大量的氮稳定地固定在鸡粪中。但是一旦发生发酵反应，就会产生不同的气体而产生恶臭：其中好氧发酵主要产生二氧化碳和氨气，而厌氧发酵主要产生二氧化碳、氨气、硫化氢、甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，据统计与监测，鸡粪发酵特别是厌氧发酵会产生不少于168种臭味化合物。因此，在鸡粪处理中，一般都采取好氧发酵以减少臭味气体的产生。

本次评价参照《畜禽养殖行业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)、《畜禽养殖行业污染防治治理工程技术规范》(HJ497-2009)、《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)中的数据，产蛋鸡鸡粪中TN含量为9666.7mg/kg，项目鸡粪产生总量为31166t/a，鸡粪中TN含量301.3t/a，氮挥发量约占总量的10%，其中NH3占总氮挥发总量的25%，H2S含量约为NH3的10%。项目运营期产生的鸡粪以及NH3、H2S产生量详见表3.5-1。

表3.5-1  项目运营期鸡舍恶臭污染物产生情况一览表

| 产生位置 | 鸡粪产生量（t/a） | 氮挥发量（t/a） | 折合成NH3（t/a） | H2S（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋鸡舍 | 27594 | 26.674 | 6.669 | 0.667 |
| 育雏育成鸡舍 | 3572 | 3.453 | 0.862 | 0.086 |
| 合计 | 31166 | 30.127 | 7.531 | 0.753 |

本项目运营期将采用干清粪的方式，鸡舍产生的鸡粪直接落到输送皮带上，鸡粪不落地直接转运到有机肥发酵罐内进行有机肥生产，室外转运皮带进行全封闭，鸡粪在养殖区内的积累和堆存时间相对较短。根据相关资料，鸡粪中氨态氮转化为氨气释放主要集中在一次发酵阶段完成，即主要在新鲜粪便产生后的15d内转化。其中鸡舍中氨气的释放量按转化1d计，有机肥生产车间中氨气的释放量按转化14d计；H2S主要产生于细菌在厌氧或无氧条件下对鸡粪中含硫蛋白质的分解，其产生量约为氨气的10%。详见表3.5-2。

表3.5-2  项目运营期全厂鸡粪恶臭污染物产生情况一览表

| 产生位置 | 恶臭污染物产生量 |
| --- | --- |
|  | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
| 蛋鸡舍 | 0.445 | 0.0445 |
| 育雏育成鸡舍 | 0.057 | 0.0057 |
| 有机肥发酵罐 | 7.029 | 0.7029 |

由于养鸡场鸡舍内对温度、采光、通风等条件要求较严格，因而无法对鸡舍进行密闭、对恶臭气体进行集中收集处理，鸡舍内恶臭气体通过鸡舍通风窗外逸，其排放方式为无组织面源排放；根据设计，养鸡场在生产期将在鸡舍内使用除臭剂，并将在鸡舍四周以及各鸡舍之间的耕地上种植对恶臭有净化作用的植物树种，从而对恶臭气体具有一定的吸收、阻隔作用，夏季通过水帘降温有一定的恶臭抑制作用。

因此，在采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%。

有机肥发酵罐在发酵过程中鸡粪中的水分会从鸡粪中蒸发出来产生废气；有机肥发酵罐底部通风槽供氧，也会产生废气。根据建设单位提供的资料，有机肥发酵罐产生的废气量约为2000m3/h，本项目共设置8个有机肥发酵罐，废气总产生量为16000m3/h。有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，根据《大同市云州区绿源春养殖专业合作社蛋鸡养殖项目环境影响报告书》中采用生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机（总风量为16000m3/h）集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。排气筒内径为600mm。

生物除臭塔工艺流程：生物除臭塔采用生物法通过培养微生物膜对废气及恶臭气体分子进行处理的生物法废气处理，生物除臭塔通常采用先经预处理如水喷淋除去气体中的粉尘、降低气体中的氨气和二氧化硫，调节气体的pH值，再经培养微生物膜对废气及恶臭气体分子进行处理的方式，通过对气体预处理为后续微生物的生长繁殖创造条件。

生物除臭塔填料选择：生物除臭塔主要部分是填料，一种好的载体填料必须满足：容许生长的微生物种类丰富；为微生物提供栖息生长大的比表面积；营养成分合理（N、P、K和微量元素）；有好的吸水性；自身无异味；吸附性好；结构均匀孔隙率大；材料易得且价格便宜；耐老化；运行、养护简单。

生物除臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷，填料高度一般为1.0～1.2m。如果选择的填料合适，工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话。

根据上述参数进行估算，在采取相应污染防治措施后，项目养殖区和有机肥生产区的主要大气污染物排放情况详见表3.5-3。

表3.5-3  项目恶臭污染源污染物排放情况

| 产生位置 | 排放方式 | 产生情况 | 处置措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
|  |  | 产生速率kg/h | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生量 t/a |  | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |
| 蛋鸡舍 | 无组织 | 0.0508 | 0.445 | 0.0051 | 0.0445 | 除臭剂、加强绿化吸收效率取70% | 0.0152 | / | 0.1335 | 0.0015 | / | 0.0134 |
| 育雏育成鸡舍 | 无组织 | 0.0065 | 0.057 | 0.0007 | 0.0057 | 除臭剂、加强绿化吸收效率取70% | 0.0020 | / | 0.0171 | 0.0002 | / | 0.0017 |
| 有机肥发酵罐 | 有组织 | 0.9729 | 7.029 | 0.0971 | 0.7029 | 设置收集管+生物除臭塔，吸收效率取90% | 0.0973 | 6.08 | 0.7029 | 0.0097 | 0.608 | 0.0703 |

2、黑膜厌氧发酵池

本项目黑膜厌氧发酵池将产生一定量的恶臭气体，但由于其采用全密封膜覆盖，恶臭气体逸出量较小，仅在清掏时有一定量恶臭气体逸出。因此，相比较于养鸡场和有机肥发酵罐，其产生量较小，对区域环境影响较小。

- 鸡粪转运恶臭

本项目鸡粪转运采用封闭式皮带，转运时间较短，直接转运到有机肥发酵罐内，有机肥发酵罐一直处于不间歇的通风状态，恶臭气体逸出量较小。因此，相比较于养鸡场和有机肥发酵罐，其产生量较小，对区域环境影响较小。

4、食堂废气

项目设置厨房，就餐人员为60人。根据类比调查和有关资料显示，食用油用量按30g/人·d计算，根据不同的烹饪方法，食用油挥发量平均约占耗油量的2%-4%，本项目以3%计，本项目设2个基准灶头，风量取4000m3/h，每天烹饪时间3小时。建设单位拟设油烟净化器处理油烟，经处理达标后排放。项目食堂烹饪油烟污染物产排情况见下表3.5-4。

表3.5-4  烹饪油烟污染物产生与排放情况表

| 规模（人） | 用油指标 g/p·d | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 净化效率 （%） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 30 | 4.5 | 0.0197 | 60 | 1.8 | 0.008 |

由上表可知，项目食堂烹饪油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定限制（2mg/m3）的要求。

环评还要求油烟经处理后引至食堂房顶排放。

### 3.5.2废水污染源源强

项目采用干清粪工艺，清粪过程无废水产生；鸡舍消毒采用配水后在鸡舍内雾化消毒，消毒过程中无废水产生。项目废水主要为鸡舍冲洗废水、车辆消毒废水、人员消毒废水及员工生活污水。

1、员工生活污水

一、二期厂区职工60人，一线员工30人生活用水量为4.8m3/d，排水量按用水量80%计算，生活污水产生量约3.84m3/a，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

2、鸡舍冲洗废水

一、二期更换蛋鸡舍时共计用水量为34.3m3/a。排水量按用水量90%计算，鸡舍冲洗废水产生量约30.87m3/a，折算0.084m3/d，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

3、水帘降温用水

一、二期水帘降温循环水量为20m3/h，用水循环使用不外排。

4、初期雨水

本项目降雨初期产生的初期雨水中污染物浓度较高，评价要求进行收集。

对于初期雨水量，评价按下列公式计算：

Q=Φ×q×F

其中：Φ—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s•公顷）；

F—汇水面积（汇水面积取鸡舍区占地面积、有机肥堆存车间和道路面积，为20638m2）。

本项目未收集到偏关县暴雨强度公式，因厂址距离朔州市较近，暴雨强度q采用朔州市暴雨强度公式进行计算，公式如下：

q=1402.8（1+0.8gT）/(t+6)0.81（L/s•公顷）

其中：P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时（取15min）。

经计算，本项目初期雨水量为417m3。

本项目考虑到初期雨水污染物含量较大，厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门（具体位置由实际施工情况而定），通过阀门使初期雨水（15min的雨水）流向黑膜厌氧发酵池（容积2000m3），之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。

表3.5-5  项目废水产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况（m3/a） | COD | NH3-N | 治理方式 | 排放情况（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1401.6 | 350 | 45 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | 0 |
| 鸡舍冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 30.87 | 6000 | 261 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | 0 |
| 初期雨水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 417 | 500 | 50 | 厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。 | 0 |
| 总计 |  | 1849.47 | 478 | 50 |  |  |

### 3.5.3固体废物污染源强

固体废物主要为鸡粪、散落羽毛及饲料残渣、病死鸡、残次鸡蛋和蛋壳、生活垃圾以及少量医疗废物等。

1、鸡粪

本项目鸡舍鸡粪采用干清粪工艺清除，鸡粪干燥速度快。本项目鸡舍鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。

本项目蛋鸡存栏630000只，育雏育成鸡存栏472500只，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《农业污染源产排污系统手册》畜禽养殖污染物产排污系数，产蛋鸡按每只鸡排粪0.12kg/只·日计算，育雏育成鸡每只鸡排粪0.06kg/只·日计算，鸡粪年产生量为31166t/a（含水率70%），本项目鸡舍鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。

2、散落羽毛及饲料残渣

鸡舍易污染部位，每天清扫，其中主要为废饲料、散落的毛羽等，每天产生量按0.001kg/m2计算，鸡舍建筑面积14200m2，则产生量为5.18t/a；饲料残渣能利用价值的重新利用，无利用价值的饲料残渣和散落毛羽混入有机肥发酵罐加工有机肥。

3、病死鸡

在鸡禽饲养过程中，会产生一定量的病死鸡，病死鸡的量与企业的管理水平关系密切，本项目蛋鸡饲养采用笼养蛋鸡饲养成套自动化设备。根据建设单位提供的资料，蛋鸡死淘率为2%左右，育雏育成鸡死淘率为3%左右，本项目存栏量63万羽，育雏育成鸡存栏472500只，病死蛋鸡平均体重按1.75kg/只计算，病死育雏育成鸡平均体重按0.7kg/只计算，病死鸡产生量为31.97t/a。依据《国家危险废物名录》（2016年版），病死鸡不属于危险废物；根据《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》环发[2004]18号，对于病死畜禽，要严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）要求采取高温蒸煮、焚烧或安全填埋的方法进行处理。养殖场集中的地方应采取焚烧法，不具备条件的应采取设置两个或以上的安全填埋井。本项目病死鸡采用填埋井进行填埋。

4、畜禽医疗废物

项目运营期间产生少量的医疗废物，医疗废物包括废弃疫苗及用品、废弃药品、废弃药包装袋等，对照《国家危险废物名录》（2016年版），畜禽医疗废物属于其中的HW01，900-001-01（为防治动物传染病而需要收集和处置的废物）。本项目医疗废物年产量约0.3t。将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，暂存间应定期消毒和清洁，定期交有资质单位处置。

5、残次鸡蛋和蛋壳

项目鸡蛋破碎率小于0.5‰，本次残次鸡蛋和蛋壳产生量按0.5‰计，则产生量为6.5t/a，蛋液和蛋壳中含有蛋鸡生长必须的营养物质，添加至饲料中喂食给蛋鸡。

6、废机油和含油废棉纱和手套

根据《国家危险废物名录》，设备定期更换的废机油为HW08废矿物油，废物代码为900-249-08，年产生量约为0.2t/a，废机油利用铁桶收集后，暂存于机修间危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

根据同类项目类比，含油废棉纱和手套的产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），含油废棉纱和手套属于危险固废，废物类别为“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为HW49 900-041-49。含油废棉纱和手套利用铁桶收集后，暂存于机修间危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

7、生活垃圾

职工生活垃圾产生量每人按0.5kg/d计，项目职工人数为60人，则年产生量约10.95t/a，由环卫部门定期清运。

8、废脱硫剂

本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每年更换一次，废脱硫剂产生量0.001t/a，该废物属于一般固废，对周围环境影响不大，可由生产厂家回收再生处理。

综上分析，本项目固体废物产生及处置情况见表3.5-6。

表3.5-6  固体废物产生及处置情况

| 序号 | 项目 | 废物类别 | 项目产生量 | 综合利用及处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪便 | 一般固废 | 31166t/a | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 |
| 2 | 散落羽毛及饲料残渣 | 一般固废 | 5.18t/a | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 |
| 3 | 病死鸡 | 危险废物 | 31.97t/a | 填埋井填埋 |
| 4 | 残次鸡蛋和蛋壳 | 一般固废 | 6.5t/a | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 |
| 5 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 危险废物 | 0.3t/a | 将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 0.2t/a | 在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 |
|  | 含油废棉纱和手套 | 危险废物 | 0.02t/a |  |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 10.95t/a | 交由当地环卫部门进行统一处理 |
| 8 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.001t/a | 由生产厂家回收再生处理 |

### 3.5.4噪声污染源强

项目噪声主要来源于鸡叫声、鸡舍风机产生的噪声，同时还有车辆噪声和人员活动噪声等，声级值为65～95dB（A），具体产噪设备的噪声源强见下表。

表3.5-7  项目噪声源强  单位：dB(A)

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y | z |  |
| 1 | 湿帘水泵 | 4 | 70~90 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 30 | 8 | 0 | 24h |
| 2 | 搅拌机 | 8 | 65~80 | 厂房隔声、基础减震 | 12 | 10 | 0 | 24h |
| 3 | 鼓风机 | 8 | 75~95 | 消声、厂房隔声、基础减震 | 45 | 30 | 0 | 24h |
| 4 | 鸡舍风机 | 40 | 75~85 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 14 | 10 | 0 | 4h |
| 5 | 中央空调机组 | 5 | 65~80 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 21 | 30 | 0 | 4h |

## 3.6污染物排放情况

本项目污染物排放情况见表3.6-1。

表3.6-1  污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |  |
| 废气 | 蛋鸡舍恶臭 | NH3 | / | 0.445 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% | / | 0.0152 | 0.1335 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） |
|  |  | H2S |  | 0.0445 |  | / | 0.0015 | 0.0134 |  |
|  | 育雏育成鸡舍恶臭 | NH3 |  | 0.057 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% | / | 0.002 | 0.0171 |  |
|  |  | H2S |  | 0.0057 |  | / | 0.0002 | 0.0017 |  |
|  | 有机肥发酵罐废气 | NH3 | / | 7.029 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。 | 6.08 | 0.0973 | 0.7029 |  |
|  |  | H2S | / | 0.7029 |  | 0.608 | 0.0097 | 0.0703 |  |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 0.0197 | 设1台油烟净化器，经处理达标后排放 | 1.8 | / | 0.008 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 产生量t/a | 处置措施 |  | 排放量t/a | 处置去向 | 执行标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1401.6 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | / | 0 | 不外排 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的最高允许日均排放浓度 |
|  | 鸡舍冲洗废水 |  | 30.87 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | / | 0 |  |  |
|  | 初期雨水 |  | 417 | 厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。 | / | 0 |  |  |
| 类别 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处置措施 | 排放量t/a | 处置去向 | 执行标准 |
| 固废 | 鸡粪便 | 31166 | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 | 0 | 综合利用 | 《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012） |
|  | 散落羽毛及饲料残渣 | 5.18 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 | 0 | 综合利用 |  |
|  | 病死鸡 | 31.97 | 填埋井填埋 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 残次鸡蛋和蛋壳 | 6.5 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.001 | 由生产厂家回收再生处理 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 0.3 | 将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 废机油 | 0.2 | 在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 含油废棉纱和手套 | 0.02 |  | 0 | 合理处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 10.95 | 交由当地环卫部门进行统一处理 | 10.95 | 合理处置 |  |
| 类别 | 污染源 | 污染源强 | 处置措施 | 排放量 | 执行标准 |
| 噪声 | 设备噪声 | 65~95dB(A) | 设备选型、室内屏蔽，基础减振 | 55~65dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1地理位置

偏关县位于山西省西北部、忻州地区西北隅。地理位置为东经111°21′21″～112°00′43″，北纬39°12′56″～39°39′38″。县境北靠长城与内蒙古清水河县接壤，西临黄河与内蒙古准格尔旗隔河相望，南与河曲、五寨两县相连，东与神池、平鲁两县相毗邻。县境东西长60km，南北宽58km，全县总面积1685.4km2。县境内物产丰富，特产众多，辖4镇6乡，县境东西长60公里，南北宽58公里，全县总面积1685.4平方公里，设四镇六乡。

本项目位于偏关县窑头乡八柳树村西南420m处，地理坐标为：E111.707400536，N39.485912148。

本项目地理位置图见附图4-1，区域位置图见附图4-2，四邻关系图见附图4-3。

## 4.2自然地理环境

### 4.2.1地形地貌

偏关地处黄河中上游黄土丘陵区，境内丘陵起伏，沟壑纵横，地势东高西低。最高处为青杨岭山，海拔1855.2m；最低处为黄河沿岸寺沟河畔，海拔875m；平均海拔1377m。境内山地属管涔山脉，有青杨岭山、柏杨岭山、草垛山、明灯山等山峰。境内主要为黄河水系，有偏关河与县川河。黄河自北向南流经县境30km，构成偏关西界。

本区地貌类型为以构造剥蚀的高中山地貌单元为主，其次山间沟谷为河谷侵蚀堆积地貌，河谷两侧分布风成黄土，为斜坡堆积地貌。

### 4.2.2水文地质

本项目区位于鄂尔多斯断块隆起区，吕梁复背斜西翼的单斜构造上，地层产状较平缓（10~20º）。本区处于祁、吕、贺兰“山”字型构造体系东翼的内侧，其构造形迹主要是该体系东翼低序次的构造成分，褶皱、断层均不发育。

本项目区地层岩土为第四纪黄土状土层，简述如下：

①黄土状粉土（Q3）：黄褐色，干燥～稍湿，稍密，较均匀。无明显的层理、垂直节理发育。该层局部见孔隙，多虫孔和植物根孔，偶有菌丝状白色物、条纹状白色钙质粉末。根据不扰动土样试验指标判断，本层土为中～高压缩性土，具湿陷性，属Ⅱ级（中等）~Ⅲ级（严重）自重湿陷性。

②黄土状粉土（Q3m）：黄褐色，稍湿，稍密～中密，较均匀。无明显的层理、垂直节理发育。稍有光泽，干强度中等，韧性中等。该层局部见孔隙，多虫孔和植物根孔，偶有菌丝状白色物、条纹状白色钙质粉末。根据不扰动土样试验指标判断，本层土为中压缩性土，不具湿陷性，分布连续。

### 4.2.3地表水

偏关地处黄河之滨，境内主要为黄河水系，大部分地区隶属偏关河和南北县川河流域，地质构造对河流发育具有强烈的控制作用。境内较大的河流有黄河、偏关河、县川河、杨家川河。泉水376处，流量为0.3m3/s。

黄河流经县境西侧，构成偏关的西界，至此入县境，黄河之县境北起老牛湾，南至寺沟，全长30km，流经村庄11个，流域面积2000km2。

偏关河纵贯县境东西，有四条较大的支流发源于平鲁县境，由贾堡村入境，境内主要水源为下土寨、鸭子坪的狐狸沟壑高家湾的水草湾，流量最低0.002m3/s。流经34个自然村，最后在关河口村注入黄河，全长124.9km，流域面积1883km2。

县川河：县川河分南北两支，属季节性河流。杨家川河：杨家川河位于我省西北部，发源于内蒙古清水河县，于老牛湾注入黄河，流量至关河口处达2万t/d以上。

距离本项目最近的地表水体为偏关河，位于项目南侧85m处。

本项目与偏关县地表水系图见附图4-4。

### 4.2.4水源地

偏关县于2009年完成了城镇集中式饮用水水源保护区划分的工作，2013年完成了城镇集中式饮用水水源保护区划分的工作，并形成《偏关县堡子湾饮用水水水源地划分结果报告》和《忻州市偏关县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》。山西省人民政府分别以晋政函[2009]149号文和晋政函[2013]14号文对县级以上城镇水源地保护区和乡镇集中式饮用水水源地保护区划定进行了批复。

根据偏关县饮用水水源保护区划分结果，偏关县域内有堡子湾水源地、天峰坪集中供水水源地、老营镇集中供水水源地、楼沟集中供水水源地、尚峪集中供水水源地、南堡子集中供水水源地、水泉集中供水水源地、陈家营乡集中供水水源地、陈家营石沟子集中供水水源地、窑头罗汉坪集中供水水源地等十个饮用水水源保护区，各个饮用水水源及保护区范围介绍如下：

1）堡子湾水源

（1）水源地概况

堡子湾水源，位于新关镇内，有三个取水井。作为乡镇的集中供水水源。

（2）水源保护区范围

该水源地保护区为一级保护区，面积为0.8km2。

2）天峰坪集中供水水源地

（1）水源地概况

该水源地位于天峰坪村东南吕家窑村的黄土高原的丘陵上，为岩溶裂隙深井。地理坐标：东经111°24′49.12″，北纬39°28′6.04″。

（2）水源保护区范围

以供水井为中心，半径40m的周围区域为一级保护区。

3）老营镇集中供水水源

（1）水源地概况

该水源为松散层孔隙潜水，水源地位于老营村北城墙脚下，城墙外为偏关河，自东向西径流，地理坐标：东经111°51′1.42″，北纬39°31′27.63″。

（2）水源保护区范围

一级保护区为取水井上游500m，下游50m，宽为左50m，右100m，二级保护区为一级保护区上游外延500m，宽为左50m，右100m。

4）楼沟集中供水水源

（1）水源地概况

该水源地位于楼沟村南万路边的黄土陡崖下，万路另一侧冲沟分布N2深红色黏土，地理坐标：东经111°34′42.28″，北纬39°17′35.15″。

（2）水源保护区范围

一级保护区半径为80m，二级保护区半径为750m。

5）尚峪集中供水水源

（1）水源地概况

该水源地为冲沟中一眼大井口，为松散层孔隙潜水。水井位于尚峪村公路北的一条自东向西分布的冲沟中，沟平坦宽度约60m，南侧陡坡较陡，黄土裸露，地理坐标：东经111°51′50.45″，北纬39°25′38.23″。

（2）水源保护区范围

一级保护区半径为100m，二级保护区半径为1000m。

6）南堡子集中供水水源

（1）水源地概况

该水源为取水井，地位于南堡子村南北向部沟的沟颈东侧的低阶地区，沟中堆积卵砾石，两侧为黄土，植被较为发育，雨后沟中无流水。地理坐标：东经111°51′50.45″，北纬39°25′38.23″。

（2）水源保护区范围

一级保护区半径为50m，二级保护区半径为500m。

7）水泉集中供水水源

（1）水源地概况

该水源为深井岩溶水，水井位于水泉沟南侧一级阶地上，东部为209国道。河谷地区地势平坦，河床宽仅5m，南一级阶地宽80m，全部种植以玉米为主农作物。取水井口地理坐标：东经111°42′18.37″，北纬39°35′59.32″。

（2）水源保护区范围

一级保护区，上游500m，下游50m，宽左右各为50m。

二级保护区，一级保护区外延185m，宽为左右各为50m。

8）陈家营乡集中供水水源

（1）水源地概况

该水源为深井岩溶水，取水井口地理坐标：东经111°39′36.87″，北纬39°27′30.71″。

（2）水源保护区范围

一级保护区，上游500m，下游50m，宽左右各为50m。

二级保护区，一级保护区外延500m，宽为左右各为50m。

9）陈家营石沟子集中供水水源

（1）水源地概况

该水源取水井口地理坐标：东经111°37′9.9″，北纬39°25′54.39″。

（2）水源保护区范围

一级保护区，上游500m，下游50m，宽100m。

二级保护区，一级保护区外延200m，宽为100m。

10）窑头罗汉坪集中供水水源

（1）水源地概况

该水源为供水井，地理坐标：东经111°31′27.4″，北纬39°24′30.6″。

（2）水源保护区范围

一级保护区半径为61m。本项目厂区边界距上述水源地保护区边界最近距离约13.5km。

距离本项目最近的水源地是陈家营乡集中供水水源，位于本项目西南侧4.95km处，本项目不在陈家营乡集中供水水源保护区范围内。

本项目与偏关县乡镇水源地相对位置图见附图4-5。

### 4.2.5天桥泉域

泉域分布于晋、陕、蒙接壤地区黄河谷地两岸，南北长200km，东西宽100km，辖山西省河曲县、偏关县、保德县、神池县、五寨县、岢岚县、兴县；内蒙古自治区准格尔旗、清水河县；陕西省府谷县、神木县。泉域总面积13591.48km2，其中可溶岩裸露面积为2839km2，主要分布在泉域的东北部与南部地区，占泉域面积的21%，如包括碳酸盐岩覆盖区面积，则在4000km2以上。山西省泉域面积10192km2，其中忻州市为8620km2，吕梁市为l572km2。

泉域范围：北部边界：自西向东分为两段，西段从准格尔旗老山沟——清水河县走马堰段，酉北部属东胜古陆，向北基本无古生伐碳酸盐岩沉积，构成隔水边界；东段为走马堰——韩庆坝，北侧为太古界花岗岩以及集宁群变质岩，构成泉域北部隔水边界。

东部边界：东北部从韩庆坝——后兴泉同为太古界变质岩隔水边界；中段自北向南由杨家窑—刘家窑—上水头—暖崖东—大严备—义井镇—羊圈沟，受地形等条件影响，沿线地下水位较高，一般在1100m以上，向东西两侧地下水位降低，构成了与东侧神头泉域相隔的地下分水岭边界；南段在大东沟一带以沙泉河和汾河的地表分水岭形成与雷鸣寺泉域分界的地表分水岭隔水边界。

东南及南部边界：芦芽山背斜轴部大面积出露古老变质岩系，地势高，自北向南芦芽山（2722m）—和尚泉—野鸡山—板楞山（2206m）—黑茶山（2203m），构成东南部隔水边界，西端为与柳林泉域地下分水岭边界。

西部边界：南段以奥陶系灰岩顶板埋深1000m线为地下水滞流性阻水边界。中段

以黄甫——高石崖挠曲和田家石板张扭性断裂作为阻水边界。北段以奥陶系灰岩顶板埋深800m（高程400m）线为阻水边界。自南向北从白文—土崖塔—高石崖—黄甫—马栅—长滩—巴润哈岱—老山沟。

重点保护区范围：河曲龙口（电厂）水源地：位于龙口梁家碛——马连口村之间黄河南岸河漫滩地带。距河曲县城l4km，距即将兴建的河曲电厂厂址大东滩10km。东自龙口东院村以东500m，西至马连口村西500m，北以黄河现代河床为界，南以二叠系地层出露边界为界，面积约5km2。

保德铁匠铺（电厂）水源地：位于铁匠铺村西北黄河滩上，南距保德县城6km，东以二叠系地层出露边界为界，西以黄河现代河床为界，北距天桥大坝250m为界，南至天桥地堑为界，面积约1km2。

本项目位于天桥泉域范围内，但不在重点保护区，距离重点保护区最近距离约19.8km。

本项目与天桥泉域相对位置图见图4-6。

### 4.2.6气候、气象

本项目区属温带大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，春季多风少雨，夏季炎热高温。据偏关县气象局1983~2014年观测资料，本区年平均气温8℃，极端最高气温41℃，极端最低气温-31℃，大于等于10℃活动积温为3367℃。多年平均蒸发量1902mm，年内最大蒸发量发生在5~8月，占全年蒸发量的65.2%以上。多年平均降水量417.6mm，降水多集中在每年的6~9月，约占全年降水量的75.3%。霜冻期为10月上旬至次年4月下旬，无霜期140天。多年平均风速2m/s，主导风向为西北风，大风日数（≥8级）为9.7天左右，最大冻土深度192cm。

### 4.2.7矿产资源

矿产资源偏关县矿产资源比较丰富，主要有煤炭、硫磺、铁矿、石灰石等。煤炭资源总储量约为9~12亿吨。硫磺资源也较为丰富，现已探明储量为4180万吨。硫磺矿开采加工历史悠久，但由于工艺落后，生产条件又很差，产量一直不高，急需改进。此外，石灰石储量也较大，品种也繁多，为发展建材工业提供良好的资源条件。

### 4.2.8动、植物资源

- 植被

偏关县按典型的植被群落可分为：木本植物群落：由针叶、阔叶木本绿色植物组成。主要分布于县境东北、西北部海拔1800m以上的高中山区，多为针、阔叶混交林，树种主要有油松、落叶松、桦、山杨、侧柏、云杉、椴、山杏等构成，植被覆盖度好。草灌植物群落：在该地区低山区多有分布，覆盖度较好。草甸植物群落：主要由喜温草甸绿色植物组成，分布于河川沟谷和山前洼地、河漫滩，面积不大且零星分布。主要植物为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、水草等。根据现场调查评价区域内无国家级或省级重点保护植物。

2、动物资源

偏关县动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、两栖与爬行纲、昆虫纲等。野兽主要有：野鸡、狍羊、獾、野兔、狼、狐等；禽类主要有：鹰、燕、鸽、黄鹂、喜鹊、乌鸦、麻雀等；鼠类主要有黄鼠、家鼠等；其它野生动物还有蛇、青蛙、鱼类、蝙蝠等；昆虫类名目较多，除蝇、野蜂外，此外还有多种农业害虫。风场区域野生动物分布数量不多，大型野生动物较少见，常见野生动物主要为一些小型的爬行类、哺乳类以及一些常见鸟类为主。

据现场踏勘及调查，本工程建设工程所占区域不属于动物的栖息地、繁殖地和通道。

### 4.2.9地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）图A1，本区地震动峰值加速度为0.05g（对应地震基本烈度为6度）；根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015）图B1，地震动反应谱特征周期为0.45s。

## 4.3环境质量现状调查

### 4.3.1环境空气质量现状

#### 4.3.1.1例行监测资料

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。根据环境空气质量状况通报，2021年偏关县各项污染物监测浓度值见表4.3-1。

表4.3-1  2021年偏关县各项污染物监测浓度表

| 污染物指标 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 |
| 年均值 | 18 | 30 | 78 | 32 | 1.9 | 149 |
| 标准值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 |
| 占标率 | 30 | 75 | 111.4 | 91.4 | 47.5 | 93.1 |
| 达标分析 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 超标 |
| 注：按照《环境空气质量评价技术规定（试行）》（HJ663-2013）规定，在年评价中：O3指城市O3日最大8小时滑动平均值，按照第90百分位数统计；CO按照第95百分位数进行统计；SO2、NO2、PM10、PM2.5按年均值统计。 |

根据2021年偏关县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为30%，NO2占标率为75%，PM10占标率为111.4%，PM2.5占标率为91.4%，O3占标率为93.1%，CO占标率为47.5%。PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。

#### 4.3.1.2环境空气质量现状监测

1、监测布点

本项目环境空气质量监测点位情况见表4.3-2、大气环境质量现状监测布点图见附图4-7。

表4.3-2  环境空气质量现状监测点位布设情况表

| 点位 | 测点名称 | 方位 | 距离（m) | 监测项目 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | / | / | H2S和NH3 | 厂址附近区域 |
| 2# | 杜家沟村 | 南 | 3500 |  | 主导风向下风向关心点 |

2、监测项目

监测项目为NH3、H2S共2项，同时记录了风向、风速。

3、监测时间及频次

环境空气质量现状监测时间为2022年6月12日至2022年6月18日，连续监测7天，各监测项目采样流量、时间见表4.3-3。

表4.3-3  采样流量、时间一览表

| 监测项目 | 采样时间 |
| --- | --- |
| H2S | 4次/天（02:00、08:00、14:00、20:00) |
| NH3 | 4次/天（02:00、08:00、14:00、20:00) |

4、采样及分析方法

样品采集和分析严格按《环境监测技术规范》（大气部分)，《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）进行。

- 监测结果

环境空气质量监测结果见表4.3-4。

表4.3-4  环境空气质量监测结果

| 采样点位、因子 采样时间 | 厂址 | 杜家沟村 |
| --- | --- | --- |
|  | 氨 | 硫化氢 | 氨 | 硫化氢 |
| 2022.6.12 | 02:00 | 0.16 | 0.003 | 0.18 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.15 | 0.003 | 0.18 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.15 | 0.003 | 0.19 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.14 | 0.003 | 0.17 | 0.001 |
| 2022.6.13 | 02:00 | 0.15 | 0.003 | 0.18 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.15 | 0.003 | 0.19 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.13 | 0.002 | 0.18 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.15 | 0.002 | 0.18 | 0.001 |
| 2022.6.14 | 02:00 | 0.15 | 0.003 | 0.19 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.15 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.16 | 0.002 | 0.17 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.14 | 0.002 | 0.18 | 0.001 |
| 2022.6.15 | 02:00 | 0.16 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.17 | 0.003 | 0.19 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.15 | 0.002 | 0.18 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.16 | 0.002 | 0.17 | 0.001 |
| 2022.6.16 | 02:00 | 0.17 | 0.003 | 0.19 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.17 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.15 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.16 | 0.002 | 0.18 | 0.001 |
| 2022.6.17 | 02:00 | 0.15 | 0.002 | 0.17 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.14 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.15 | 0.003 | 0.16 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.14 | 0.002 | 0.18 | 0.001 |
| 2022.6.18 | 02:00 | 0.17 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 08:00 | 0.17 | 0.002 | 0.19 | 0.001 |
|  | 14:00 | 0.16 | 0.003 | 0.18 | 0.001 |
|  | 20:00 | 0.17 | 0.002 | 0.17 | 0.001 |

#### 4.3.1.3环境空气质量现状评价

1、评价标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对于建设项目特征污染物，本次评价参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）（附录D其他污染物空气质量浓度参考限值），具体见表4.3-5。

表4.3-5  环境空气质量标准  单位mg/m3

| 序号 | 污染物 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | / | / | 0.2 | / |
| 2 | H2S | / | / | 0.01 | / |

- 现状监测结果统计

大气环境现状监测数据统计结果见表4.3-6。

表4.3-6  环境空气现状监测结果统计表

| 监测点位 | 项目 | H2S（小时) | NH3（小时) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | mg/m3 |
| 1#场址 | 浓度范围 | 0.002~0.003 | 0.13~0.17 |
|  | 最大浓度占标率% | 30 | 85 |
|  | 超标率% | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 2#杜家沟村 | 浓度范围 | 0.001~0.001 | 0.16~0.19 |
|  | 最大浓度占标率% | 10 | 95 |
|  | 超标率% | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 评价范围 | 浓度范围μg/m3 | 0.001~0.003 | 0.13~0.19 |
|  | 最大浓度占标率% | 30 | 95 |
|  | 超标率% | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 标准值 | 0.01 | 0.2 |

3、结果分析

（1）NH3

评价区监测点NH31小时平均浓度变化范围为0.13~0.19mg/Nm3之间，最大浓度占标率为95%，无超标现象。

（2）H2S

评价区监测点H2S1小时平均浓度变化范围为0.001~0.003mg/Nm3之间，最大浓度占标率为30%，无超标现象。

综上所述，NH3、H2S的1小时浓度未出现超标现象。

### 4.3.2地表水环境质量现状

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目附近地表水体属黄河流域偏关河（源头-窑头）段，水环境功能区类型为一般源头水，水质要求为Ⅲ类。

本次评价收集到忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市7月地表水环境质量状况的通报。

1）2021年7月水质状况

全市14个国考断面，水质分别是：坪上桥I类、碛塄Ⅱ类、梵王寺Ⅱ类、南庄Ⅱ类、杜里村Ⅱ类、河西村Ⅲ类、花园子Ⅲ类、雷家坪Ⅲ类、偏关县桥Ⅲ类、陈家营Ⅲ类；川胡屯Ⅳ类、下茹越Ⅳ类、定襄桥Ⅳ类、关河口断面断流无数据。

2）2021年1-7月水质状况

全市14个国考断面，水质分别是：坪上桥I类、碛塄I类、河西村Ⅱ类、关河口Ⅱ类、杜里村Ⅱ类、川胡屯Ⅲ类、雷家坪Ⅲ类、花园子Ⅲ类、南庄Ⅲ类、陈家营Ⅲ类、梵王寺Ⅳ类、偏关县桥Ⅳ类、定襄桥V类、下茹越劣V类。

从上可以知道：黄河流域国考断面陈家营水质达Ⅲ类。

### 4.3.3地下水环境质量现状

4.3.3.1地下水质量现状监测

本项目委托山西菁茵环境监测有限公司于2022年6月18日进行了地下水质量监测。

1、监测点位

根据项目周围水井分布、环境特征及当地地下水流向，本评价地下水水质、水位监测点详见表4.3-7。地下水监测布点图见附图4-7。

表4.3-7  地下水采样监测点一览表

| 点位 | 名称 | 方位 | 距离 | 井深/水位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 八柳树村 | SW | 560m | 285m/172m | 上游 |
| 2# | 杨家营村 | NE | 1350m | 302m/187m | 下游 |
| 3# | 油房头村 | SW | 2700m | 294m/175m | 下游 |
| 4# | 西庄子村 | SW | 3500m | 270m/181m | 下游 |

2、监测项目

地下水监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计)、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共21项基本水质因子及地下水环境中K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度，同时测定井深、水深，观测水位标高、水温等等参数。

3、监测时间与监测频率

根据评价等级，地下水进行一期监测。监测期间采样一天，监测时间为2022年6月18日。

4、监测方法

水样采集、保存按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行，各项目分析方法采用《生活饮用水标准检验法》（GB5750-85）。具体方法见表4.3-8。

表4.3-8  地下水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | 0.01 | GB/T5750.4-2006 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 3 | 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | 0.2mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 4 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 5 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T5750.4-2006 |
| 6 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T5750.4-2006 |
| 7 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | 1.0μg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 8 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 0.2μg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 9 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 10 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L | GB/T5750.4-2006 |
| 11 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | 0.025μg/L | GB/T7475-1987 |
| 12 | 氟化物 | 离子选择电极法 | 0.2mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 13 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 0.0025μg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 14 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 15 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 16 | 溶解性总固体 | 重量法 | 4mg/L | GB/T5750.4-2006 |
| 17 | 耗氧量 | CODMn法，以O2计 | 0.05mg/L | GB/T5750.7-2006 |
| 18 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 5mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 19 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | 1.0mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 20 | 菌落总数 | 平皿计数法 | -- | GB/T5750.12-2006 |
| 21 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | -- | GB/T5750.12-2006 |
| 22 | 钙离子 | 原子吸收分光光度法 | 0.02mg/L | GB11905-89 |
| 23 | 镁离子 | 原子吸收分光光度法 | 0.002mg/L | GB11905-89 |
| 24 | 钾离子 | 火焰原子吸收分光光度法 | / | GB11904-89 |
| 25 | 钠离子 | 火焰原子吸收分光光度法 | / | GB11904-89 |
| 26 | 氯离子 | 离子色谱法 | 0.02mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 27 | 碳酸根 | 碱酸指示剂滴定法 | / | DZ/T0064.49-1993 |
| 28 | 碳酸氢根 | 碱酸指示剂滴定法 | / | DZ/T0064.49-1993 |
| 29 | 硫酸根 | 离子色谱法 | 0.09mg/L | GB/T5750.5-2006 |

5、监测结果统计

地下水质量现状监测结果统计见表4.3-9。

表4.3-9  地下水质量现状监测结果  pH无量纲，其余单位：mg/L

| 项目 | 2#八柳树村 | 1#杨家营村 | 3#油房头村 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.17 | 8.15 | 7.99 |
| 氨氮 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
| 硝酸盐氮 | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.03 | 0.019 | 0.003 |
| 总硬度 | 238 | 220 | 233 |
| 溶解性总固体 | 274 | 262 | 259 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计) | 2.07 | 1.89 | 1.55 |
| 硫酸盐 | 20 | 19 | 24 |
| 氟化物 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 氯化物 | 12.9 | 13.9 | 14.0 |
| 挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 六价格 | 0.004L | 0.004L | 0.008 |
| 铅（μg/L） | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| 镉（μg/L） | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 铁 | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 锰 | O.lL | O.lL | O.lL |
| 汞 | O.OOOl | O.OOOl | O.OOOl |
| 砷 | O.OOlL | O.OOlL | O.OOlL |
| 大肠菌群（MPN/100mL) | 2 | <2 | <2 |
| 细菌总数（CFU/mL) | 17 | 8 | 12 |
| K+ | 3.94 | 2.87 | 3.90 |
| Na+ | 14.2 | 15.5 | 18.2 |
| Ca2+ | 27.3 | 28.5 | 18.4 |
| Mg2+ | 42.4 | 38.0 | 39.8 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 275 | 256 | 281 |
| SO42- | 20 | 19 | 24 |
| Cl- | 12.9 | 13.9 | 14.0 |
| 井深（m） | 285 | 302 | 294 |
| 水位（m） | 172 | 187 | 175 |
| 水温（℃） | 10.4 | 10.5 | 10.7 |
|  | 4#西庄子村 |  |  |
| 井深（m） | 270 |  |  |
| 水位（m） | 181 |  |  |
| 水温（℃） | 10.6 |  |  |
| 备注 | 1、ND表示未检出； |

4.3.3.2地下水质量现状评价

1、评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，具体见表4.3-10。

表4.3-10  地下水质量标准单位：mg/L(pH及注明单位除外)

| 项目 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤450 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤1000 | ≤1.0 |
| 项目 | 氯化物 | 硫酸盐 | 六价铬 | 挥发性酚类 | 铅 | 铁 | 镉 | 锰 |
| 标准 | ≤250 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.005 | ≤0.10 |
| 项目 | 砷 | 汞 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 耗氧量（CODMn法，以O2计) |  |  |
| 标准 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3.0 | ≤100 | ≤3.0 |  |  |

2、评价方法

采用标准指数法进行评价，计算公式为：

式中：Pi—污染物i的标准指数；

Si—污染物i的评价标准（mg/L)；

Ci—污染物i实际浓度（mg/L)；

其中对PH值，评价采用公式为：

SPHj=（7.0-PHj）/(7.0-PHsd)PHj≤7.0

SPHj=（PHj-7.0）/(PHsu-7.0)PHj≥7.0

式中：SPHj—PH值标准指数；

PHj—PH值现状监测值；

PHsd—水质标准中PH值下限；

PHsu—水质标准中PH值上限。

3、评价结果

地下水质量现状评价结果见表4.3-11、表4.3-12。其中当P＞1.0时为超标，P≤1.0时为达标。

表4.3-11  地下水质量现状评价结果表  pH无量纲，其余单位：mg/L

| 项目 | 单位 | 标准值 | 八柳树村 | 杨家营村 | 油房头村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | Pi% | 达标分析 | 监测值 | Pi% | 达标分析 | 监测值 | Pi% | 达标分析 |
| PH | / | 6.5～8.5 | 8.17 | 58.5 | 达标 | 8.15 | 57.5 | 达标 | 7.99 | 49.5 | 达标 |
| 氨氮 | mg/l | ≤0.5 | 0.2 | 40.0 | 达标 | 0.15 | 30.0 | 达标 | 0.11 | 22.0 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | mg/l | ≤20 | 5.4 | 27.0 | 达标 | 5.2 | 26.0 | 达标 | 5.4 | 27.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/l | ≤1.0 | 0.03 | 3.0 | 达标 | 0.019 | 1.9 | 达标 | 0.003 | 0.3 | 达标 |
| 总硬度 | mg/l | ≤450 | 238 | 52.9 | 达标 | 220 | 48.9 | 达标 | 233 | 51.8 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 274 | 27.4 | 达标 | 262 | 26.2 | 达标 | 259 | 25.9 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计) | mg/l | ≤3.0 | 2.07 | 69.0 | 达标 | 1.89 | 63.0 | 达标 | 1.55 | 51.7 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | 20 | 8.0 | 达标 | 19 | 7.6 | 达标 | 24 | 9.6 | 达标 |
| 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | 0.3 | 30.0 | 达标 | 0.3 | 30.0 | 达标 | 0.3 | 30.0 | 达标 |
| 氯化物 | mg/l | ≤250 | 12.9 | 5.2 | 达标 | 13.9 | 5.6 | 达标 | 14 | 5.6 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/l | ≤0.002 | 0.002L | ND | 达标 | 0.002L | ND | 达标 | 0.002L | ND | 达标 |
| 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | 0.002L | ND | 达标 | 0.002L | ND | 达标 | 0.002L | ND | 达标 |
| 六价格 | mg/l | ≤0.05 | 0.004L | ND | 达标 | 0.004L | ND | 达标 | 0.008 | 16.0 | 达标 |
| 铅 | mg/l | ≤0.05 | 2.5L | ND | 达标 | 2.5L | ND | 达标 | 2.5L | ND | 达标 |
| 镉 | mg/l | ≤0.005 | 0.5L | ND | 达标 | 0.5L | ND | 达标 | 0.5L | ND | 达标 |
| 铁 | mg/l | ≤0.3 | 0.3L | ND | 达标 | 0.3L | ND | 达标 | 0.3L | ND | 达标 |
| 锰 | mg/l | ≤0.1 | O.lL | ND | 达标 | O.lL | ND | 达标 | O.lL | ND | 达标 |
| 汞 | mg/l | ≤0.001 | O.OOOl | ND | 达标 | O.OOOl | ND | 达标 | O.OOOl | ND | 达标 |
| 砷 | mg/l | ≤0.01 | O.OOlL | ND | 达标 | O.OOlL | ND | 达标 | O.OOlL | ND | 达标 |
| 大肠菌群（个/L) | 个/l | ≤3.0 | 2 | 66.7 | 达标 | <2 | ND | 达标 | <2 | ND | 达标 |
| 细菌总数（个/ml) | 个/ml | ≤100 | 17 | 17.0 | 达标 | 8 | 8.0 | 达标 | 12 | 12.0 | 达标 |

表4.3-12  地下水八大离子评价结果表

| 点位 | 阳离子 | 阴离子 | 地下水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分析项目 | mg/L | mmol/L | mEq/L | x% | 分析项目 | mg/L | mmol/L | mEq/L | x% |  |
| 八柳树村 | Na+（K+合并于Na+） | 18.14 | 0.79 | 0.79 | 13.87 | CO32- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HCO3-Mg型 |
|  | Ca2+ | 27.30 | 0.68 | 1.37 | 24.00 | HCO3- | 275.00 | 4.51 | 4.51 | 85.17 |  |
|  | Mg2+ | 42.40 | 1.77 | 3.53 | 62.13 | SO42- | 20.00 | 0.21 | 0.42 | 7.87 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 12.90 | 0.37 | 0.37 | 6.96 |  |
|  | 总和 | 87.84 | 3.24 | 5.69 | 100.00 | 总和 | 307.90 | 5.09 | 5.29 | 100.00 |  |
| 杨家营村 | Na+（K+合并于Na+） | 18.37 | 0.80 | 0.80 | 14.82 | CO32- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HCO3--Mg、Ca型 |
|  | Ca2+ | 28.50 | 0.71 | 1.43 | 26.44 | HCO3- | 256.00 | 4.20 | 4.20 | 84.11 |  |
|  | Mg2+ | 38.00 | 1.58 | 3.17 | 58.75 | SO42- | 19.00 | 0.20 | 0.40 | 7.93 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 13.90 | 0.40 | 0.40 | 7.96 |  |
|  | 总和 | 84.87 | 3.09 | 5.39 | 100.00 | 总和 | 288.90 | 4.79 | 4.99 | 100.00 |  |
| 油房头村 | Na+（K+合并于Na+） | 22.10 | 0.96 | 0.96 | 18.49 | CO32- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HCO3-Mg型 |
|  | Ca2+ | 18.40 | 0.46 | 0.92 | 17.70 | HCO3- | 281.00 | 4.61 | 4.61 | 83.66 |  |
|  | Mg2+ | 39.80 | 1.66 | 3.32 | 63.81 | SO42- | 24.00 | 0.25 | 0.50 | 9.08 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 14.00 | 0.40 | 0.40 | 7.26 |  |
|  | 总和 | 80.30 | 3.08 | 5.20 | 100.00 | 总和 | 319.00 | 5.26 | 5.51 | 100.00 |  |

4、评价结果

由表4.3-9可以看出，所有监测点位的各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求。

### 4.3.4声环境质量现状

4.3.4.1声环境质量现状监测

为了解声环境质量现状，山西菁茵环境监测有限公司于2022年6月13日对厂界声环境质量现状进行了监测。

1、监测布点

按照监测方案的要求，根据项目周围环境现状，本次声环境现状噪声监测点在场界四周布设4个现状监测点（1#-4#），监测项目为等效连续A声级（Leq（A））。噪声监测布点图见图3-1。

1#

2#                                    4#

3#

图3-1  噪声监测布点图

2、监测时间

噪声监测时间为2022年6月13日，监测1天，昼夜各一次。

3、监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）的要求进行监测。测量期间为晴天，风速小于5.5m/s，周围无反射物，采样时间间隔1s。仪器在使用前进行核准，测量结束后重新核准，前后误差小于1dB(A)。各测点声压级以A声级计。

4.3.4.2监测结果与评价

监测结果见表4.3-13。

表4.3-13  噪声现状监测结果单位：dB(A)

| 检测时间 | 检测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 2022.6.13 | 北厂界外1m处 | 52.6 | 55 | 51.8 | 50.4 | 42.6 | 45.4 | 42.4 | 41.8 |
|  | 东厂界外1m处 | 52.9 | 56 | 51.6 | 49.8 | 42.3 | 43.6 | 41.8 | 41.4 |
|  | 南厂界外1m处 | 52.7 | 55 | 51.6 | 48.6 | 42.9 | 44.8 | 42.2 | 41.6 |
|  | 西厂界外1m处 | 54.8 | 58.4 | 52.6 | 49.8 | 43.4 | 45.4 | 42 | 41.2 |

由上表可以看出，厂界四周昼间等效声级范围在52.6～54.8dB(A)之间，夜间等效声级范围42.3～43.4dB(A)之间，未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值要求。

### 4.3.5土壤环境质量现状

4.3.5.1监测布点

本次土壤环境质量现状监测在项目厂区内设3个表层样点其中：表层样点取0-0.2m土样。土壤环境现状监测布点图见附图4-8。

4.3.5.2监测内容

各监测点的监测项目详见表4.3-14。

表4.3-14  各点位监测项目

| 编号 | 监测点 | 取样深度 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场区范围东北部 | 0-0.2m | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 表层样 |
| 2# | 场区范围中部 |  |  |  |
| 3# | 场区范围西南部 |  |  |  |

4.3.5.3监测时间和频率

监测时间在2022年6月12日。共监测一天，每天一次。

4.3.5.4监测方法

表层样监测点及土壤剖面的土壤监测取样方法一般参照HJ/T166执行，柱状样监测点和污染影响型改、扩建项目的土壤监测取样方法还可参照HJ25.1、HJ25.2执行。

4.3.5.5监测结果

本项目土壤现状监测结果见表4.3-15。

表4.3-15  土壤现状监测结果

| 采样时间、点位 检测因子 断面深度 | 2022.6.12 |
| --- | --- |
|  | 场区范围东北部 | 场区范围中部 | 场区范围西南部 |
| 断面深度（m） | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
| PH | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| 铬 | 39 | 80 | 65 |
| 汞 | 0.808 | 0.653 | 0.794 |
| 砷 | 2.86 | 1.54 | 3.35 |
| 铅 | 40 | 36 | 40 |
| 镉 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| 镍 | 43 | 38 | 34 |
| 铜 | 7 | 10 | 13 |
| 锌 | 60 | 62 | 59 |

4.2.5.2土壤环境质量现状评价

1、评价方法

采用标准指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Pi—第i个监测因子的标准指数；

Ci—第i个监测因子的监测值，mg/kg；

Coi—第i个监测因子的筛选值，mg/kg。

2、评价结果

运用标准指数法进行统计分析，结果见表4.3-16。

表4.3-16  土壤监测因子标准指数计算结果

| 监测项目 | 标准值 | 占标率% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 场区范围东北部 | 场区范围中部 | 场区范围西南部 |
| 铬 | 250 | 15.60 | 32.00 | 26.00 |
| 汞 | 4.4 | 18.36 | 14.84 | 18.05 |
| 砷 | 25 | 11.44 | 6.16 | 13.40 |
| 铅 | 170 | 23.53 | 21.18 | 23.53 |
| 镉 | 0.6 | 75.00 | 83.33 | 91.67 |
| 镍 | 190 | 22.63 | 20.00 | 17.89 |
| 铜 | 100 | 7.00 | 10.00 | 13.00 |
| 锌 | 300 | 20.00 | 20.67 | 19.67 |

注：由表4.3-16可见，各监测点各监测项目浓度均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。项目所在地土壤环境质量现状良好。

## 4.4区域污染源调查

本项目污染源排放污染物造成最大地面浓度占标率﹤10%，项目大气评价等级为二级；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，项目大气污染源调查只调查分析本项目污染源。

根据工程分析章节，本项目大气主要污染源参数调查结果见表4.6-1和4.6-2。

表4.4-1  大气污染源排放参数一览表（点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（°) | 排气筒底部海拔高度（m) | 排气筒参数 | 污染物排放速率（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m) | 内径（m) | 温度（℃) | 流速（m/s) | H2S | NH3 |
| 有机肥发酵罐排气筒 | 111.708133 | 39.486707 | 1167.0 | 15.0 | 0.6 | 20 | 15.0 | 0.010 | 0.097 |

表4.4-2  大气污染源排放参数一览表（面源)

| 污染源名称 | 坐标（°) | 海拔高度（m) | 矩形面源 | 污染物排放速率（kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度（m) | 宽度（m) | 有效高度（m) | H2S | NH3 |
| 育雏育成鸡舍 | 111.705923 | 39.486044 | 1167 | 100 | 86 | 10 | 0.0002 | 0.002 |
| 蛋鸡舍 | 111.707232 | 39.486359 | 1167 | 130 | 100 | 10 | 0.0015 | 0.0152 |

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1大气环境影响预测与评价

### 5.1.1评价区常规气象资料分析

5.1.1.1主要气候统计资料

本项目区属温带大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，春季多风少雨，夏季炎热高温。据偏关县气象局1983~2014年观测资料，本区年平均气温8℃，极端最高气温41℃，极端最低气温-31℃，大于等于10℃活动积温为3367℃。多年平均蒸发量1902mm，年内最大蒸发量发生在5~8月，占全年蒸发量的65.2%以上。多年平均降水量417.6mm，降水多集中在每年的6~9月，约占全年降水量的75.3%。霜冻期为10月上旬至次年4月下旬，无霜期140天。多年平均风速2m/s，主导风向为西北风，大风日数（≥8级）为9.7天左右，最大冻土深度192cm。

本区主要气象特征见表5.1-1。

表5.1-1  偏关气象站近30年主要气象要素特征值（1983~2014年）

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | 8℃ | 无霜期 | 140天 |
| 极端最高气温 | 41℃ | 年平均风速 | 2m/s |
| 极端最低气温 | -31℃ | 大风日数 | 9.7天 |
| 年平均蒸发量 | 1902mm | 年最大风速 | 21.1m/s |
| 多年平均降水量 | 417.6mm | 风年内分配 | 11月～第二年5月 |
| 降水量年内分配 | 主要集中在6～9月 | 主导风向 | 西北风 |
| ≥10℃的积温 | 3367℃ | 最大冻土深度 | 192cm |

根据偏关历史风向统计（2011-01-01到2020-04-01)，主导风向为北风。见表5.1-2。

表5.1-2  偏关历史风向统计（2011-01-01到2020-04-01）

| 风向 | 北风 | 西风 | 南风 | 西北风 | 东南风 | 西南风 | 微风 | 无持 续风向 | 东北风 | 东风 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 | 668 | 543 | 472 | 362 | 328 | 234 | 213 | 105 | 88 | 70 | 147 |
| 频率 | 0.207 | 0.168 | 0.146 | 0.112 | 0.102 | 0.072 | 0.066 | 0.033 | 0.027 | 0.022 | 0.046 |

偏关县多年风向风频玫瑰图见图5-1。

图5-1  偏关县多年风向风频玫瑰图

### 5.1.2项目所在区域达标判断

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。根据环境空气质量状况通报，2021年偏关县各项污染物监测浓度值见表5.1-3。

表5.1-3  2021年偏关县各项污染物监测浓度表

| 污染物指标 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 |
| 年均值 | 18 | 30 | 78 | 32 | 1.9 | 149 |
| 标准值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 |
| 占标率 | 30 | 75 | 111.4 | 91.4 | 47.5 | 93.1 |
| 达标分析 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 超标 |
| 注：按照《环境空气质量评价技术规定（试行）》（HJ663-2013）规定，在年评价中：O3指城市O3日最大8小时滑动平均值，按照第90百分位数统计；CO按照第95百分位数进行统计；SO2、NO2、PM10、PM2.5按年均值统计。 |

根据2021年偏关县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为30%，NO2占标率为75%，PM10占标率为111.4%，PM2.5占标率为91.4%，O3占标率为93.1%，CO占标率为47.5%。PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。

### 5.1.3大气预测模式及参数的选择

5.1.3.1大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

本项目采用导则推荐的估算模型AERSCREEN进行估算。该模型适用于点源、面源和体源等污染源，可以计算短期浓度最大值及对应距离，可以模拟熏烟和建筑物下洗等特殊条件下短期浓度最大值及对应距离。

5.1.3.2模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐值选取。

### 5.1.4环境空气影响预测内容

5.1.5.1预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

5.1.5.2预测因子

本次评价选取NH3、H2S作为预测因子。

5.1.4.3预测源强

本项目排放源强参数见表4.4-1、4.4-2。

5.1.4.4预测模式参数选取

模式中相关参数按《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐值选取。

本次评价选取的估算模型参数表见表5.1-4。

表5.1-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41℃ |
| 最低环境温度 | -31℃ |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5.1.5.5估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表5.1-5。

表5.1-5  蛋鸡舍无组织面源大气污染物浓度预测结果

| 下风向距离 | 蛋鸡舍无组织面源大气污染物 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度（μg/m³) | NH3占标率（%) | H2S浓度（μg/m³) | H2S占标率（%) |
| 50.0 | 3.834 | 1.917 | 0.383 | 3.834 |
| 100.0 | 5.162 | 2.581 | 0.516 | 5.162 |
| 200.0 | 4.262 | 2.131 | 0.426 | 4.262 |
| 300.0 | 3.573 | 1.786 | 0.357 | 3.573 |
| 400.0 | 3.069 | 1.534 | 0.307 | 3.069 |
| 500.0 | 2.695 | 1.347 | 0.269 | 2.695 |
| 600.0 | 2.569 | 1.285 | 0.257 | 2.569 |
| 700.0 | 2.309 | 1.154 | 0.231 | 2.309 |
| 800.0 | 2.234 | 1.117 | 0.223 | 2.234 |
| 900.0 | 2.160 | 1.080 | 0.216 | 2.160 |
| 1000.0 | 2.091 | 1.045 | 0.209 | 2.091 |
| 1200.0 | 1.957 | 0.978 | 0.196 | 1.957 |
| 1400.0 | 1.835 | 0.918 | 0.184 | 1.835 |
| 1600.0 | 1.724 | 0.862 | 0.172 | 1.724 |
| 1800.0 | 1.625 | 0.813 | 0.163 | 1.625 |
| 2000.0 | 1.532 | 0.766 | 0.153 | 1.532 |
| 2500.0 | 1.338 | 0.669 | 0.134 | 1.338 |
| 下风向最大浓度 | 5.192 | 2.596 | 0.519 | 5.192 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.1-5  育雏育成鸡舍无组织面源大气污染物浓度预测结果

| 下风向距离 | 育雏育成鸡舍无组织面源大气污染物 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度（μg/m³) | NH3占标率（%) | H2S浓度（μg/m³) | H2S占标率（%) |
| 50.0 | 0.640 | 0.320 | 0.064 | 0.640 |
| 100.0 | 0.797 | 0.399 | 0.080 | 0.797 |
| 200.0 | 0.599 | 0.299 | 0.060 | 0.599 |
| 300.0 | 0.489 | 0.245 | 0.049 | 0.489 |
| 400.0 | 0.415 | 0.207 | 0.041 | 0.415 |
| 500.0 | 0.385 | 0.192 | 0.038 | 0.385 |
| 600.0 | 0.338 | 0.169 | 0.034 | 0.338 |
| 700.0 | 0.311 | 0.156 | 0.031 | 0.311 |
| 800.0 | 0.300 | 0.150 | 0.030 | 0.300 |
| 900.0 | 0.289 | 0.145 | 0.029 | 0.289 |
| 1000.0 | 0.279 | 0.140 | 0.028 | 0.279 |
| 1200.0 | 0.261 | 0.130 | 0.026 | 0.261 |
| 1400.0 | 0.244 | 0.122 | 0.024 | 0.244 |
| 1600.0 | 0.229 | 0.114 | 0.023 | 0.229 |
| 1800.0 | 0.215 | 0.108 | 0.022 | 0.215 |
| 2000.0 | 0.203 | 0.101 | 0.020 | 0.203 |
| 2500.0 | 0.179 | 0.090 | 0.018 | 0.179 |
| 下风向最大浓度 | 0.806 | 0.403 | 0.081 | 0.806 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.1-5  有机肥发酵罐排气筒有组织点源大气污染物浓度预测结果

| 下风向距离 | 有机肥发酵罐排气筒有组织点源大气污染物 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度（μg/m³) | NH3占标率（%) | H2S浓度（μg/m³) | H2S占标率（%) |
| 50.0 | 4.103 | 2.052 | 0.409 | 4.090 |
| 100.0 | 7.680 | 3.840 | 0.766 | 7.656 |
| 200.0 | 8.954 | 4.477 | 0.893 | 8.927 |
| 300.0 | 7.737 | 3.869 | 0.771 | 7.713 |
| 400.0 | 6.155 | 3.077 | 0.614 | 6.136 |
| 500.0 | 4.939 | 2.470 | 0.492 | 4.924 |
| 600.0 | 4.784 | 2.392 | 0.477 | 4.769 |
| 700.0 | 4.554 | 2.277 | 0.454 | 4.540 |
| 800.0 | 4.265 | 2.133 | 0.425 | 4.252 |
| 900.0 | 3.968 | 1.984 | 0.396 | 3.955 |
| 1000.0 | 3.682 | 1.841 | 0.367 | 3.671 |
| 1200.0 | 3.346 | 1.673 | 0.334 | 3.335 |
| 1400.0 | 3.050 | 1.525 | 0.304 | 3.040 |
| 1600.0 | 2.771 | 1.385 | 0.276 | 2.762 |
| 1800.0 | 2.521 | 1.260 | 0.251 | 2.513 |
| 2000.0 | 2.300 | 1.150 | 0.229 | 2.293 |
| 2500.0 | 1.981 | 0.990 | 0.197 | 1.975 |
| 下风向最大浓度 | 8.954 | 4.477 | 0.893 | 8.927 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

### 5.1.5大气环境影响预测与评价内容

依据工程分析确定的排放源强，估算各污染物的最大影响程度和影响范围，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则―大气环境》HJ2.2-2018规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 5.1.6大气环境影响评价结论

#### 5.1.6.1大气环境影响评价结论

本项目污染源排放为点源和面源排放。根据估算结果，本项目各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为8.927%，小于100%，排放的污染物对评价区贡献值较小，本项目环境影响可以接受。

#### 5.1.6.2污染控制措施可行性

蛋鸡舍、育雏育成鸡舍采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%；有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。

#### 5.1.6.3污染物排放量核算结果

1.有组织排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表见表5.1-6。

表5.1-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/(kg/h) | 核算排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | SO2 | / |
|  | NOX | / |
|  | 颗粒物 | / |
|  | VOCS | / |
| 一般排放口 |
| 1 | 有机肥发酵罐排气筒 | NH3 | 6.08 | 0.0973 | 0.7029 |
|  |  | H2S | 0.608 | 0.0097 | 0.0703 |
| 一般排放口合计 | SO2 | / |
|  | NOX | / |
|  | 颗粒物 | / |
|  | VOCS | / |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | SO2 | / |
|  | NOX | / |
|  | 颗粒物 | / |
|  | VOCS | / |

2.无组织排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表见表5.1-7。

表5.1-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方梁污染物排放标准 | 年排放量（t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 蛋鸡舍恶臭 | NH3 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级厂界标准 | 1.5 | 0.1335 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0134 |
| 2 | 2# | 育雏育成鸡舍恶臭 | NH3 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% |  | 1.5 | 0.0171 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0017 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 |  | SO2 | / |
|  |  | NOX | / |
|  |  | 颗粒物 | / |

3.项目大气污染物年排放量核算

大气污染物年排放量核算表见表5.1-8。

表5.1-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | / |
| 2 | NOX | / |
| 3 | 颗粒物 | / |

#### 5.1.6.4污染物排放总量

根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅关于印发〈建设项目主要污染物排放总量核定办法〉的通知》，实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业。其他行业建设项目暂不需要核定主要污染物排放总量核定。

本项目不属于晋环发【2015】25号文中《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，故不需要申请总量控制指标。

#### 5.1.6.5大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见表5.1-9。

表5.1-9  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级 | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a | 500~2000t/a | ＜500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准 | 附录D | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区 | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测 |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区 |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h | c非正常占标率≤100%□ | c非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S） | 有组织废气监测 无组织废气监测 | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（/）t/a | VOCs：（/）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 5.2地表水环境影响分析

### 5.2.1地表水概况

偏关地处黄河之滨，境内主要为黄河水系，大部分地区隶属偏关河和南北县川河流域，地质构造对河流发育具有强烈的控制作用。境内较大的河流有黄河、偏关河、县川河、杨家川河。泉水376处，流量为0.3m3/s。

黄河流经县境西侧，构成偏关的西界，至此入县境，黄河之县境北起老牛湾，南至寺沟，全长30km，流经村庄11个，流域面积2000km2。

偏关河纵贯县境东西，有四条较大的支流发源于平鲁县境，由贾堡村入境，境内主要水源为下土寨、鸭子坪的狐狸沟壑高家湾的水草湾，流量最低0.002m3/s。流经34个自然村，最后在关河口村注入黄河，全长124.9km，流域面积1883km2。

县川河：县川河分南北两支，属季节性河流。杨家川河：杨家川河位于我省西北部，发源于内蒙清水河县，于老牛湾注入黄河，流量至关河口处达2万t/d以上。

距离本项目最近的地表水体为偏关河，位于项目南侧85m处。

### 5.2.2运营期水环境影响分析

#### 5.2.2.1废水产生情况

1、员工生活污水

一、二期场区职工60人，一线员工30人生活用水量为4.8m3/d，排水量按用水量80%计算，生活污水产生量约3.84m3/a，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

2、鸡舍冲洗废水

一、二期更换蛋鸡舍时共计用水量为34.3m3/a。排水量按用水量90%计算，鸡舍冲洗废水产生量约30.87m3/a，折算0.084m3/d，通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。

3、水帘降温用水

一、二期水帘降温循环水量为20m3/h，用水循环使用不外排。

4、初期雨水

本项目初期雨水量为417m3。本项目厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门，通过阀门使初期雨水流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水排入厂外沟渠。

#### 5.2.2.2污废水治理措施

本项目生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入排入黑膜厌氧发酵池，采用厌氧发酵工艺，发酵后产生沼液用于周围农田施肥。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)，本项目污废水治理措施可行。

### 5.2.3废水不外排保证性分析

1、黑膜厌氧排入目治污区处理系统的核心技术是“黑膜厌氧发酵池”。生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入排入黑膜厌氧发酵池，经40天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液用于周围农田施肥。

本项目废水产生总量为1849.47m3/a。环评要求建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，可以存储365天的沼液量，满足储存二次底肥施用间隔期365d内沼液暂存需要。

采取上述措施后，可确保运营期废水不外排。

### 5.2.4沼液、肥料利用保证性分析

本项目运营期废水产生量为1849.47m3/a，处理后产生的沼液全部作为农肥用于周围农田施肥。

根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域禽类污土地承载力和畜禽规模养殖场类污消纳配套土地面积的测算。

畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

1、规模养殖场粪肥养分供给量

本项目1个猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，1个猪当量的氮排泄量为11kg/a，磷排泄量为1.65kg。其中固体粪便中氮素占氮总量的100%，磷占100%。综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量为7.0kg，磷养分供给量为1.2kg。

养分留存率：由于本项目产生的固体粪和污水分别以固体粪便堆肥、厌氧发酵后农田利用为主，粪污收集处理过程中氮留存率采用推荐值62%。

本项目年实际存栏猪当量25200头，本项目产生的黑膜厌氧发酵池中产生的沼液就地使用，氮养分供给量100%。有机肥已包装可以进行运输，本项目产生的有机肥就地氮养分供给量20%。沼液占总体肥料比例较小，本次计算按有机肥供给量计算。

本项目氮肥养分供给量=25200×7×0.2×10-3×0.62=21.87t/a；

本项目磷肥养分供给量=25200×1.2×0.2×10-3×0.62=3.75t/a。

2、单位土地粪肥养分需求量

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；本区种植作物以玉米为主，根据指南表1，每100kg玉米需要吸附氮2.3kg，每100kg玉米需要吸附磷0.3kg。玉米平均产量按800kg/亩。

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅱ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：100%（配套消纳地将粪肥作为基肥和追肥使用，不再使用其他肥料）；

氮肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）；磷肥当季利用率：30%（磷肥中磷素当季利用率推荐值为30%~35%，具体根据当地实际情况确定，本项目取30%）。

氮肥需求量为：

玉米单位土地粪肥养分需求量=（8×2.3×0.45）/0.25=33.12kg/亩

本项目氮肥养分供给量为21.87t/a，全部利用所需耕地面积为660亩。

磷肥需求量为：

玉米单位土地粪肥养分需求量=（8×0.3×0.45）/0.3=3.6kg/亩

本项目磷肥养分供给量为3.75t/a，全部利用所需耕地面积为1042亩。

项目厂址周边八柳树村有耕地2300亩，水浇地50亩，旱地2250亩，种植作物以玉米为主，目前施肥以农家肥为主。建设单位已与八柳树村委签订中水灌溉协议，项目运行后完全可消纳本项目运营期产生的沼液、肥料。

项目建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，能够容纳本项目365天的沼液量。施肥期间由当地农民通过罐车自行运输至农田进行施肥。建设单位通过管道将沼液泵入运输罐车内。

### 5.2.4地表水环境影响分析结论

综上所述，本项目综合废水处理后回用不外排，对地表水环境影响较小。地表水环境影响自查表见表5.2-1。

表5.2-1  地表水环境影响自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□； |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□； |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑； | 水温□；径流□；水域面积□； |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑； | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑； | 一级□；二级□；三级□； |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□； | 拟替代的污染源□； | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放数据□；其他□； |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□； |
|  | 区域水资源开始利用状况 | 未开发□；开发量40％以下□；开发量40％以上□； |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□； |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | （pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、挥发酚、大肠菌群、水温及流量） | 监测断面或点位个数（3）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□； 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境保护目标质量状况口：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标□；不达标□； 底泥污染评价口； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□； |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 设计水文条件□； |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质量改善目标要求情景□； |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□； |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□； |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□； 水环境控制单元或断面水质达标□； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上限和环境准入清单管理要求□； |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染物名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□； |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□； | 手动□；自动□；无监测□； |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□； |
| 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.3地下水环境影响与评价

### 5.3.1区域水文地质条件

1、区域地貌

本区位于吕梁山北侧晋西北黄土高原边部，境内山体属管涔山山脉。总的地形东高西低。位于东南部南堡子乡境内的青杨岭山主峰海拔1858m，为本区的最高点，最低点在西部寺沟村附近，海拔875m。高差可达983m。据成因与形态特点，可将本区划分为三类地貌形态。

- 构造侵蚀溶蚀低中山区

外力以风蚀溶蚀为主，地势相对高，切割较深，主要分布在南堡子、老营以东的地区以及西北部地区。东部区海拔1400～1850m，区间相对高差450m，区内一般山坡角15～35°，山顶及山腰多有奥陶系灰岩出露，缓坡地带多被土层覆盖，最东北端有寒武系上统地层出露。灰岩地段山势相对陡峭，其它地段地势较缓。本单元中岩溶作用一般，陡坡地段及河沟内可见到小溶洞、溶蚀沟或溶蚀凹槽，局部地段含有岩溶裂隙水（如下土寨岩溶泉）。

（2）侵蚀剥蚀低中山区

分布于区内偏关河流域、县川河流域大部分地区。海拔1400～1600m，地形起伏较小，无明显山脊凸出，表层均由黄土覆盖。山坡角一般10～25°左右，切割深80～200m，冲沟发育，沟谷多树枝状。此单元区内山顶多为场状地形，昴状地形与河流之间的过渡区则多为黄土细梁。主要组成物质为上更新统全新统黄土及黄土状土，亦有第三系半胶结状泥岩、红土层分布。冲沟沟底两侧可见到奥陶系灰岩，西部和西北部可见石炭系砂页岩，西南区则以第三系泥岩、红土为主。

- 河谷冲积堆积区

分布于偏关河及各级支沟、河流阶地区，县川河河谷区。偏关河海拔1000～1500m，河沟切割深40～100m。地势平缓，由东向西缓倾，一般河床纵坡7%左右，组成物质多属现代冲洪积物。县川河海拔130～1500m，河沟切割深20～80m。由东向西缓倾，一般河床纵坡6%左右。组成物质与偏关河基本相同。

2、区域地层和地质构造

（1）区域地层境内地层出露由老至新有古生界寒武系，奥陶系、石炭系，新生界第三系及第四系。详见偏关地层简表见表5.3-1。

表5.3-1  偏关地层简表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度（m） | 分布范围 | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | Q4 | 0-30 | 主要分布在现代河谷和区内较大的冲沟中 | 黄土，砂砾石、砂土及亚砂土 |
|  |  | 上更新统 |  | Q3 | 30-70 | 分布山顶、较大的冲沟两岸和一级阶地及河谷 | 黄土，砂质黄土，垂直节理发育 |
|  | 第三系 | 上统 |  | N2 | 1-20 | 主要分布于县川河各级沟谷两侧、关河下游县城南部地段 | 主要属胶结不好的泥岩夹少量砾石层。棕红色黏土夹灰砂、砾石 |
| 古生界 | 石岩系 | 上统 | 太原组 | C3t | 30-70 | 零星出露于北部草垛山、县城至最西部犁园一带 | 砂岩、页岩、黏土岩、石灰岩、泥岩夹煤层、煤线 |
|  |  | 中统 | 本溪组 | C2b | 15-30 |  |  |
|  | 奥陶系 | 中统 | 上马家沟组 | Q2s | 70-195 | 分布于北西部、中北部、中南部及东北部地区 | 以灰岩为主 |
|  |  |  | 下马家沟组 | Q2x | 90-170 |  |  |
|  | 奥陶系 | 下统 | 亮甲山 组 | O1L | 100-130 |  | 以燧石白云岩为主 |
|  |  |  | 冶里组 | O2y | 60-100 |  | 泥质条带灰岩，灰白、黄灰色中厚层状结晶白云岩、薄至中厚层状白云岩、竹叶状灰岩 |
|  | 寒武系 | 上统 | 凤山组 | ∈3f | 21-89 | 主要分布在关河中部刘家窑以南、东北部花园一带 | 灰色薄-厚层状亥岩，泥质条带灰岩、白云质灰岩、紫红色竹叶状灰岩夹师状灰岩及页岩组成 |
|  |  |  | 长山组 | ∈3C | 6-9 |  |  |
|  |  |  | 岗山组 | ∈3g | 55-62 |  |  |
|  |  | 下统 | 馒头组 | ∈1m | 140-160 |  | 紫红色砂页岩、薄层灰岩、白云岩、灰色页岩及少量砂质灰岩 |

（2）地质构造

本区所处构造位置属吕梁—太行断块云岗块坳平鲁向斜西翼。区域构造线总体呈北东向，隆起与凹陷相互平行，彼此斜列，以基底发育的紧闭线状褶皱和盖层中广泛分布的平缓褶皱为其基本特征。控制区域地质构造发生与发展的主要有南北向构造、北东东向构造、北西向（北西西向）构造。现分述如下：

①南北向构造主要发育在县城东侧，分南北两段。南段为铁驼玲一马次梁挠曲，北段为十八盘-井儿上挠曲。两挠曲之间间断10余km，陡斜方向截然相反，前者向西，后者向东，受同方向但不同时期的挤压作用形成。

Ⅰ铁驼玲——马次梁挠曲

南起铁驼玲村南，经窑头、白龙殿村西至马次梁村南，呈5～15°产出，长12km，带宽300～500m，岩层向西倾斜，最大倾角30～60°，发育于奥陶系与石炭系地层中。陡斜带东、西两侧岩层相对下沉70～120m，带内岩层挤压强烈，小褶皱发育，并伴有与主带走向平行的正断层，断距一般小于10m。

Ⅱ十八盘——井儿上挠曲南起火烧玲村，经十八盘、井儿上向北延伸入内蒙古境内。偏关境内长约13.5km，教官咀村南一带产出方向为北东15°，至该村以北转为5°～0°，主要产于奥陶系地层中。陡斜带宽300～600m，地层倾向东，较大倾角30～40°，在转折处由引张作用产生与走向平行的正断层，断距南部仅2m，往北逐渐变宽，至内蒙古境内可达40m。

②北东向构造属偏关主要构造体系。主要有展布于县境南侧的呈斜列的坝子山—西庄子挠曲，南梁上—贾堡挠曲以及西北部欧犁村—阳坡上挠曲。总体构造线方向为50°~70°，与区域地层的走向明显不同，在陡斜带中岩层的揉褶、扭曲明显存在。

Ⅰ坝子山——西庄子挠曲位于偏关河与县川河之间分水岭地段。西起石门庄与尹家蚊间，经坝子山、刘家窑、应子洼、西庄子直延至辛庄子村东，全长30km，主体地层为寒武、奥陶系。应子洼村西展布方向50～55°，从该村由东转70～75%陡斜带宽度400～800m，岩层向北北西方向倾斜，倾角30～60°，局部地段倒转，构造带内挤压强烈，小褶皱及与之展布方向近一致的压扭性小断裂较发育，两翼岩层下沉明显，在中段区可达150～200m，向两侧逐渐变小。

Ⅱ南梁上——贾堡挠曲西起于南梁上村，东经贾堡村延伸入平鲁区境内。偏关段长11km，方向70～75°，与坝子山挠曲斜列，主体地层为寒武、奥陶系，陡斜带宽度200～400m，向北北西方向倾斜，倾角25～40°。

Ⅲ欧犁村——阳坡上挠曲始于黄河以西，横跨黄河向东经欧犁村直达阳坡上村北，长5.8km，呈70～75°。

挠曲带宽200~500m，向南南东方向倾斜，带内挤压扭动强烈局部岩层直立，伴有平行于主带的张扭性断裂，落差2～5m，东段倾斜明显，倾角25～30°。

③北西向构造

发育两组，一组为贾堡—教儿埝挠曲，另一组是苏家梁—贺家山挠曲。前者位于偏关县东北部，是本区构造体系中的主要一组。

Ⅰ贾堡——教儿埝挠曲东起平鲁区，经贾堡村插入本县，于蝇子嘴村西南分为两支。南切支属主构造，以70～75°方向向西侧延伸，经周家沟、教儿埝村北至小园昴村与内蒙古碓臼坪挠曲相接。境内长17km，带宽300～600m，岩层向南西向倾斜，倾角40～75°，并伴有与走向平行的压扭性小断裂。北支经花园村附近延伸到内蒙古境内，主构造线方向315°，偏关境内长12km，带宽300～600m，倾斜方向与南支相同。主要地层南支为上寒武—中奥陶系，北支为中寒武—下奥陶系。

Ⅱ苏家梁——贺家山挠曲位于贺家山村西南，西抵苏家梁村，长3.5km，主干方向310°，发育于中下奥陶系。带宽200～400m，向南南西方向倾斜，倾角20～30°。本区除与发育于挠曲带并与主干方向平行的断层外，其它地段发育的断层构造规模小，一般不足2000m。本区新构造运动主要以垂直上升为主，上升幅度西部强，东部较弱。第三系以来偏关河下游的堆积物分布厚度明显厚于东部。东部区堆积厚度30～40m，县城一带厚度为60～80m，至西部黄河附近可达160～180m。

3、区域水文地质条件

按不同岩层含水介质和水动力特征，偏关县可划分为三类地下水类型。主要水文地质特征描述如下：

①松散岩类孔隙水

分布于境内的大部分地区。含水层岩组由第四系全新统砂砾石层、砂及黄土层组成，一般接受大气降水垂直补给，亦有山区上游段的侧向补给。含水层底板埋深一般在20～50m之间，含水层厚5～15m，单井出水量300m3/d左右。单泉出水量小于51/s，偏关河中下游枯季清水流量介于5～10L/s之间。昴梁地段土层含水微弱，单泉出水量小于0.2～0.5L/s，尚不足人畜饮用。但平行于沟谷方向，含水层分布稳定；在垂直主河谷方向上，地下水较集中，富水性由河谷向两侧逐渐减弱。松散岩类孔隙水由于含水介质的不同，富水程度存在很大差异。富水性由砂卵石层—砂砾石层—粗砂—中细砂顺序逐步减小，到黄土层达到最小。

②碎屑岩类裂隙水

分布在北部草垛山及县城以西的地区，面积较小。含水层为石炭系砂岩层风化裂隙构造裂隙，底板埋深20～50m，主要接受大气降水入渗补给，无确定的自由水面。随着地形的起伏由高往低排泄，在较低凹地区还可得到河流的侧向补给，砂岩裂隙潜水特征是地下水沿层间裂隙带向低凹处运移、聚集，然后通过合适的途径向下部的灰岩层排泄，同时亦向附近的沟谷内排泄，越往高富水性逐渐减弱，至顶层只透水而不含水，本组含水岩组天然泉水排泄量小于11L/s。

③碳酸盐岩类岩溶裂隙水

分布县境东部、西北部及东南部地区，为本县内的主要含水层。此类含水层厚100～300m，裂隙溶隙较发育，大气降水主要通过灰岩裂隙渗入地下赋存于裂隙溶隙带，并沿裂隙溶隙带运移，在适当的条件下溢出地表。据调查本组泉水出露较多，流量一般在0.3～5L/s，最大单泉流量5～30L/s左右。是偏关县主要的工业水源和民用水源。岩溶水主要从东北方向径流而来，受寒武系紫色页岩阻挡，从地下溢出地表而形成了相对稳定的泉水，如东部下土寨村的岩溶泉属于此类。陈家营八柳沟村2002年7月施工的水井，井深282m，含水层为寒武系中上统灰岩，用2吋泵抽水，水位降深49.5m，出水量350m3/d；武警中队水井2004年5月施工，井深313m，含水层为奥陶系灰岩，水位埋深219m，抽水水位降深10m，出水量240m3/d；而西部天峰坪镇吕家窑村2001年施工了一口水井，井深352m，含水层为奥陶中统灰岩，裂隙较发育，水位埋深298m，经抽水试验水位降深14.5m，出水量480m3/d，最大可达600m3/d，该含水层补给面积大，一般水量较丰富。

### 5.3.2评价区水文地质条件

项目所在评价区地下水类型为松散岩类孔隙水含水层岩组由第四系全新统砂砾石层、砂及黄土层组成，一般接受大气降水垂直补给，亦有山区上游段的侧向补给。含水层底板埋深一般在20～50m之间，含水层厚5～15m，单井出水量300m3/d左右。单泉出水量小于51/s，偏关河中下游枯季清水流量介于5～10L/s之间。昴梁地段土层含水微弱，单泉出水量小于0.2～0.5L/s，尚不足人畜饮用。但平行于沟谷方向，含水层分布稳定；在垂直主河谷方向上，地下水较集中，富水性由河谷向两侧逐渐减弱。松散岩类孔隙水由于含水介质的不同，富水程度存在很大差异。富水性由砂卵石层—砂砾石层—粗砂—中细砂顺序逐步减小，到黄土层达到最小。

本次评价收集到陈家营集中供水水源钻孔柱状成果图。

### 5.3.3地下水的补给、径流与排泄

调查评价区潜水的补给主要来自区内大气降水入渗补给、区内引河水灌溉水的入渗，调查评价区北、东面上游地下水的侧向径流补给。

区内潜水和承压水之间有厚层的隔水层分布，两者基本没有水力联系，表现在水位、水质具有明显的差异。从开采利用、含水层渗透性及水力坡度分析，潜水径流条件较差，承压水径流条件相对较好。

### 5.3.4水源地

1、县级及乡镇水源地

根据偏关县饮用水水源保护区划分结果，偏关县乡镇水源地共有10处，分别是堡子湾水源地、天峰坪集中供水水源地、老营镇集中供水水源地、楼沟集中供水水源地、尚峪集中供水水源地、南堡子集中供水水源地、水泉集中供水水源地、陈家营乡集中供水水源地、陈家营石沟子集中供水水源地、窑头罗汉坪集中供水水源地。

距离本项目最近的水源地是陈家营乡集中供水水源，位于本项目西南侧5.1km处，本项目不在陈家营乡集中供水水源保护区范围内。

2、评价范围内水井调查情况

评价范围内村庄地下水利用情况分布情况见表5.3-2。

表5.3-2  评价范围村庄饮用水源分布情况表

| 点位 | 名称 | 方位 | 距离 | 井深/水位 | 含水层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 八柳树村 | SW | 560m | 285m/172m | 松散岩类孔隙水 | 上游 |
| 2# | 杨家营村 | NE | 1350m | 302m/187m | 松散岩类孔隙水 | 下游 |
| 3# | 油房头村 | SW | 2700m | 294m/175m | 松散岩类孔隙水 | 下游 |
| 4# | 西庄子村 | SW | 3500m | 270m/181m | 松散岩类孔隙水 | 下游 |

### 5.3.5地下水环境影响识别

本项目运营期废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水，废水水质复杂程度属简单，全部排入黑膜厌氧发酵池进行处理，处理后产生的沼液全部用于周围农田施肥，不外排。

本项目废水污染物对地下水的影响主要是由于废水收集处理系统防渗措施不足或非正常工况下，废水通过垂直渗透进入包气带；进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下，经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性良好则污染重。

### 5.3.6地下水环境影响预测

#### 5.3.6.1目的含水层

本项目污染物泄露后主要污染浅层潜水含水层，即松散岩类孔隙水，因此，确定本项目目的含水层确定为潜层地下水。本项目所在区域地下水流向是由东北向西南，项目所在地的地下水接受评价区北、东面上游地下水的侧向径流补给。

#### 5.3.6.2污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据拟建项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对地下水的影响主要是由于废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。废水污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。未经处理的污水在事故情况下泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

厂区可能造成的地下水污染途径有以下几方面：

（1）鸡舍冲洗废水非正常情况下排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（2）生活污水排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）黑膜厌氧发酵池各池体防渗措施不足，而造成渗滤液下渗污染地下水。

#### 5.3.6.3地下水影响预测

1、源强分析

依据工程分析，本项目厌氧发酵池中冲洗鸡舍废水进入厌氧发酵池COD、氨氮浓度分别为：COD6000mg/L、氨氮261mg/L，以对地下水污染威胁较大的指标对地下水进行预测，经等标化后，本项目选厌氧发酵池中氨氮进行地下水水质预测，污水中氨氮浓度为261mg/L。

厌氧发酵池位于厂区北侧，容积为2000m3（顶长40m，顶宽12m，底长35m，底宽10m，深5.5m）。假设厌氧发酵池底面积的5%发生泄漏，厌氧发酵池底尺寸35m×10m，则渗漏面积A=35m×10m×5%=17.5m2。

污水渗漏量为Q=3.12×10-4×1.05×17.5×24×3600×10-2=4.95m3/d。

则氨氮的渗漏量为1.29kg/d。

2、预测公式

厌氧发酵池的渗漏情景可概化为点源连续注入，因此采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的污染因子浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

Mt为单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

k0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（,β）为第一类越流系统井函数。

水质参数采用《偏关县乡镇集中式饮用水源保护区划分报告》中的水文地质参数。水质预测公式中的有关参数确定如下：

（1）x坐标选取与地下水水流方向相同，正向为下游，负向为上游，y坐标选取与地下水水流垂直方向，以污染源为坐标零点。

（2）计算时间t依据污染物在含水层的运动时间确定。

（3）根据收集的地质、水文地质资料，确定含水层平均厚度为60m。

（4）有效孔隙度根据同类含水层介质经验值确定为0.1。

（5）水流速度根据同类含水层介质经验值确定为0.05m/d。

（6）纵向弥散系数DL、横向弥散系数DT：根据同类含水介质经验值确定为0.2m2/d、0.04m2/d。

3、预测时段

根据导则要求，预测时段选取100天、1000天、5000天三个时间段。

4、预测结果

按照以上方法和参数预测，预测时间为100天、1000天、5000天三个时间段，预测结果见表5.3-1、表5.3-2、表5.3-3。

各预测时间段内，超标范围和最远超标距离见表5.3-4。

表5.3-4  超标范围和最远超标距离

| 预测因子 | 时段（d） | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 最远超标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 100 | 685 | 402 | 25 | 未出厂界 |
|  | 1000 | 11960 | 5533 | 140 | 出厂界 |
|  | 5000 | 33488 | 18252 | 300 | 出厂界 |

表5.3-1  泄漏100天氨氮影响范围及浓度（mg/L）

| X Y | -22 | -18 | -14 | -10 | -6 | -2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0044 | 0.0093 | 0.0309 | 0.0409 | 0.0349 | 0.0196 | 0.0073 | 0.0018 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0123 | 0.1198 | 0.7007 | 2.3262 | 4.3827 | 4.9815 | 3.6508 | 1.7962 | 0.6037 | 0.1392 | 0.0220 | 0.0023 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.0005 | 0.0109 | 0.2186 | 3.3407 | 33.3722 | 110.7995 | 122.2631 | 88.2059 | 48.3118 | 19.8621 | 5.9636 | 1.2788 | 0.1926 | 0.0200 | 0.0012 | 0 |
| -2 | 0 | 0.0005 | 0.0109 | 0.2186 | 3.3407 | 33.3722 | 110.7995 | 122.2631 | 88.2059 | 48.3118 | 19.8621 | 5.9636 | 1.2788 | 0.1926 | 0.0200 | 0.0012 | 0 |
| -6 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0123 | 0.1198 | 0.7007 | 2.3262 | 4.3827 | 4.9815 | 3.6508 | 1.7962 | 0.6037 | 0.1392 | 0.0220 | 0.0023 | 0 | 0 |
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0044 | 0.0093 | 0.0309 | 0.0409 | 0.0349 | 0.0196 | 0.0073 | 0.0018 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
| -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-2   泄漏1000天氨氮影响范围及浓度（mg/L）

| X Y | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0086 | 0.0194 | 0.0357 | 0.0547 | 0.0691 | 0.0717 | 0.0606 | 0.0413 | 0.0226 | 0.0099 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0167 | 0.0747 | 0.2247 | 0.5090 | 0.9395 | 1.4850 | 2.0605 | 2.5209 | 2.6925 | 2.4675 | 1.9039 | 1.2162 | 0.6344 | 0.2674 | 0.0904 | 0.0243 | 0.0052 | 0.0009 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.1796 | 1.8195 | 6.3502 | 12.3736 | 18.0521 | 22.6717 | 26.1655 | 28.5901 | 29.8268 | 29.4526 | 26.9135 | 22.0785 | 15.7631 | 9.5349 | 4.7846 | 1.9609 | 0.6490 | 0.1721 | 0.0363 | 0.0060 | 0.0007 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0010 | 0.5351 | 0 | 215.8604 | 155.2570 | 127.5479 | 110.8086 | 99.2848 | 90.6572 | 83.6161 | 76.9920 | 69.3815 | 59.3832 | 46.5395 | 32.1997 | 19.0607 | 9.4219 | 3.8205 | 1.2547 | 0.3307 | 0.0695 | 0.0115 | 0.0014 | 0.0001 | 0 |
| -10 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.1796 | 1.8195 | 6.3502 | 12.3736 | 18.0521 | 22.6717 | 26.1655 | 28.5901 | 29.8268 | 29.4526 | 26.9135 | 22.0785 | 15.7631 | 9.5349 | 4.7846 | 1.9609 | 0.6490 | 0.1721 | 0.0363 | 0.0060 | 0.0007 | 0 | 0 |
| -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0167 | 0.0747 | 0.2247 | 0.5090 | 0.9395 | 1.4850 | 2.0605 | 2.5209 | 2.6925 | 2.4675 | 1.9039 | 1.2162 | 0.6344 | 0.2674 | 0.0904 | 0.0243 | 0.0052 | 0.0009 | 0.0001 | 0 | 0 |
| -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0086 | 0.0194 | 0.0357 | 0.0547 | 0.0691 | 0.0717 | 0.0606 | 0.0413 | 0.0226 | 0.0099 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-3  泄漏5000天氨氮影响范围及浓度（mg/L）

|  | -30 | -10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0140 | 0.0212 | 0.0266 | 0.0263 | 0.0196 | 0.0108 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0023 | 0.0166 | 0.0631 | 0.1638 | 0.3309 | 0.5641 | 0.8543 | 1.1879 | 1.5473 | 1.9000 | 2.1673 | 2.2051 | 1.8879 | 1.2825 | 0.6591 | 0.2478 | 0.0666 | 0.0126 | 0.0016 | 0.0002 | 0 |
| 10 | 0 | 0.0034 | 1.3665 | 9.2927 | 17.0352 | 21.6812 | 24.1863 | 25.4572 | 26.0247 | 26.1842 | 26.1030 | 25.8755 | 25.5357 | 24.9883 | 23.8208 | 21.2162 | 16.5654 | 10.5860 | 5.2268 | 1.9130 | 0.5047 | 0.0942 | 0.0122 | 0.0011 | 0 |
| -10 | 0 | 0.0034 | 1.3665 | 9.2927 | 17.0352 | 21.6812 | 24.1863 | 25.4572 | 26.0247 | 26.1842 | 26.1030 | 25.8755 | 25.5357 | 24.9883 | 23.8208 | 21.2162 | 16.5654 | 10.5860 | 5.2268 | 1.9130 | 0.5047 | 0.0942 | 0.0122 | 0.0011 | 0 |
| -30 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0023 | 0.0166 | 0.0631 | 0.1638 | 0.3309 | 0.5641 | 0.8543 | 1.1879 | 1.5473 | 1.9000 | 2.1673 | 2.2051 | 1.8879 | 1.2825 | 0.6591 | 0.2478 | 0.0666 | 0.0126 | 0.0016 | 0.0002 | 0 |
| -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0140 | 0.0212 | 0.0266 | 0.0263 | 0.0196 | 0.0108 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
| -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据预测结果分析，项目非正常工况下厌氧发酵池发生泄漏100天后，氨氮超标距离为下游25m，预测范围内超标面积为：402m2；发生泄漏1000天后，氨氮超标距离为下游140m，预测范围内超标面积为：5533m2；发生泄漏5000天后，氨氮超标距离为下游300m，预测范围内超标面积为：18252m2。

#### 5.3.6.4本项目对周围村庄水井的影响

从预测数据可以看出：污染物氨氮发生泄漏100、1000、5000天后，最远超标距离为下游300m，项目厌氧发酵池设置在场界北侧，污染物虽然出了厂界，但距离项目下游最近的村民饮用水井是杨家营村饮用水井，距离为1350m，项目运营不会对杨家营村饮用水井产生明显影响。

#### 5.3.6.5本项目对供水水源地影响分析

从预测数据可以看出：污染物氨氮发生泄漏100、1000、5000天后，最远超标距离为下游300m。本项目距离最近水源地为陈家营乡集中供水水源地，位于本项目西南侧5.1km处，不会对其产生影响。

### 5.3.7地下水污染防治措施与对策

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确，根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下保护措施：

5.3.7.1源头控制措施

1、加强废水综合利用，无废水排放

为防止生产废水外排对当地下水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的综合利用，确保无废水排放。

2、严格管理，对设备及管道加强维护

加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延渗漏地下，对企业应加强监管及相应的维护措施。

3、加强水资源管理，采取严格的计量办法，对企业生产、生活用水进行必要控制，减少用水量，节约水资源。

4、本项目实施厂区雨、污分流措施。雨水通过明渠流出厂外；污水管道采用PVC-U管材，管沟采取混凝土抹面，达到了防渗要求。

5.3.7.2分区防渗控制措施

对场区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

1、污染防治区划分

根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区

是指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括医疗废物暂存间、危废暂存间、有机肥堆存车间、车辆消毒池、黑膜厌氧发酵池、排污管沟。

②一般防渗区

指场区上述重点污染防治区以外的如：鸡舍，蛋库、饲料库等。

③简单防渗区

指不会对地下水环境造成污染的非建筑区域。主要包括办公区、场区道路等。

2、分区防渗措施

结合本次评价地下水的实际情况，将本项目场区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并提出以下保护措施：

各区域防渗划分及要求详见表5.3-6和分区防渗图见附图5-1。

表5.3-6  区域防渗划分表

| 划分 | 构筑物 | 防渗位置 | 防渗措施 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 有机肥发酵罐 | 底部 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜） | 重点防渗区 （等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s） |
|  | 医疗废物暂存间 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→2mm防渗土工膜（HDPE膜） |  |
|  | 危废暂存间 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→2mm防渗土工膜（HDPE膜） |  |
|  | 黑膜厌氧发酵池 | 底部及四周 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜）→混凝土 |  |
|  | 填埋井 | 底部及四周 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜）→混凝土 |  |
|  | 消毒通道 | 底部及四周 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜）→混凝土 |  |
|  | 排污管道 | / | 采用PVC-U管材，管沟采取混凝土抹面 |  |
| 一般防渗区 | 鸡舍 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 | 一般防渗区 （等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s） |
|  | 有机肥堆存车间 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 |  |
|  | 饲料库 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 |  |
|  | 蛋库 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 |  |
| 简单防渗区 | 办公区 | 路面 | 水泥抹面 | 简单防渗区 （一般地面硬化） |
|  | 场区道路 | 路面 | 水泥抹面 |  |

5.3.7.3地下水跟踪监测计划

1、地下水跟踪监测计划

1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中三级评价的建设项目，应至少在建设项目场地下游布置1个跟踪监测点位。受影响地下水主要为潜层水，根据地势判断地下水流向为由东北到西南，因此，本次评价在黑膜厌氧发酵池西侧设置1个监控井，监控潜水层。

2）监测因子

pH、耗氧量（CODMn法，以O2计)、氨氮、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群共6项。

3）监测频次

每半年1次，连续采样2天，每天1次。

2、地下水跟踪监测与信息公开计划

企业应当编制跟踪监测报告，明确地下水跟踪监测报告的内容包括：项目所在地及其影响区地下水跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；黑膜厌氧发酵池各池体及管线等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

5.3.7.4应急响应措施

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的能效，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对岩溶含水层的污染。风险事故应急预案应采取如下污染治理措施：

1、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，同时上报相关部门；

2、迅速控制厂区事故现场，切断污染源；

3、对渗漏装置中剩余污水送至污水处理厂或妥善处理。

### 5.3.8地下水环境影响评价结论

本项目设计厌氧发酵池、鸡舍、有机肥堆存区以及管道等重点防渗区采取相应的防渗措施，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的分区防渗要求，本项目重点防渗区域等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)防渗层的渗透系统≤10-7cm/s。本项目重点地区采取的防渗措施能够满足要求。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其它环境地质问题，因此，本项目的运营不会对项目所在区域地下水产生明显影响。

为避免非正常情况下沼液渗漏对厂址下游地下水保护目标的影响，项目运营期要加强对厌氧发酵池的维护管理，定期监测厂址周围、特别是厂址下游地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最低。

## 5.4固体废物影响分析

### 5.4.1固废类型

项目营运期固废主要包括一般固废和危险固废等。

1、一般固废：本项目生产固体废物主要包括生活垃圾、鸡粪便、残次鸡蛋。

2、危险废物：包括病死鸡、医疗固废、危险废物。医疗固废主要为鸡防疫过程产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管等。

### 5.4.2固体废物产生量

1、一般生产固废

1）鸡粪

本项目蛋鸡存栏630000只，育雏育成鸡存栏472500只，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《农业污染源产排污系统手册》畜禽养殖污染物产排污系数，产蛋鸡按每只鸡排粪0.12kg/只·日计算，育雏育成鸡每只鸡排粪0.06kg/只·日计算，鸡粪年产生量为31166t/a（含水率70%）。

2）散落羽毛及饲料残渣

鸡舍易污染部位，每天清扫，其中主要为废饲料、散落的毛羽等，每天产生量按0.001kg/m2计算，鸡舍建筑面积14200m2，则产生量为5.18t/a。

3）残次鸡蛋和蛋壳

项目鸡蛋破碎率小于0.5‰，本次残次鸡蛋和蛋壳产生量按0.5‰计，则产生量为6.5t/a。

4）生活垃圾

职工生活垃圾产生量每人按0.5kg/d计，项目职工人数为60人，则年产生量约10.95t/a。

5）废脱硫剂

本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每年更换一次，废脱硫剂产生量0.001t/a。

2、危险固废

1）病死鸡

在鸡禽饲养过程中，会产生一定量的病死鸡，病死鸡的量与企业的管理水平关系密切，本项目蛋鸡饲养采用笼养蛋鸡饲养成套自动化设备。根据建设单位提供的资料，蛋鸡死淘率为2%左右，育雏育成鸡死淘率为3%左右，本项目存栏量63万羽，育雏育成鸡存栏472500只，病死蛋鸡平均体重按1.75kg/只计算，病死育雏育成鸡平均体重按0.7kg/只计算，病死鸡产生量为31.97t/a。

2）废机油和含油废棉纱和手套

根据《国家危险废物名录》，设备定期更换的废机油为HW08废矿物油，废物代码为900-249-08，年产生量约为0.2t/a。

含油废棉纱和手套的产生量为0.02t/a。

3）畜禽医疗废物

项目运营期间产生少量的医疗废物，医疗废物包括废弃疫苗及用品、废弃药品、废弃药包装袋等，对照《国家危险废物名录》（2016年版），畜禽医疗废物属于其中的HW01，900-001-01（为防治动物传染病而需要收集和处置的废物）。本项目医疗废物年产量约0.3t。

### 5.4.3固废对环境的影响分析

5.4.3.1固体废弃物环境影响特点

固体废弃物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。

5.4.3.2固体废弃物的污染途径及影响

本项目生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，主要表现在以下几方面：

1、占用土地、污染土壤、危害植物

堆放固体废弃物需要占用大量土地，同时，由于长期堆积，在风吹、日晒、雨淋等自然风化作用下，使固体废弃物中的危害性物质进入土壤，从而使土壤被化学物质、病原体等污染，导致土壤结构改变。这种污染还将影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入人体，危及人体健康。

2、对水环境的污染

排放的固体废弃物经雨水淋溶等会形成沉积物、悬浮物、可溶物随排水途径进入地表水体或地下水体而产生污染影响。

3、对大气环境的污染

排出后的粪便在微生物的作用下，其中的含氮物质迅速降解，产生大量挥发性脂肪酸和氨。另外，在粪中还发现了多种含氮化合物，其中二氧化氮、乙硫醇、甲硫醇、硫化氢等是产生恶臭的重要原因，这些有害气体散布到空气中，使空气的污浊度升高，降低了空气质量，严重时可对人的眼睛、皮肤等器官产生不良影响或引发呼吸系统疾病。

4、对生态环境的影响

固废处置对生态环境的影响主要表现为堆存占地对处置场地表植被的破坏以及由于长期堆积时导致土壤结构改变妨碍植物生长；但是，本项目产生的固废鸡粪经合理处置后用于农田施肥，可增加土壤肥力，改善土壤环境，对农业生态环境有长期有利的影响。

5、影响人群健康

含有机物的固体废弃物是苍蝇、蚊虫及致病细菌滋生、繁衍、鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，对人群健康造成极大威胁。

综上所述，固体废弃物的长期堆放，会使堆存场地及其周围发生物理的、化学的、生物的变化，对周围环境造成严重污染，进而危害人体健康。

### 5.4.4固体污染物防治措施

1、一般固体废物

1）鸡粪

本项目鸡舍鸡粪采用干清粪工艺清除，鸡粪干燥速度快。本项目鸡舍鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。

2）散落羽毛及饲料残渣

饲料残渣能利用价值的重新利用，无利用价值的饲料残渣和散落毛羽混入有机肥发酵罐加工有机肥。

3）残次鸡蛋和蛋壳

蛋液和蛋壳中含有蛋鸡生长必须的营养物质，添加至饲料中喂食给蛋鸡。

4）废脱硫剂

本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每年更换一次，可由生产厂家回收再生处理。

5）生活垃圾

职工生活垃圾由环卫部门定期清运。

2、危险废物

1）病死鸡

依据《国家危险废物名录》（2016年版），病死鸡不属于危险废物；根据《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》环发[2004]18号，对于病死畜禽，要严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）要求采取高温蒸煮、焚烧或安全填埋的方法进行处理。养殖场集中的地方应采取焚烧法，不具备条件的应采取设置两个或以上的安全填埋井。

本项目在养殖场内设置2个安全填埋井，为混凝土结构，深度大于3m，直径2m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用黏土填埋压实并封口。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中有关要求，不向环境排放，不会对环境产生有害影响。

2）畜禽医疗废物

项目运营期间产生少量的医疗废物，将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，暂存间应定期消毒和清洁，定期交有资质单位处置。

3）废机油和含油废棉纱和手套

废机油利用铁桶收集后，暂存于机修间危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

含油废棉纱和手套利用铁桶收集后，暂存于机修间危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

3、污染防治措施

环评要求：建设单位在防疫室内单独设置一座2m2（2m×1m）的医疗废物暂存室，收集储存在防疫过程中产生少量注射器、针头、针筒等医疗废物，医疗废物在场区医疗废物暂存间暂存后委托有资质单位进行处理；建设单位在检修间内设置一座4m2（2m×2m）的危废暂存间，收集储存在检修过程中产生的废机油和含油棉纱手套，委托有资质单位进行处理。

4、医疗废物暂存间和危废暂存间设置要求

环评要求：医疗废物暂存间和危废暂存间按照以下要求进行建设、贮存与管理。

①医疗废物收集

当医疗废物装满容器的3/4时，应及时运走。医疗废物袋只有在贴上产生点名称与废物种类的标签后才能移走。医疗废物被错误放置到袋子或容器中后，不应通过取出废物来改正分类的错误，也不应把一个袋子放入不同颜色的另一袋子中。生活垃圾与医疗废物意外混合，混合废物应按医疗废物进行收集。

危险废物贮存容器：

Ⅰ.应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

Ⅱ.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

Ⅲ.装载危险废物的容器必须完好无损；

Ⅳ.装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

Ⅴ.液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；

Ⅵ.无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

②危险废物贮存

Ⅰ.危险废物要分类储存在坚固的容器内在危废暂存间内堆放；容器上应贴上符合危险废物种类的相应标签。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

Ⅱ.暂存间地面与裙角要用坚固的防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

Ⅲ.贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌。

Ⅳ.厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位等。

Ⅴ.定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。

Ⅵ.危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。

③危废暂存间的设计要求

危废暂存间地面要求为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂缝；暂存间应设计有堵截泄漏的裙脚、围堰、排水沟等设施，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间中设置泄漏液体收集装置；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；暂存库中设置安全照明设施和观察窗口；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；危废储存库为砖混结构的封闭空间，以防风、防雨、防日晒。

④危险废物控制要求

企业应严格加强固体废物贮存处置全过程的管理，具体可如下执行：

Ⅰ.危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。

Ⅱ.禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；必须有泄漏液体收集装置。

Ⅲ.装载液体危险废物的容器内预留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

Ⅳ.检查堆场内的通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

Ⅴ.完善维护制度，定期检查维护导流渠和排水沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

Ⅵ.当暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

Ⅶ.项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向开发区环境保护局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

⑤危险废物的运输方式及要求

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

Ⅰ.做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。

Ⅱ.医疗废物的场外运输应满足《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）第四章医疗废物的运送的要求。用于运输医疗废物的转运车应符合国家《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求。医疗废物运输车应每天清洗并用适当的消毒剂消毒。所有的容器应盖上盖子且在运输的终点完好无损。手推车不能再有其他的用途，且应满足容易装卸、边缘不能锋利、容易清洗等条件。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

Ⅲ.处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

Ⅳ.危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

Ⅴ.一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

### 5.4.5小结

本项目本着固体废物资源化、减量化、无害化的原则，对产生的固体废物充分考虑了综合利用途径和安全处置措施。

综上所述，本项目对生产过程中产生的固体废物采取合理处置和综合利用措施，对当地自然环境、生态环境和人群健康影响较小。因此，从保护环境的角度来讲本项目可行。

## 5.5噪声影响预测与评价

### 5.5.1本项目噪声源

本项目建成后，项目噪声主要来源于鸡舍风机产生的噪声，同时还有车辆噪声和人员活动噪声等，声级值为65～95dB（A）。其产生和噪声情况如下表5.5-1。

表5.5-1  运营期噪声源汇总

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y | z |  |
| 1 | 湿帘水泵 | 4 | 70~90 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 30 | 8 | 0 | 24h |
| 2 | 搅拌机 | 8 | 65~80 | 厂房隔声、基础减震 | 12 | 10 | 0 | 24h |
| 3 | 鼓风机 | 8 | 75~95 | 消声、厂房隔声、基础减震 | 45 | 30 | 0 | 24h |
| 4 | 鸡舍风机 | 40 | 75~85 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 14 | 10 | 0 | 4h |
| 5 | 中央空调机组 | 5 | 65~80 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 21 | 30 | 0 | 4h |

### 5.5.2噪声治理措施

为了降低对周边声环境质量影响，保证厂界噪声达标排放，评价要求建设单位采取如下噪声防治措施：

1、设备选型：从设备选型入手，设备订货时向设备制造厂提出噪声限值，尤其对水泵，必须选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在85dB(A)以下。

2、隔声：各类通风机、泵类、污水工程设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响。

3、减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，泵类、污水工程设备等采取基础减振。

4、保养和操作：加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声；对各类机械要做到正常运行，定期保养、维修，以减少机械噪声。

5、控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣笛，减小噪声排放。

6、其它：在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。

通过以上措施，可有效降低噪声值，有利于改善厂区的声环境，可大大降低厂内噪声源对厂界的影响，使厂界噪声达到国家规定的标准。

### 5.5.3声环境影响预测

#### 5.5.3.1噪声衰减预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2021）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（AdⅣ+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc）

对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0)

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

以上式中：r ：预测点到声源的距离；

AdⅣ ：几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减AdⅣ，以保证实际效果优于预测结果。

#### 5.5.3.2噪声预测结果

本项目运营期间噪声源为污水工程水泵、风机等，选用低噪设备，声压级为70~90dB(A)，经采取设备用房隔离、基础减振等措施后，噪声值可以降到60dB（A）以下，不会对周围敏感目标产生明显影响。

项目厂界及敏感目标噪声预测结果见表5.5-2。噪声预测图见图5-4。

表5.5-2  本项目厂界及敏感目标噪声预测结果

| 位置 | 昼间噪声级dB（A） | 夜间噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 厂界北 | 44.2 | 60 | 达标 | 44.2 | 50 | 达标 |
| 厂界东 | 44.2 | 60 | 达标 | 44.2 | 50 | 达标 |
| 厂界南 | 26.6 | 60 | 达标 | 26.6 | 50 | 达标 |
| 厂界西 | 37.1 | 60 | 达标 | 37.1 | 50 | 达标 |

#### 5.5.3.3结果分析

由表5.5-2可见，采取环评规定的环保措施后，本项目厂界各预测点噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。

### 5.5.4小结

本项目运营期在采取环评规定的噪声治理措施后，厂界噪声昼、夜全部达标，对周围环境影响较小，因此从声环境角度来讲本项目建设可行。

### 5.5.5声环境影响评价自查表

声环境影响评价自查表见表5.5-3。

表5.5-3  声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 200m( | 大于200m( | 小于200m( |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级( | 最大A声级( | 计权等效连续感觉噪声级( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 国外标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区( | 1类区( | 2类区( | 3类区( | 4a类区( | 4b类区( |
|  | 评价年度 | 初期( | 近期( | 中期( | 远期( |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法( | 现场实测加模型计算法( | 收集资料( |
|  | 现状评价 | 达标百分比( | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测( | 已有资料( | 研究成果( |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型( | 其他( |
|  | 预测范围 | 200m( | 大于200m( | 小于200m( |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级( | 最大A声级( | 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标( | 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标( | 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测( | 固定位置监测□ | 自动监测□ | 手动监测□ | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） | 监测点位数（4） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行( | 不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可；“（）”为内容填写项。 |

## 5.6土壤影响分析

### 5.6.1评价时段

本项目重点预测时段为项目运行期。

### 5.6.2土壤环境影响分析

5.6.2.1土壤盐化预测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ213-2018）附录F，对土壤盐化采用综合评分法，土壤盐化影响因素赋值表见表5.6-1。

表5.6-1  土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 | 本项目分项数值 | 本项目分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 | 权重 |  |  |
| 地下水位埋深（GWD）/(m) | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.05≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 | 10 | 0 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6.0 | EPR≥6 | 0.25 | 4.55 | 4 |
| 土壤本底含盐量（SSC）/(g/kg) | SSC＜1 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜4 | SSC≥4 | 0.15 | ＜1 | 0 |
| 地下水溶解性总固体（TDS）/(g/L) | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥4 | 0.15 | 0.7 | 0 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、砂粉土 | 0.10 | 壤土 | 4 |

土壤盐化综合评分预测结果

式中：n——影响因素指标数目

Lxi——影响因素i指标评分

Wxi——影响因素i指标权重

本项目Sa=0×0.35+4×0.25+0×0.15+0×0.15+4×0.1=1.4

表5.6-2  土壤盐化预测表

| 土壤盐化综合评分值（Sa） | Sa＜1 | 1≤Sa＜2 | 2≤Sa＜3 | 3≤Sa＜4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

根据评分结果，预测本项目沼液消纳区耕地土壤属于轻度盐化土壤。在施用沼液时注意对土地进行耕作、增加土壤通透性，同时配合施用腐殖酸等土壤改良剂，改善土壤导水性，避免土壤发生盐渍化。

5.6.2.2沼液对土壤理化性质影响

根据资料介绍，黑龙江海林农场沼肥田间实验表明，连续2年的施用沼肥，施用量为15000kg/hm2（1000kg/亩），土壤有机质、全氮、全钾和碱解氮含量均有所增加，表明沼肥能在一定程度上改善土壤化学性质。连年施用沼肥，土壤pH有所增加，在一定程度上防止土壤酸化。

5.6.2.3沼液施肥存在的潜在风险

根据赖星等“连续施用沼液对土壤性质的影响及重金属污染风险评价”（水土保持学报，2018年32卷第6期）研究，当3年沼液施用总量为（546.25~626.00）×103kg/hm2时，能显著提高土壤肥力，改善土壤结构，防止土壤生态功能遭到破坏，保障农业安全生产，但需合理配施氮肥，防止土壤养分失衡。单因子污染指数显示，土壤重金属Cd、As、Cr、Hg为轻度污染，Pb较安全。综合潜在生态污染风险程度属轻度。沼液还田引起土壤重金属污染的风险较小，需合理管控Hg和As可能引起的土壤环境污染问题。

除了沼液中的重金属可能会给环境带来污染风险，沼液中的抗生素同样值得人们关注，禽畜粪便发酵过程中虽可降解某些抗生素，但仍会有少数抗生素留存于沼液中，沼肥施用后，抗生素会残存在土壤中，甚至被植物所吸收，对整体生物链产生不良作用。

本项目施用沼液量为273×103kg/hm2，仅为以上研究文献的1/2，故存在土壤重金属污染的潜在风险较小。

本项目使用饲料中微量元素添加均符合国家相关标准，沼液中重金属含量较低，对土壤生态环境影响较小。

### 5.6.3土壤环境跟踪监测

评价规定在项目运行后，对沼液施用土地进行跟踪监测，监测点位应布设在重点影响区，即长期使用沼液施肥的农耕地。

监测指标应选择建设项目特征因子：pH、砷、铜、汞、含盐量。

监测频率：每5年内开展1次；在农作物收割后开展。

### 5.6.4土壤环境保护措施

5.6.4.1轮灌

连续多年使用沼液施肥可能会造成土壤中营养元素相对过剩，使耕层土壤富营养化。沼液施用连续5年以上可根据土地监测情况，制定轮灌期限。

沼液施用过程中，对有每天产生量、施用量、施用日期、施用时间、施用农田编号、施用农田面积以及操作人员等进行记录。

5.6.4.2沼液还田的保障

土壤有机质和氮、磷、钾三要素是衡量土壤肥力的主要指标。蛋白质是一种宝贵的资源，蛋白质进入土壤后，在土壤微生物的作用下，分解为可被植物吸收的土壤有机质。富含有机质的土壤不但可以持续供给作物生长所需要的养分，而且会充分供给土壤微生物养分，增加土壤微生物数量，提高其活性，从而改善土壤结构，增加土壤孔隙度，降低土壤容重，增强土壤保水抗旱能力。

①由农业部门定期测定肥水中有机质，速效氮、磷、钾及PH值等含量是否符合要求；

②在不同茬口种植地块，设定对照区和实验区，分别在每次生长收获后测定土壤养分含量（速效氮、磷、钾含量）、PH值、有机质含量、土壤容重是否符合要求；

③定期对比施用沼液种植的作物品质、产量与普通化肥种植的作物品质、产量有无差别，能否促进作物品质、产量；同时对施用地土壤盐分含量不增加，土壤有无酸化、板结（即容重降低或无变化）现象。

5.6.4.3补救措施

若出现土壤容量下降，立即停止施用沼液，并采取以下措施：

土壤板结，土壤容重明显增加时，说明已出现板结倾向，应采用复合微生物肥料进行治理。

对土壤盐化，采取农业改良措施（平整土地、改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间种套种等）；生物改良措施（种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林等）；和化学改良措施（施用改良物质，如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等）四个方面。

定期对土壤样品的化验分析，确保所有样品检测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值时，才能继续施用沼液。

### 5.6.5评价结论

根据现状监测，项目区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中相关标准；通过采取环境治理措施（减少污染物排放量）、加强厂区硬化防渗（切断垂直入渗途径）、建立跟踪监测制度等措施后，项目污染物对土壤环境影响较小。因此，从土壤环境影响角度出发，本项目建设是可接受的。

### 5.6.6土壤环境影响评价自查表

根据前述土壤环境影响评价情况，对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，见表5.6-3。

表5.6-3  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地☑；未利用地( | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （5.7）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（东、西、北）、距离（50m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他□ |  |
|  | 全部污染物 | NH3-N |  |
|  | 特征因子 | NH3-N |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级☑ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) ☑；b) ☑；c)□；d）□ |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0~0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8项； |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8项； |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600□；表D.1□；D.2□；其他□ |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地土壤环境质量各污染因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 盐化 |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F(；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（50m）影响程度（轻度） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) ☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | pH、含盐量、Hg、 As、Cu | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 从土壤环境影响的角度，项目的建设是可行的。 |  |
| 注1：“□”为沟选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 5.7生态环境影响分析

### 5.7.1生态环境影响

目的通过对本项目所在地区自然资源和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然生态环境现状分析，结合本工程施工和运营的影响特征，对评价范围动植物、土地肥力、农业生产等生态质量影响做出综合分析，在此基础上，提出项目建设和运营时区域生态环境保护措施和要求。

### 5.7.2生态环境影响识别

本项目由施工期、运营期和服务期满组成，根据项目各时期工程特点，综合考虑各工程阶段与影响区域生态系统的相互关系，确定工程各时期对生态环境的影响，见表5.7-1。

表5.7-1  工程对生态环境的影响分析一览表

| 工程时期 | 工程分析 | 主要生态影响 | 影响方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 场地开挖工段 | 破坏植被，引起水土流失 | 直接影响 |
|  |  | 施工扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 清理场地工段 | 施工扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 施工材料堆放工段 | 占压土地、改变地表生态现状 | 直接影响 |
|  | 物料运输工段 | 运输扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
| 运营期 | 废气 | 恶臭对四周农作物、植被生长影响，对人群健 康的影响 | 直接影响 |
|  | 废水 | 综合利用不外排 | 无 |
|  | 固体废物 | 鸡粪、病死鸡尸体等 | 直接影响 |
|  | 厂区绿化美化 | 增加厂区的绿化面积，改善厂区生态环境 | 直接影响 |
| 服务期满 | 废旧设施拆除 | 施工扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 场地绿化 | 恢复生态环境 | 直接影响 |

### 5.7.3生态环境影响

根据项目性质以及施工期和生产运营期污染源项分析，本项目对生态环境影响特点是：施工期生态影响时间短、范围小、影响小；生产运营期由于水、气、声、渣等污染物排放，对生态环境影响范围较广、周期长。

1、自然植被的影响分析

项目总占地86亩，占用已有的农用设施用地，项目的建设未对区域的植物多样性造成较大影响，反之，项目在厂区及周边大面积的绿化，可增强区域的自然植被多样性和景观性。本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

2、对动植物生态环境影响分析

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为杂草和荒地，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但当鸡场发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的鸡场防疫措施并制定了强有力的病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，鸡场发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

3、对人体健康影响

臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某疾病恶化。评价提出通过饲料添加剂、在鸡舍产生恶臭的场所周围和粪便中添加掩臭剂等措施降低臭气排放强度，减少对周围人群健康的影响。

4、对周围农田的影响分析

鸡粪是一种比较优质的有机肥，其含纯氮、磷（P2O5）、钾（K2O）约为1.63%、1.54%、0.85%。鸡粪中的主要物质是有机质，施用鸡粪增加了土壤中的有机质含量。有机质可以改良土壤物理、化学和生物特性，熟化土壤，培肥地力。

施用鸡粪肥料既增加了许多有机胶体，同时借助微生物的作用把许多有机物也分解转化成有机胶体，这就大大增加了土壤吸附表面，并且产生许多胶粘物质，使土壤颗粒胶结起来变成稳定的团粒结构，提高了土壤保水、保肥和透气的性能，以及调节土壤温度的能力。

### 5.7.4生态环境保护措施

生态保护与恢复的基本要求

1、本项目应根据当地气候气象、水文地质和环境容量要求，合理设计，加强施工管理，严格把关各污染环节防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常稳定运行，使处理效果达到工程设计要求，从源头最大限度地减少气、水、声及固体废物向环境的排放，降低对周围生态环境影响。

2、因项目建设过程中土地开挖等导致土地地表性质变化及土层结构疏松，遇雨水即成为水土流失的土源，造成局部泥水蔓延，若在后期未实施处置的情况下，将导致长期水土流失。对此，评价要求场区不应存在裸露地表，空闲场地应进行绿化或硬化。

3、除工程直接影响区外，工程应针对其厂界实施水土流失防护措施，主要以绿化方式进行。

4、随着本项目施工进度，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护。对项目产生的废气、废水及废渣等，严格执行设计及评价要求的防治措施，严格控制污染物排放，减小对生态环境的影响。

5、实施生态补偿，重点针对项目直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

### 5.7.5运营期生态影响缓减措施

1、加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但其排放仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全厂范围进行严格管理，使全厂污染物排放进一步削减，减轻对区域环境污染。

2、为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强厂内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全厂地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声，改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区、和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

3、随同项目建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

4、结合项目及当地具体情况，进行厂区绿化。绿化重点是道路两侧、厂内零散耕地、生活区等处。在厂区周围、主厂房等四周植阔叶乔木树带，以降噪吸尘，减少恶臭影响；在场内道路两旁及各建筑物之间闲散耕地，以杨树为骨干树种，配栽灌木绿篱、小乔木等，使其高低相结合，组成浓密树丛；在办公区耕地上布置花坛，种植一些低矮而树冠大的观赏树种及开花期长的灌木类，以美化环境；对建设期取土面、施工面及时复垦种草；按当地环保、水保部门的要求对周围设绿化带。树种选用抗毒性强，枝叶茂密、适宜于当地生长条件的乔灌木。

5、严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

6、厂区道路等均须进行场地硬化。

7、严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

8、污水储存池、管道沟、排水渠等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

9、加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

10、积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环

境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

### 5.7.6生态环境补偿恢复工程

建设对评价区的生态环境不可避免地产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。

1、建设区或直接影响区的生态恢复工程建设区土地功能由于生产线、厂房或道路等的建设而永久性地发生变化，对其主要以生态补偿的方法实施；工程直接影响区则主要是施工及其他临时占地，治理主要是整理、硬化或绿化土地。具体措施为：对厂区道路及地面进行硬化，减少雨水冲刷地面造成的生态影响；对鸡舍周围设置绿化带，减少恶臭造成的环境影响，改善区域生态环境。

2、绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待。

### 5.7.7结论

本项目对生态环境影响主要表现为施工期对当地植被、农作物的影响，运营期废气对周围农作物、植被生长、人群健康的影响方面；本项目产生的鸡粪便对周围土壤、农作物具有有益影响。

运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

工程在对周围生态环境产生不利影响的同时，其鸡粪生产有机肥后施用于土壤，既增加了土壤肥力，又减少了化肥的使用，提高了农作物的产量和质量，可见，本工程的建设对周围农业环境有很大的有益作用。

### 5.7.8生态影响评价自查表

生态影响评价自查表见表5.7-2。

表5.7-2  生态影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种(；国家公园(；自然保护区(；自然公园(；世界自然遗产(；生态保护红线(；重要生境(；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域(；其他( |
|  | 影响方式 | 工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件(；其他( |
|  | 评价因子 | 物种(（ ） 生境(（ ） 生物群落(（ ） 生态系统(（ ） 生物多样性(（ ） 生态敏感区(（ ） 自然景观(（ ） 自然遗迹(（ ） 其他(（ ） |
| 评价等级 | 一级( 二级( 三级( 生态影响简单分析( |
| 评价范围 | 陆域面积：（0.057）km2；水域面积：（0）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集(；遥感调查(；调查样方、样线(；调查点位、断面(；专家和公众咨询法(；其他( |
|  | 调查时间 | 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 丰水期(；枯水期(；平水期( |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失(；沙漠化(；石漠化(；盐渍化(；生物入侵(；污染危害(；其他( |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种(；生态敏感区(；其他( |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性(；定性和定量( |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种(；生态敏感区(；生物入侵风险(；其他( |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让(；减缓(；生态修复(；生态补偿(；科研(；其他( |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期(；长期跟踪(；常规(；无( |
|  | 环境管理 | 环境监理(；环境影响后评价(；其他( |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行(；不可行( |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |

## 5.8环境风险影响分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 5.8.1风险调查

1、建设项目风险源调查

项目使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是鸡粪中会挥发含硫化氢和氨气有刺激性臭味的有毒气体。

2、环境敏感目标调查

本项目环境敏感目标详见2.6章节表2.6-1。

3、环境风险潜势初判

蛋鸡养殖属于农业生产项目，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和表2，项目主要原辅材料均没有任何毒性、易燃性等危险特性。本项目生产、使用、储存过程中所涉及的危险物质主要包括机油、柴油；此外鸡舍及有机肥恶臭的主要成分含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体，但本项目不涉及H2S、NH3的存储，产生后通过无组织逸散到环境中。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q）

式中：q1，q2，q3....qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

确定本项目危险化学品为柴油和废机油，本项目环境风险物质Q值计算结果见表5.8-1。

表5.8-8  本项目环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）

| 序号 | 物质名称 | 本项目最大存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 0.4 | 2500 | 0.00016 |
| 2 | 废机油 | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
| 合计 |  |  |  | 0.00024 |

由上表可知，本项目涉及环境风险物质与临界量比值Q=0.00024，属于Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，建设项目按表5.2-28确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.8-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质，环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 |

本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定环境风险潜势为Ⅰ，故确定本项目评价等级为简单分析。

### 5.8.2风险识别

1、主要风险物质识别

（1）有毒有害气体：蛋鸡养殖属于农业生产项目，本项目所涉及的有毒有害物质为鸡粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。其主要物化性质及危险物性见表5.2-29。

（2）易燃物：本项目所涉及的易燃物质有废机油泄漏引发的火灾环境事件，备用柴油发电机柴油泄漏引发的火灾环境事件。

表5.8-3  化学品危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 易燃液体 | 急性毒性LD5067000mg/kg小鼠经口；LC50103000mg/m3，2小时小鼠吸入。 | 对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 |

通过分析：本项目风险事件为柴油或废机油泄漏和爆炸燃烧对地下水、土壤和大气造成的影响事件。

2、生产系统危险性识别

生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。本项目生产设施风险识别情况见表5.8-4。

表5.8-4  生产设施风险识别情况一览表

| 序号 | 主要危险部位 | 主要危险物质 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 事故类型 | 后果 |
| 1 | 柴油桶 | 柴油 | 储存不当 | 柴油桶体破裂 | 柴油桶泄漏，污染地下水、土壤；爆炸产生的废气对大气的影响 |
| 2 | 危废暂存间 | 废机油 | 储存不当 | 废油桶体破裂 | 废油桶泄漏，污染地下水、土壤；爆炸产生的废气对大气的影响 |

### 5.8.3环境风险分析

本项目燃料属于易燃易爆，发生火灾事故可在短时间内产生大量的烟气，若发生爆炸，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，会对大气环境产生影响。事故发生的同时也会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入地表水体，对地表水体造成污染。本项目柴油桶设置于发电机房，发电机房设置围堰并做防渗处理，完全可以保证柴油不外泄，因此对地下水环境、土壤环境影响较小。

### 5.8.4柴油发电机事故防范措施

项目柴油发电机使用一般发电机柴油，发电机柴油是密度相对较轻的一类柴油。项目不设置储油罐，柴油储存量为0.4t，远低于《建设项目环境风险评价技术导则》(H169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量中油类物质临界量2500t，不属于重大危险源。使用的柴油如泄漏遇明火，可能发生火灾。甚至爆炸，进而对大气环境及人身安全产生危害及影。为防范柴油发电机火灾风险，应做到以下防范措施：

1、柴油发电机由专人管理使用，制定柴油发电机日常操作的管理制度，严格按照操作管理制度进行日常操作。

2、对柴油发电机的人员和操作人员进行必要的安全培训，使其掌握相关的危险化学品的法律、法规、规范和安全知识、专业技术、职业性防护、应急救援等方面知识，并经考核合格后，方可上岗作业。

3、定期对盛装柴油的容器进行检意和维护，发现问题立即检修，防止柴油跑、冒、滴、漏。

4、在柴油发电机房附近设立明显禁火标志。严禁明火、严禁携带火柴、打火机、香烟等进入柴油机房。

5、日常检查一旦发现泄漏情况，请立即停止使用发电机，并立即更换盛装容器，同时由专业工作人员进行现场清理处置泄漏的柴油。

### 5.8.5环境风险事故应急预案

1、应急预案的原则企业编制事故应急救援预案时，应遵循以下原则：

（1）预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如火灾、爆炸等；

（2）预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针；

（3）预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度；

（4）企业编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施；

（5）预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的可操作性；

（6）预案应确保符合国家法律、法规的规定，不应把预案作为重大危险设施维持安全运行状态的替代措施；

（7）预案应经常检查修订，以保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采用。2、事故应急预案企业应按照突发环境事件应急预案管理办法及相关规定，编制《突发环境事件应急预案》并在相关部门备案。

2、火灾事件次生环境污染事件

①现场处置事故发生后，迅速组织开展抢险施救、保护职工、防止事故扩大等应急行动，并及时向公安及行业管理部门报告处置情况。

②统一指挥

Ⅰ总指挥接到汇报和到达现场后，统一指挥抢险救援工作。

Ⅱ现场各工作组根据总指挥下达的抢险救灾指导方案开展救援行动，高效配合合理使用应急资源。

Ⅲ总指挥做出保护生命和财产安全以及控制事态扩大蔓延的各项决定，尽一切力量控制事态的进一步恶化。

Ⅳ总指挥根据事故严重程度，做出事故应急范围、应急启动程序等相应决定。

Ⅴ指挥部要为现场处置工作组之间建立畅通有序的协调配合机制。

③处置措施

Ⅰ发生火灾和爆炸事故后，事故现场人员要积极组织自救、互救，同时将通向灾区的电源切断，并立即向调度室进行汇报。

Ⅱ调度室接到汇报后，必须立即报告厂长和当班值班厂长，调度值班员根据厂长指示，根据事故应急小组成员单位和人员名单表通知相关人员立即赶到指定地点待命。

Ⅲ最先到达事故地点的领导要担负起现场总指挥的职责，首先通知人员撤离危险区，了解掌握事故现场情况，及时根据事故情况确定抢险救灾方案组织事故抢救工作。Ⅳ医疗救护队到达事故现场后，在保证自身安全的情况下应首先抢救受伤人员，再实施事故抢救其它工作。

④应急施救注意事项：

Ⅰ进入事故现场，应首先切断通往事故现场的电源；

Ⅱ事故现场还存在有高温明火点时，首先要采取灭火降温措施，控制高温消灭火源点；

Ⅲ施救者在实施求助伤员之前，首先要在判断遇险者可能遇到的伤害因素和伤害程度的基础上，实施求助手段；

⑤将遇险人员转移出事发现场脱离伤害危险后，应就近选择安全可靠场地及时开展现场急救处理工作。

Ⅰ心跳停止后的前4分钟是求助成败的关键，决不可放弃前期心脏按压和人工呼吸，但对中毒者的施救慎用“口对口人工呼吸”；

Ⅱ包扎止血；

Ⅲ休克处理：解开衣领、腰带，不垫枕头平卧、抬高下肢、保暖、吸氧、饮水或糖盐水；

Ⅳ伤口包扎；Ⅴ骨折固定；Ⅵ转送医院。

### 5.8.6风险评价分析结论

本项目生产具有一定的潜在危险性，但本项目生产控制合理，生产工艺和设备成熟可靠，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。

通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效地防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，本项目完工后，其环境风险程度属于可接受水平。环境风险评价自查表5.8-5。

表5.8-5  环境风险评价自查表

| 建设项目名称 | 偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （忻州）市 | （/）区 | （偏关）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 111.707389807 | 纬度 | 39.485837047 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质是油类物质（柴油），存储于发电机房内； 废机油，储存于危废暂存间。 |
| 环境影响途径及后果分析（大气、地表水、地下水等） | 本项目燃料属于易燃易爆，发生火灾事故可在短时间内产生大量的烟气，若发生爆炸，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，会对大气环境产生影响。事故发生的同时也会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入地表水体，对地表水体造成污染。本项目柴油桶设置于发电机房，发电机房设置围堰并做防渗处理，完全可以保证柴油不外泄，因此对地下水环境、土壤环境影响较小。 |
| 风险防范措施要求 | 对工艺设备选择及布置、选址、总体布局、防火防爆等方面提出了风险防范措施 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目环境风险潜势为I，环境风险评价只进行简单分析。 |

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

有关本工程的污染防治对策，评价在工程分析中进行了全面的介绍，并相应给出了工程排污的源强、源项。根据建设项目环境保护的要求，本章节主要对一些工程采取的环保措施的可行性进行论证，并对工程分析中各项环保措施进行汇总。

## 6.1施工期环境保护对策措施

### 6.1.1施工期大气污染环节及治理措施

在本项目建设施工整个过程中会产生粉尘，包括：场地清理、基础开挖、建筑物料运输及堆存等；车辆、燃油施工机械尾气，施工队伍的食堂炉灶废气等。针对本项目施工期的大气污染环节，环评要求建设单位根据《山西省大气污染2018年运行计划》要求，加强施工扬尘管控，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运行“六个百分之百”。

### 6.1.2施工期废水污染环节及治理措施

本项目建设施工期废水主要有：施工废水和生活污水两种：

（1）施工废水主要有砂石料搅拌废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS。

（2）生活污水

生活污水来自施工人员排放的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS，施工人员的生活设施均在项目永久占地范围内，排水时段分散。

对于砂石料加工系统废水、机械和车辆冲洗废水，在施工场地内设置废水沉淀池，废水经沉淀后用于施工物料拌合用水或地面洒水；施工人员生活污水集中收集，经隔油、沉淀等简单处理后用于施工场地道路洒水或其它抑尘环节。

### 6.1.3施工期噪声污染环节及治理措施

根据本项目建设内容及施工特征，施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员活动噪声以及物料运输产生的交通噪声等。采取合理安排施工时间与布局，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，尽量减少昼夜间休息时段施工；设备选型上尽量采用低噪声设备；按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；将高噪设备设置于棚内；加强监督管理的方法进行噪声防治。

### 6.1.4施工期固体废物污染环节及治理措施

施工期间固体废物为场地清理杂物及弃土、建筑垃圾及施工人员少量的生活垃圾等。

首先应考虑废料的分类回收利用，无法回收的建筑垃圾、弃土置于环卫部门指定的建筑垃圾填埋场；清理场地的杂物及时送到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场；对于生活垃圾，集中收集后，定期送环卫部门指定地点。

### 6.1.5施工期生态影响

建设期对生态环境的影响主要是场地平整、地基开挖对土地的扰动造成的水土流失加剧，场地内积尘对土壤的污染和对局部生态环境有不利影响，同时也影响景观。采取施工过程中加强施工管理，严格控制施工范围，合理规划、土方覆盖，挖填土方避开雨季，文明施工等措施来防止、减缓施工作业对生态环境造成的不利影响。

### 6.1.6施工期污染治理措施汇总

施工期产生的各种污染的治理措施见表6.1-1。

表6.1-1  工程建设期污染防治措施汇总

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | （1）项目场地清理、建筑物的基础开挖、地基处理过程中会有粉尘排放。 （2）水泥、砂石等建筑材料如运输、装卸、堆存方式不当，会产生扬尘污染； （3）场地裸露土方如遇大风天气，会造成扬尘污染； （4）施工区内砂石料加工系统起尘。 | 扬尘 | （1）厂地清理、基础开挖扬尘控制：施工区域主要集中于项目永久占地范围内，在施工场地干燥区域定时洒水，多风季节可增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日，大风日应加大洒水频率），减少起尘量，同时作业处覆盖防尘网。 （2）材料运输扬尘控制：运输通过土路时，实施车辆速度限制，防止车速过快产生大量扬尘污染环境。施工阶段对汽车行驶路面勤洒水，每天3～4次，在干燥大风天气情况洒水频率加密。凡运送土石方等材料的车辆，都应用篷布覆盖，避免扬尘。对进入施工区域内的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。在施工场地设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带，车辆轮胎进出场都要进行清洗。 （3）场地风蚀扬尘控制：对于施工时的土方暂存场，在大风天气极易产生扬尘，要求对土方暂存场进行洒水抑尘，同时对物料进行覆盖，采取防尘布苫盖。 （4）砂石料加工防尘措施：本项目均采购加工好的砂石料，现场不进行加工，直接拌和，并将拌和场地设置于棚内。 （5）混凝土拌和防尘措施：本工程施工量较小，施工过程中采用商品混凝土，减少粉尘排放。 |
|  | （1）各种燃油施工机械的废气排放、运输车辆的尾气 （2）施工区内施工队伍临时食堂炉灶的废气排放 | 尾气 | （1）燃油机械、运输车辆废气防治措施：要求施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油，尤其是大型运输车辆尾气应达标排放。要求施工单位对施工车辆加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。 （2）施工队伍临时食堂炉灶的废气防治措施：要求施工队伍临时食堂做饭采用液化气，杜绝燃用煤炭等高污染燃料。 |
| 废水 | （1）施工营地内砂石料搅拌系统废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，废水中主要污染物为SS； （3）施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS | （1）砂石料搅拌废水、机械和车辆冲洗废水：这些施工废水中SS浓度较大，应设置废水沉淀池，废水经沉淀后用于施工物料拌合用水或地面洒水，禁止废水乱排。 （2）施工人员生活污水：采取集中收集设施，经隔油、沉淀等简单处理后用于施工场地道路洒水或其它抑尘环节 （3）施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放； （4）工程建设施工中应重点加强监督管理，在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行，保证施工期废水的有效利用。 |
| 噪声 | （1）施工场地噪声：施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声 （2）物料运输的交通噪声：主要是各施工阶段物料运输、土方运输车辆产生的噪声 | 噪声 | （1）合理安排施工时间与布局：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工。 （2）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止笛。 （3）降低人为噪声：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。 （4）建立施工挡墙：高噪声设备置于施工棚内，将施工作业区置于室内，既可防尘又可降噪。 （5）加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。 |
| 固废 | （1）建筑施工的废渣土、废建筑材料、施工安装废料 （2）工程施工中的人员生活垃圾 | （1）场地杂物：主要包括混凝土块、车间内积尘及少量基础施工弃土等，及时清运到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场。 （2）建筑垃圾处置：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收利用；对如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等建筑垃圾，及时清运到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场。 （3）施工生活垃圾处置：配务垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。 |
| 生态 | （1）工程施工对占用土地的影响 （2）工程施工对植物的影响 （3）工程施工对土壤的影响 （4）工程施工对景观的影响 （5）施工期对水土流失的影响 | （1）施工过程中要加强施工管理，尽量缩小施工范围，施工活动严格控制在项目永久占地范围内，严格控制和管理运输施工材料车辆及重型机械施工作业范围，尽量减少对土壤的破坏。 （2）施工开挖土方、装卸土方等工序，应尽量避开雨季。 （3）施工过程中基础土方，要回填的选择合理的堆放区域，进行覆盖和拦挡，避免扬尘和冲刷，并结合实际情况适时采取专门的排水措施。 （4）合理规划，挖土与填土同时施工，避免施工区域内大量堆放土方。 （5）加强施工管理，合理安排施工工序，遵循施工中提出的环境保护措施。 （6）加强施工人员环境保护意识，禁止破坏施工范围外的植被。 （7）土壤耕作层是植被生长赖以生存的环境，施工前把表层熟化土壤（0-30cm）尽可能选择合适的区域集中，待施工结束后回填到要进行植被绿化地段，可以改良土壤，提高植被成活率和成长环境。 （8）水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，要加强施工期环境监督管理，做到规范施工、文明施工，防止、减缓施工作业造成的不利影响。 |

## 6.2运行期环境保护措施及可行性论证

### 6.2.1大气环境保护措施

6.2.1.1鸡场恶臭气体污染控制措施

养殖场鸡舍是主要恶臭气体产生区域。恶臭的成分十分复杂，因畜禽的种类、清粪方式、粪污处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚等，无机成分主要是H2S、NH3。

影响畜禽场恶臭的主要因素是清粪方式、管理水平。同时也与场址选择、场地规划和布局、鸡舍设计、通风等有关。

本项目产生的恶臭气体拟采用以下措施：由于鸡舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

1、合理的选址与布局正确的选址、布局可以使恶臭气体对外界环境与场内职工的影响降到最小，是预防恶臭的第一步。按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，新建畜禽养殖场应建设在禁建区常年主导风向的下风向或侧风向，厂界与禁建区边界距离不得小于500米。

本项目处于农村地区，不在偏关县划定的禁建区内，距离最近的八柳沟村为530m，从场区布置上看，本项目办公区位于场区西南侧，处于养殖区、治污区侧风向，且办公、生产区分开，布局合理。

2、及时清理鸡舍

（1）温度高时恶臭气体浓度高，粪便暴露面积大的发酵率高。因此及时收集鸡粪，在鸡舍内也要加强通风，加速粪便干燥；同时，尽快将鸡舍内鸡粪清运至有机肥车间，减少鸡舍内鸡粪恶臭气体的产生。

（2）为防止蚊蝇滋生，应根据蚊蝇生活习惯，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇滋生。

（3）春、夏季节在鸡舍内使用氧化剂等；在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天增加1～2次粪便的收集次数，减少鸡舍内粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

3、强化鸡舍消毒措施

（1）全部鸡舍必须配备地面消毒设备。建议使用百毒净、洁超消毒剂喷雾消毒，不仅可灭杀各种病原体，净化鸡群的内、外环境，而且可使鸡舍的臭味变小。

（2）厂内设置车辆清洗、消毒设施。

4、采用科学喂养技术

（1）调整饲料养鸡项目控制恶臭气体的主要措施是从饲料喂饲着手，合理调节饲料中的蛋白质含量，可以减少因蛋白质过剩而产生过多的恶臭气体，本项目采用低氮日粮，通过调控喂食量将不会导致因营养成分的富余而使鸡排泄的粪尿量增加，同时也会使粪便中的氨有效降低，从源头减少恶臭的产生。

（2）源头控制

Ⅰ通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理鸡舍，鸡粪、沼渣等应及时进行好氧堆肥；搞好场区卫生环境，采用节水型水器，鸡舍及时冲洗；

Ⅱ温度高时恶臭气体浓度高，鸡粪在1-2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。鸡舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从鸡舍内清粪，在鸡舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少鸡粪污染。

（3）过程整治

Ⅰ鸡场采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、鸡舍内热交换器和风机相结合的方式进行鸡舍内部温度控制。产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

Ⅱ加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

Ⅲ场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

（4）终端处理养殖场产生的恶臭气体用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、固粪处理区附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

5、鸡舍排风在鸡舍排风扇一侧设置阻隔网，拦截通过排风扇吹出来的羽毛等漂浮物质，减少对周围环境的影响。

6.2.1.2有机肥发酵罐恶臭气体污染控制措施

- 有机肥发酵罐恶臭气体污染控制措施

项目运营期将采用干清粪的方式，每天及时对鸡舍内的鸡粪进行清理，收集后运至有机肥发酵罐生产有机肥，因而鸡粪在鸡舍内的积累和堆存时间相对较短。

根据建设单位提供的资料，有机肥发酵罐产生的废气量约为2000m3/h，本项目共设置8个有机肥发酵罐，废气总产生量为16000m3/h。有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，根据《大同市云州区绿源春养殖专业合作社蛋鸡养殖项目环境影响报告书》中采用生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机（总风量为16000m3/h）集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。

- 有机肥发酵罐恶臭气体污染控制措施可行性论证

目前应用较为广泛的除臭工艺包括物理法、化学法、生物法以及土壤脱臭法。根据业主提供的资料，项目拟在堆肥车间使用的除臭方法为生物滤塔除臭法。

- 生物滤池除臭工艺原理

生物除臭系统包括废气收集和输送系统、预洗池和生物滤池（塔）三个部分。首先将来自不同废气源的废气经管道抽至预洗池，调节到合适的温度和湿度后，再将废气抽入生物滤池。在生物滤池中，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质吸附并分解成CO2、H2O等简单无机物。生物滤池（塔）中的高效生物填料具有良好的结构稳定性和透气性能，可以保证经过长时间的运行压力损失基本保持不变。H2S、NH3等物质去除率达90%以上。此工艺运行费用低，但受环境影响（湿度、温度等）较大，需加强运行管理。

- 生物除臭效果

根据《重点使用技术》中论文“污水厂生物滤池除臭技术”：采用生物滤池除臭，在确保pH值长期保持在6～8；对H2S、NH3、甲硫醇等恶臭成分的去除率稳定达到95%～99%；根据《通用机械》2009年第11期中论文“生物滤塔在污水处理厂的应用”：生物滤塔的硫化氢去除率达100%；根据《环境科技》2009年第22卷第1期中“生物滤塔除臭技术在污水处理厂中应用”：在温度为22℃，湿度＞95%，pH值为6.6左右且进气流量及浓度稳定的情况下，生物滤塔的除臭效率可达96%以上，平均净化效率达85%以上。本项目采用生物滤塔除臭，为了保证生物滤塔的稳定性，对H2S、NH3等物质的去除率达90%是完全可行的。

- 技术经济可行性

主要技术特点包括以下几个方面：①微生物活性强，设备运行初期只需少量投加营养剂，微生物通过吸收废气中的养料而始终能够处于良好活性；②耐冲击负荷量大，能自动调节废气浓度高峰值，而微生物始终正常工作；③设备操作简便，无需专人管理，无需日常维护，基建投资和运行费用极低；④生物填料寿命长。经特殊加工制成的生物填料，具有比表面积大，生物膜易生易落、耐腐蚀、耐生物降解、保湿性能好、孔隙率高、压损小，因此，其使用寿命可达10年甚至更长，使用寿命期间填料无需更换；⑤处理效果好，除臭效率高。

本项目采用的大气污染物处置措施经济可行。

### 6.2.2地表水环境保护措施

项目采用干清粪工艺，清粪过程无废水产生；鸡舍消毒采用配水后在鸡舍内雾化消毒，消毒过程中无废水产生。项目废水主要为鸡舍冲洗废水、员工生活污水。

本项目生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入黑膜厌氧发酵池，采用厌氧发酵工艺，发酵后产生沼液用于周围农田施肥。

因此，在采取环评要求的措施后，本项目无废水外排，不会对评价区内地表水产生直接影响。

### 6.2.3地下水环境保护措施

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水的污染防治按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则确定。

1、源头控制措施营运后，加强管理，主要包括在生产、管道、设备、污水贮存等工序，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度。

2、分区防治项目为蛋鸡养殖，项目厂区应采取全面防渗措施。根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄露特殊的性质将项目区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。为防治厂区污水对地下水造成污染，在工程设计中，将分区对厂区内防渗设施进行建设，主要考虑重点防渗分区和一般防渗分区，分别采取不同等级防渗方案，详见表6.2-1。

表6.2-1  项目防渗分区一览表

| 划分 | 构筑物 | 防渗位置 | 防渗措施 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 有机肥堆存车间 | 底部 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜） | 重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s） |
|  | 医疗废物暂存间 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→2mm防渗土工膜（HDPE膜） |  |
|  | 危废暂存间 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→2mm防渗土工膜（HDPE膜） |  |
|  | 黑膜厌氧发酵池 | 底部及四周 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜）→混凝土 |  |
|  | 填埋井 | 底部及四周 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜）→混凝土 |  |
|  | 消毒通道 | 底部及四周 | 原土夯实（夯实系数0.97）→300mm的三七土→防渗土工膜（HDPE膜）→混凝土 |  |
|  | 排污管道 | / | 采用PVC-U管材，管沟采取混凝土抹面 |  |
| 一般防渗区 | 鸡舍 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 | 一般防渗区（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s） |
|  | 饲料库 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 |  |
|  | 蛋库 | 地面 | 原土夯实（夯实系数0.97）→15cm水泥硬化 |  |
| 简单防渗区 | 办公区 | 路面 | 水泥抹面 | 简单防渗区（一般地面硬化） |
|  | 场区道路 | 路面 | 水泥抹面 |  |

1）重点防渗分区

重点防渗分区是指贮存或运输含污染物介质的场地、水池、地下管道等；项目黑膜厌氧发酵池按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求进行防渗；填埋井按《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求进行防渗，能够满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求K≤1×10-7cm/s；医疗废物暂存间、危废暂存间等采用夯实土壤+HDPE膜+混凝土防渗，夯实土壤做基础层，HDPE膜抗渗能力比较强，夯实土壤做基础层，HDPE膜抗渗能力比较强，混凝土的抗渗标号为S6，HDPE膜+混凝土的抗渗组合，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s，能够满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求K≤1×10-7cm/s；污水收集管道宜选用HDPE管。

2）一般防渗分区

一般防渗分区是指含有持久性有机物等需防治的区域，包括鸡舍、饲料库、蛋库。根据污染区的特性、水文地质条件及施工的可操作性，一般污染防治区采取的防渗方案如下：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚土不小于100mm、混凝土强度等级不宜小于C30、混凝土抗渗系数等级不小于P6），并在其周围设置防渗的排水沟，确保一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

3）简单防渗区：地面应做一般硬化或绿化。

3、居民饮用水安全防范措施

（1）对鸡舍、污水收集系统全部进行水泥面硬底化建设，避免鸡舍废水随意外排。

（2）项目必须严格控制采水量，节约用水，严格将产生的废水循环利用。

（3）制定应急预案，设置应急设施。一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

（4）在厂区下游及居民点设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

综上分析，建设项目厂区地下水较敏感性，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4声环境保护措施

本项目建成后，项目噪声主要来源于鸡舍风机产生的噪声，同时还有车辆噪声和人员活动噪声等，声级值为65～95dB（A）。

1、鸡群叫声防治措施

为了减少鸡群叫声对环境的影响，建设单位主要采取的防治措施为鸡舍隔声，大约鸡群叫声产生源强平均可降低20dB（A）。

2、风机及水泵噪声防治措施

①对风机、水泵等高噪声设备安装消声装置、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。

②加强车间的隔音措施，如位置于室外的风机、水泵建造机房；适当增加机房墙壁厚度；并安装隔声门窗。

③加强场区、厂界绿化工程。经上述措施治理，项目风机及水泵噪声可削减20dB（A）。

项目噪声经上述治理措施治理后，再经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准。

从技术角度分析，主要噪声源尽可能向场区中央区域布置，保持主要噪声源与厂界一定的距离；采取对水泵、风机进出口配套消声器并对其维护结构进行隔声处理等控制措施，对于降低设备噪声是很有针对性的，也非常有效的，只要经过专业设计、合理的设备选型、技术上是成熟可靠的。

在环境方面通过种植草木，形成自然隔声屏障等措施是比较经济有效的。

### 6.2.5固体废物环境保护措施

固废性质拟建项目固体废物主要来鸡粪、散落羽毛及饲料残渣、病死鸡、残次鸡蛋和蛋壳、医疗废物、职工生活垃圾等。本项目固废产生及处置情况汇总见表6.2-2。

表6.2-2  项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 项目 | 废物类别 | 项目产生量 | 综合利用及处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪便 | 一般固废 | 31166t/a | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 |
| 2 | 散落羽毛及饲料残渣 | 一般固废 | 5.18t/a | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 |
| 3 | 病死鸡 | 危险废物 | 31.97t/a | 填埋井填埋 |
| 4 | 残次鸡蛋和蛋壳 | 一般固废 | 6.5t/a | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 |
| 5 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 危险废物 | 0.3t/a | 将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 0.2t/a | 在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 |
|  | 含油废棉纱和手套 | 危险废物 | 0.02t/a |  |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 10.95t/a | 交由当地环卫部门进行统一处理 |
| 8 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.001t/a | 由生产厂家回收再生处理 |

固废处置方式

1、一般固体废物

1）鸡粪

本项目鸡舍鸡粪采用干清粪工艺清除，鸡粪干燥速度快。本项目鸡舍鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。

2）散落羽毛及饲料残渣

饲料残渣能利用价值的重新利用，无利用价值的饲料残渣和散落毛羽混入有机肥发酵罐加工有机肥。

3）残次鸡蛋和蛋壳

蛋液和蛋壳中含有蛋鸡生长必须的营养物质，添加至饲料中喂食给蛋鸡。

4）废脱硫剂

本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每年更换一次，可由生产厂家回收再生处理。

5）生活垃圾

职工生活垃圾由环卫部门定期清运。

本项目一般固体废物处置措施可行。

2、危险废物

1）病死鸡

依据《国家危险废物名录》（2016年版），病死鸡不属于危险废物；根据《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》环发[2004]18号，对于病死畜禽，要严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）要求采取高温蒸煮、焚烧或安全填埋的方法进行处理。养殖场集中的地方应采取焚烧法，不具备条件的应采取设置两个或以上的安全填埋井。

本项目在养殖场内设置2个安全填埋井，为混凝土结构，深度大于3m，直径2m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用黏土填埋压实并封口。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中有关要求，不向环境排放，不会对环境产生有害影响。

2）畜禽医疗废物

项目运营期间产生少量的医疗废物，将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，暂存间应定期消毒和清洁，定期交有资质单位处置。

3）废机油和含油废棉纱和手套

废机油利用铁桶收集后，暂存于机修间危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

含油废棉纱和手套利用铁桶收集后，暂存于机修间危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

综上所述，本项目一般固体废物均按《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行分类收集、储存；病死鸡按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求进行填埋处理；防疫过程中产生的医疗废物临时贮存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。本项目所有固体废物均能得到合理妥善处置，因此，本项目采取的固体废物防治措施经济、技术可行。

### 6.2.6生态环境保护措施

6.2.6.1生态保护与恢复的基本要求

1、本项目应根据当地气候气象、水文地质和环境容量要求，合理设计，加强施工管理，严格把关各污染环节防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常稳定运行，使处理效果达到工程设计要求，从源头最大限度地减少气、水、声及固体废物向环境的排放，降低对周围生态环境影响。

2、因项目建设过程中土地开挖等导致土地地表性质变化及土层结构疏松，遇雨即

成为水土流失的土源，造成局部泥水蔓延，若在后期未实施处置的情况下，将导致长期水土流失。对此，评价要求场区不应存在裸露地表，空闲场地应进行绿化或硬化。生产车间、管道沟渠等进行防渗和硬化处理。

3、除工程直接影响区外，工程应针对其厂界实施水土流失防护措施，主要以绿化方式进行。

4、随着本项目施工进度，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护。对项目产生的废气、废水及废渣等，严格执行设计及评价要求的防治措施，严格控制污染物排放，减小对生态环境的影响。

5、实施生态补偿，重点针对项目直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

6.2.6.2基本措施

1、运营期生态影响防护措施

（1）加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全场范围进行严格管理，使全场污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

（2）为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强场内“三废”治理同时，还应加强场内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全场地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声，改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在场界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

（3）随同项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

（4）结合项目及当地具体情况，进行场区绿化。绿化重点是道路两侧、场内零散耕地、生活区等处。在厂区周围、主厂房等四周种植阔叶乔木树带，以降噪吸尘，减少恶臭影响；在场内道路两旁及各建筑物之间闲散耕地，以杨树为骨干树种，配栽灌木绿篱、小乔木等，使其高低相结合，组成浓密树丛；在办公区耕地上布置花坛，种植一些低矮而树冠大的观赏树种及开花期长的灌木类，以美化环境；对建设期取土面、施工面及时复垦种草；按当地环保、水保部门的要求对周围设绿化带。树种选用抗毒性强，枝叶茂密、适宜于当地生长条件的乔灌木。

（5）严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

（6）场区道路须进行场地硬化。

（7）严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

（8）有机肥车间底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

（9）加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

（10）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

2、生态环境补偿恢复工程建设对评价区的生态环境不可避免地产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。

（1）建设区或直接影响区的生态恢复工程建设区土地功能由于养殖区、办公区或道路等的建设而永久性地发生变化，对其主要以生态补偿的方法实施；工程直接影响区则主要是施工及其他临时占地，治理主要是整理、硬化或绿化土地。具体措施为：对场区道路及地面进行硬化，减少雨水冲刷地面造成的生态影响；对鸡舍周围设置绿化带，减少恶臭造成的环境影响，改善区域生态环境。

（2）绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待。

## 6.3环保投资

本项目总投资7450万元。本项目一期环保投资217万元，二期环保投资40万元，环保投资共计257万元，占项目总投资的3.45%，环保投资估算见表6.3-1。

表6.3-1  本项目一期环保投资估算

| 类别 | 污染源名称 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蛋鸡舍恶臭气体 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%。 | 15 |
|  | 育雏育成鸡舍恶臭气体 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%。 | 10 |
|  | 有机肥车间废气 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。 | 30 |
|  | 食堂油烟 | 设1台油烟净化器，经处理达标后排放。 | 1 |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水、初期雨水 | 本项目生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入黑膜厌氧发酵池，采用厌氧发酵工艺，发酵后产生沼液用于周围农田施肥。环评要求建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，可以存储365天的沼液量。 | 100 |
| 固废 | 鸡粪便 | 设置4个有机肥发酵罐，鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。 | 10 |
|  | 散落羽毛及饲料残渣 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥。 | - |
|  | 病死鸡 | 设置2个安全填埋井，填埋井填埋。 | 10 |
|  | 残次鸡蛋和蛋壳 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 | - |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 建设单位在防疫室内单独设置一座2m2（2m×1m）的医疗废物暂存室。将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 4 |
|  | 废机油 | 建设单位在检修间内设置一座4m2（2m×2m）的危废暂存间。在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 | 8 |
|  | 含油废棉纱和手套 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门进行统一处理。 | 1 |
|  | 废脱硫剂 | 由生产厂家回收再生处理。 | - |
| 噪声 | 鸡舍风机、泵类、运输车辆 | 选用低噪声设备，置于室内，基础减振，风机加装消声器运输车辆减速、禁止鸣笛。 | 5 |
| 绿化 | 厂区 | 绿化面积3000m2 | 8 |
| 其它 | 防渗 | 鸡舍、蛋库、饲料库等防渗及场区硬化。 | 15 |
| 合计 | 217 |

续表6.3-1  本项目二期环保投资估算

| 类别 | 污染源名称 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蛋鸡舍恶臭气体 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%。 | 15 |
|  | 育雏育成鸡舍恶臭气体 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%。 | 10 |
|  | 有机肥车间废气 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。 | 利用一期 |
|  | 食堂油烟 | 设1台油烟净化器，经处理达标后排放。 | 利用一期 |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水、初期雨水 | 本项目生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入黑膜厌氧发酵池，采用厌氧发酵工艺，发酵后产生沼液用于周围农田施肥。环评要求建设一座2000m3的黑膜厌氧发酵池，可以存储365天的沼液量。 | 利用一期 |
| 固废 | 鸡粪便 | 设置4个有机肥发酵罐，鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产。 | 10 |
|  | 散落羽毛及饲料残渣 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥。 | - |
|  | 病死鸡 | 设置2个安全填埋井，填埋井填埋。 | 利用一期 |
|  | 残次鸡蛋和蛋壳 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 | - |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 建设单位在防疫室内单独设置一座2m2（2m×1m）的医疗废物暂存室。将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 利用一期 |
|  | 废机油 | 建设单位在检修间内设置一座4m2（2m×2m）的危废暂存间。在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 | 利用一期 |
|  | 含油废棉纱和手套 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门进行统一处理。 | 利用一期 |
|  | 废脱硫剂 | 由生产厂家回收再生处理。 | - |
| 噪声 | 鸡舍风机、泵类、运输车辆 | 选用低噪声设备，置于室内，基础减振，风机加装消声器运输车辆减速、禁止鸣笛。 | 5 |
| 绿化 | 厂区 | 绿化面积3000m2 | 利用一期 |
| 其它 | 防渗 | 鸡舍、蛋库、饲料库等防渗及场区硬化。 | 利用一期 |
| 合计 | 40 |

# 第七章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算，因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度还是较大的，多采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

## 7.1经济效益分析

建设项目的开发将有利于经济发展，但也会产生相应的环境问题，因此，只有解决好环境问题，保持环境与经济协调发展，走可持续发展道路，才能形成良性循环机制。环境影响经济损益分析是将项目建设的环境损失折算成经济价值，分析工程的环境代价和环保成本，从环境影响损益角度判别项目建设的环境经济可行性，为项目决策提供依据。

## 7.2社会效益分析

本工程的社会效益主要体现在以下几个方面：

1、项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环境治理要求。

2、拟建项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

3、项目的建设可拉动周边畜禽养殖业行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

4、项目投产后可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

## 7.3生态效益分析

项目建设完成后，养殖粪便用于生产有机肥，现代农田由于长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供的优质有机肥，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。

因此，本项目生态效益显著。

## 7.4环境影响经济损益分析

### 7.4.1环保投资

1、环保工程建设投资

本项目总投资7450万元，环保投资共计257万元，占项目总投资的3.45%。

2、环保工程运行管理费用

①设备折旧

环保设备折旧率按环保设备费5%计算，费用为12.85万元/年。

②设备大修基金

设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为7.71万元/年。

③能源、材料消耗

本项目环保工程能源消耗主要为水和电力，其它材料的消耗较少。按照市场价格综合考虑，全部费用约为2.5万元/年。

④环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为1.3万元/人·年，按2人考虑，本项目环保工作人员总费用平均约为2.6万元/年。

⑤管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，日常开支按①-④总费用的3%估算，约0.77万元/年。

本项目环保工程运行管理费用约为26.43万元/年。

### 7.4.2环保设施经济效益估算

环境经济效益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益以及一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

本项目采取“鸡—肥—田”模式，废物资源化，产生巨大的经济效益。其产生的经济效益如下：项目利用鸡粪生产有机肥，鸡粪生产量为31166t/a，制取有机肥量约18240t/a（按含水率30%），有机肥以50元/t计，约为91.2万元/a。

本项目环境经济效益费用约为91.2万元/年。

### 7.4.3建设项目环境经济效益分析

- 环保建设费用占总建设投资比例

2、环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环保运行管理费用：

3、环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环境成本的比值，它反映环境投资的经济效益的高低：

## 7.5小结

本项目充分利用产业化优势，促进我国畜禽养殖走绿色良性循环路。同时对于加快当地经济结构调整，促进当地经济的全面发展具有十分重要的意义。

鸡粪处理后产生的肥料可以改变化肥对土地的不良影响，降低肥料成本，对我国发展循环经济、走可持续发展道路具有重要意义。

项目工艺技术先进成熟，规模适当，技术力量有保障，市场前景广阔，项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著，市场前景良好。项目建设规模适中，投资结构合理，产品具有广阔的市场前景。

综合上述分析，项目可行。

# 第八章  环境管理与监测计划

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入企业工作计划，建立环境保护责任制度，设置环境保护机构，采取有效措施，防止环境破坏。

## 8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存和发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免管理不善而可能发生的环境风险。

### 8.1.1环境管理的必要性

项目环境管理是指工程在施工期和运行期间，应严格按照国家、地方环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门监督，促使项目实现“三同时”目标。

环境管理是企业管理工作重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 8.1.2环境管理体系

1、环境计划管理：通过计划协调发展与环境的关系；对环境保护加强计划指导，是环境管理的重要内容，通过制定环境规划，把环境保护纳入到国民经济规划中去。

2、环境质量管理：为了保持区域环境所必需的环境质量而进行的各项管理工作，建设项目环境影响评价和区域性环境质量评价，是环境质量管理的主要工作。

3、环境技术管理：制定技术标准、技术规程、技术发展方向、技术路线、技术政策和污染防治技术，以环境经济评价来协调技术经济发展和环境保护的关系，使科学技术发展，促进经济不断发展，保证环境质量不断得到改善。

8.1.2.1建立环境管理体系的重要性

1、使企业的环境业绩得到改善，使企业的形象在金融机构、保险公司、立法者、执行机关及顾客中得到提高；

2、使企业的竞争力增强，法律责任降低，经营成本降低，公共关系提高；

3、提供一个有系统地表达环境信息的框架以供决策；

4、便于适应国际市场对ISO14000环境管理体系认证的要求。

8.1.2.2环境管理体系建立的原则

1、企业环境管理体系的建立要与工程生产运行特点相配套，做到与生产管理工作有机结合。

2、环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准。

3、企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时交流和反馈。

4、环境管理要充分重视宣传教育的功能，以不断提高职工环境保护意识和环境科学知识，树立企业在社会中的良好环境形象。

### 8.1.3环境管理机构及其职责

建立环境管理机构是使环境管理工作科学化、制度化、经常化的组织保障，是将环境保护纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现“一控双达标”，企业内部必须建立环境管理机构。

8.1.3.1环境管理机构

施工建设期，公司应指定专门的部门及专人负责相关的环境保护管理工作，可与工程监理单位协同对此阶段可能产生的环境问题进行控制。

生产运行期，根据企业的实际情况，应建立以厂长负责，生产副厂长兼管环保工作，各职能部门各司其职的环境管理体系。设置环保科管理全厂的环保工作，设科长1名，科员1名，共同负责全厂的环境管理和监测及污染治理工作。

8.1.3.2环境管理机构职责

本评价结合新建工程要求企业建立以厂长负责，副厂长兼管环保工作，各职能部门各司其职的环境管理体系，设置环保科管理全厂的环保工作，设科长1名，科员1名，共同负责全场的环境管理和监测及污染治理工作。

1、全面贯彻落实“保护和改善生产环境管理与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，做好本项目环境污染防治和生态环境保护工作。

2、认真贯彻执行环境保护法律、法规和标准，按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

3、做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。

4、负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保设施处理效果，要有相应的奖惩制度。

5、督促帮助企业搞好污染治理和固体废物综合利用工作，真正做到污染物达标排放。

6、负责与当地环境保护监测站联系进行本项目污染源监测工作，了解掌握本项目污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产系统，防止污染事故发生。

7、加强企业所属区域绿化造林工作。

8、企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理、业务培训及监测仪器的购置和更新。

9、有计划地做好普及环境科学知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环境法制观念；定期进行环保技术培训，不断提高工作人员业务水平。

10、建立企业环境管理指标体系，做好考核与统计工作。

8.1.3.3企业外部的主要管理体系

忻州市生态环境局偏关分局：具体负责该项目环境管理计划的监督、检查。定期对企业污染物排放情况进行监测，并不定期进行抽查性测试，检查企业环境管理制度的制定、执行情况，对检查过程中出现的不合理情况监督其改正。

8.1.3.4企业内部的环境管理体系

企业应建立环境管理组织机构，使其与企业整体组织机构有机的结合起来，保证环境管理的正常开展。

该厂环境管理组织机构负责企业日常环境管理与监测的具体工作，接受忻州市生态环境局偏关分局领导，落实上级环境管理部门下达的各项环境管理任务。审定公司内各项环境管理规章制度、环境保护年度计划和长远规划等，并协调内部各部门的环境管理工作。

### 8.1.4环境管理制度

偏关县振兴农业投资发展有限公司应建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和总则。“有规可循、执规必严”是环境管理得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

1)环境保护管理条例；

2)环境质量管理规程；

3)环境管理的经济责任制；

4)环保业务的管理制度；

5)环境管理岗位责任制；

6)环境保护的考核制度；

7)环保设施管理制度；

8)场区防渗管理条例；

9)生态保护管理规定；

10)污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

11)清洁生产审计制度。

通过对各项环境管理制度建立和严格执行，形成目标管理、监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效防止非正常生产和突发性事故造成的危害。

### 8.1.5环境管理计划

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，具体见表。

表8.1-1  建设项目各阶段环境管理工作计划表

| 阶段 | 环境管理工作计划 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 生产 运行 期 | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行孵化车间内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因、及时处理； 3.不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4.重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.1.6规范排污口

为了使环境管理有条不紊地进行，应对各排污口实行规范化管理，要在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的有关规定，排放口图形标志见下图。

| 排放口 | 废气排口 | 噪声源 | 固体废物堆场 | 有害废物标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 | 桔黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 黑色 |

图8-1  环境保护图形标志

## 8.2环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.1环境监测机构设置

偏关县振兴农业投资发展有限公司现不具备单独进行监测的能力，根据其生产规模、场内污染物排放的实际情况，委托有资质的单位负责对各项污染源进行监测。

### 8.2.2环境监测机构的职责和任务

1、编制各类有关环境监测的报表并且负责呈报。负责企业范围内的污染事故调查、弄清和掌握污染状况。负责本企业污染事故监测调查，及时上报有关管理部门。

2、按工程工艺及污染特征，制定工程建设期和运营期的监测计划，定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用、维护和检修工作。

### 8.2.3监测工作

1、熟悉本企业的生产工艺及生产环节产生的污染的具体情况和各产污环节中的防治措施。

2、负责配合上一级监测机构对本企业所属范围的各类环境污染因素的监测。

3、对本企业可能排放的污染物进行监测，建立监测数据档案库，为加强对污染源的管理和治理提供科学依据。

4、参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

5、宣传环境保护方针政策，增加职工环境保护意识和责任感。

### 8.2.4环境监测计划

环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。

本项目投产后，企业应重点搞好场内污染源监测工作，同时也不能忽略环境质量监测，本项目排放的污染源和地下水环境质量监测执行《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》(HJ1252-2022)，评价提出本项目投产后污染源监测计划及环境质量监测计划。监测点位、监测项目及监测频率见表8.2-1。

表8.2-1  项目污染源排放及环境质量监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 厂界 | H2S、NH3、臭气 | 每半年1次 |
|  |  | 有机肥发酵罐排气筒 | H2S、NH3、臭气 | 每年1次 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | Leq、L10、L50、L90 | 每季度监测1次，每次1 天，每天昼夜各1次 |
|  | 土壤 | 长期使用沼液施肥的农耕地 | pH、砷、铜、汞、含盐量 | 每5年内开展1次 |
| 环境质量监测 | 地下水监控点 | 场内水井 | pH、耗氧量（CODMn法，以O2计)、氨氮、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群 | 每年1次 |

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决，真正起到环境保护的作用。

### 8.2.5监测结果及反馈

对监测结果应及时统计汇总、如实、认真填写，并上报有关领导和上级主管部门，如发现监测结果有异常，应及时反馈相关管理部门，并迅速查找原因，及时、妥善解决。

### 8.2.6环境管理与监测经费预算

环境管理和监测经费预算可分为一次性投资、常规开支等。

8.2.5.1一次性投资

环境监测委托当地有资质单位负责进行，建设单位不再进行监测仪器的购置。

8.2.5.2常规性开支

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，维修设备仪器，进行监测等工作的费用。预计每年约需3.0万元。

## 8.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1  项目污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |  |
| 废气 | 蛋鸡舍恶臭 | NH3 | / | 0.445 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% | / | 0.0152 | 0.1335 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） |
|  |  | H2S |  | 0.0445 |  | / | 0.0015 | 0.0134 |  |
|  | 育雏育成鸡舍恶臭 | NH3 | / | 0.057 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% | / | 0.002 | 0.0171 |  |
|  |  | H2S |  | 0.0057 |  | / | 0.0002 | 0.0017 |  |
|  | 有机肥发酵罐废气 | NH3 | / | 7.029 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。 | 6.08 | 0.0973 | 0.7029 |  |
|  |  | H2S | / | 0.7029 |  | 0.608 | 0.0097 | 0.0703 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | / | 0.0197 | 设1台油烟净化器，经处理达标后排放 | 1.8 | / | 0.008 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 产生量t/a | 处置措施 |  | 排放量t/a | 处置去向 | 执行标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1401.6 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | / | 0 | 不外排 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的最高允许日均排放浓度 |
|  | 鸡舍冲洗废水 |  | 30.87 | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 | / | 0 |  |  |
|  | 初期雨水 |  | 417 | 厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。 | / | 0 |  |  |
| 类别 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处置措施 | 排放量t/a | 处置去向 | 执行标准 |
| 固废 | 鸡粪便 | 31166 | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 | 0 | 综合利用 | 《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012） |
|  | 散落羽毛及饲料残渣 | 5.18 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 | 0 | 综合利用 |  |
|  | 病死鸡 | 31.97 | 填埋井填埋 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 残次鸡蛋和蛋壳 | 6.5 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.001 | 由生产厂家回收再生处理 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 0.3 | 将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 废机油 | 0.2 | 在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 | 0 | 合理处置 |  |
|  | 含油废棉纱和手套 | 0.02 |  | 0 | 合理处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 10.95 | 交由当地环卫部门进行统一处理 | 10.95 | 合理处置 |  |
| 类别 | 污染源 | 污染源强 | 处置措施 | 排放量 | 执行标准 |
| 噪声 | 设备噪声 | 65~95dB(A) | 设备选型、室内屏蔽，基础减振 | 55~65dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 环境信息公开 | 公开环境影响报告书编制信息 | 根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径方式等。 |
|  | 公开环境影响报告书全本 | 建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，并及时公开。 |
|  | 公开建设项目开工前的信息 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
|  | 公开建设项目施工过程中的信息 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
|  | 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

# 第九章  结  论

## 9.1建设项目概况

偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目概况见表9.1-1。

表9.1-1  工程概况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目 |  |
| 2 | 建设地点 | 偏关县窑头乡八柳树村西南420m处 |  |
| 3 | 占地面积 | 86亩（约合57299m2） |  |
| 4 | 建设单位 | 偏关县振兴农业投资发展有限公司 |  |
| 5 | 建设规模 | 60万羽无抗蛋鸡养殖项目 |  |
| 6 | 工程投资 | 总投资7450万元 |  |
| 7 | 职工人数 | 20人 |  |
| 8 | 工作 制度 | 年 | 365天 |  |
|  |  | 日 | 3班，8h/班，24h/d |  |

## 9.2环境质量现状

### 9.2.1环境空气质量现状及评价

本项目环境空气质量例行监测资料引用忻州市2021年1月1日-2021年12月31日环境空气质量主要污染物浓度分析表。2021年偏关县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为30%，NO2占标率为75%，PM10占标率为111.4%，PM2.5占标率为91.4%，O3占标率为93.1%，CO占标率为47.5%。PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。

本次评价期间，企业委托山西菁茵环境监测有限公司进行了现状监测。NH3、H2S在监测期间未出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 9.2.2地表水环境质量状况

本次评价收集到2021年《偏关县地表水监测断面数据汇总》，偏关河出偏关县裴会监测断面的氨氮、COD、粪大肠菌群指标未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准限值要求，其它各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准限值要求。

### 9.2.3地下水质量状况

地下水3个监测点位各项目监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求；

### 9.2.4声环境质量状况

本项目厂界四周昼间等效声级范围在52.6～54.8dB(A)之间，夜间等效声级范围42.3～43.4dB(A)之间，未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准限值要求。

### 9.2.5土壤环境

根据土壤环境质量现状监测结果，项目场地的各监测点各监测项目浓度均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值。项目所在地土壤环境质量现状良好。

## 9.3污染物保护措施

### 9.3.1大气污染物保护措施

表9.3-1  大气污染物保护措施一览表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 蛋鸡舍恶臭 | NH3 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% |
|  | H2S |  |
| 育雏育成鸡舍恶臭 | NH3 | 采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70% |
|  | H2S |  |
| 有机肥发酵罐废气 | NH3 | 有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。 |
|  | H2S |  |
| 食堂 | 油烟 | 设1台油烟净化器，经处理达标后排放 |

### 9.3.2废水污染物保护措施

表9.3-2  废水污染物保护措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理方式 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 |
| 鸡舍冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 通过管道排入黑膜厌氧发酵池经处理后用于周围农田施肥，不外排。 |
| 初期雨水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 厂区设雨水暗渠，在污水处理系统附近雨水系统设置一个三通阀门流向黑膜厌氧发酵池，之后的雨水通过雨水渠排入厂外沟渠。 |

### 9.3.3固体废物保护措施

表9.3-3  固体污染物保护措施一览表

| 项目 | 废物类别 | 综合利用及处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 鸡粪便 | 一般固废 | 鸡粪通过粪污输送带送至有机肥发酵罐进行有机肥生产 |
| 散落羽毛及饲料残渣 | 一般固废 | 混入有机肥发酵罐加工有机肥 |
| 病死鸡 | 危险废物 | 填埋井填埋 |
| 残次鸡蛋和蛋壳 | 一般固废 | 添加至饲料中喂食给蛋鸡 |
| 疾病防疫产生的医疗废物 | 危险废物 | 将医疗废物收集、暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 |
| 废机油 | 危险废物 | 在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 |
| 含油废棉纱和手套 | 危险废物 |  |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 交由当地环卫部门进行统一处理 |
| 废脱硫剂 | 一般固废 | 由生产厂家回收再生处理 |

### 9.3.4噪声保护措施

表9.3-4  噪声保护措施一览表

| 污染源 | 污染因子 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 各种泵类 | 噪声 | 采取隔声、减震、密闭、隔声材料等措施 |
| 风机 | 噪声 |  |
| 运输车辆 | 噪声 | 加强管理、减速、限鸣、尽量减少夜间运输、夜间禁止鸣笛 |

### 9.3.5生态保护措施

1、本项目应根据当地气候气象、水文地质和环境容量要求，合理设计，加强施工管理，严格把关各污染环节防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常稳定运行，使处理效果达到工程设计要求，从源头最大限度地减少气、水、声及固体废物向环境的排放，降低对周围生态环境影响。

2、因项目建设过程中土地开挖等导致土地地表性质变化及土层结构疏松，遇雨即成为水土流失的土源，造成局部泥水蔓延，若在后期未实施处置的情况下，将导致长期水土流失。对此，评价要求场区不应存在裸露地表，空闲场地应进行绿化或硬化。

3、除工程直接影响区外，工程应针对其厂界实施水土流失防护措施，主要以绿化方式进行。

4、随着本项目施工进度，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护。对项目产生的废气、废水及废渣等，严格执行设计及评价要求的防治措施，严格控制污染物排放，减小对生态环境的影响。

5、实施生态补偿，重点针对项目直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

## 9.4污染物环境影响

### 9.4.1环境空气影响

本项目污染源排放为点源和面源排放。根据估算结果，本项目各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为8.927%，小于100%，排放的污染物对评价区贡献值较小，本项目环境影响可以接受。

蛋鸡舍、育雏育成鸡舍采取控制饲料密度、加强舍内通风、及时清粪、鸡舍鸡周边喷洒除臭剂以及周边加强绿化等降低无组织恶臭的逸散措施后，恶臭气体源强预计能减少70%；有机肥发酵罐内恶臭气体经集中收集后，采用生物除臭塔进行集中处理，生物除臭塔对恶臭气体的去除率可达90%以上。有机肥发酵罐设引风机集中收集后采用生物除臭塔技术进行除臭处理，配套生物除臭塔设计处理废气量为总风量为16000m3/h，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒达标排放。

综上所述，本项目排放的大气污染物对周边环境空气质量影响较小。

### 9.4.2地表水环境影响

本项目废水主要为鸡舍冲洗废水、员工生活污水等。

本项目生活污水、鸡舍冲洗废水及初期雨水通过管道排入黑膜厌氧发酵池，采用厌氧发酵工艺，发酵后产生沼液用于周围农田施肥。

因此，在采取环评要求的措施后，本项目无废水外排，不会对评价区内地表水产生直接影响。

### 9.4.3地下水环境影响

项目建设期的生活、生产废水在做到防渗措施的基础上对地下水的影响很小。厂区在运营期正常工况采取了防渗措施后，对地下水环境影响较小；各种非正常状况下，会对厂区下游孔隙水环境产生一定的影响，但不会对厂区下游各敏感点造成影响。在采取相应的防渗措施，设置完善的监测与应急处理方案后，可以有效地发现和防范这种影响，使影响程度降低至可以接受的程度。服务期满后，本项目对区域地下水环境的影响会进一步减小。

本项目地下水污染防治措施从源头控制、分区防治、污染监控、应急响应四个方面提出了相应要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行严格控制。从地下水环境影响角度分析，在按照要求采取了严格的地下水环境保护措施后，项目的建设是可行的。

### 9.4.4声环境影响

项目施工期在采取各项措施后，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。运行期采取各项噪声污染防治措施后，项目运行不会对周边村庄的声环境产生明显影响。

### 9.4.5固体废物环境影响

本项目养殖场产生的固体废物主要为鸡粪、散落羽毛及饲料残渣、病死鸡、残次鸡蛋和蛋壳、医疗废物、职工生活垃圾等。鸡粪便送至有机肥发酵罐加工为有机肥后外售；散落羽毛及饲料残渣混入有机肥发酵罐加工为有机肥后外售；生活垃圾设置生活垃圾收集点收集，并定期由环卫部门进行清理；病死鸡送至安全填埋井进行填埋；项目医疗固废设置医疗固废暂存间妥善堆放，并定期交由具有资质的单位处理。本项目固体废物在严格按照环评规定要求处理的情况下，运行期固体废物均得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 9.4.6生态环境影响

本项目对生态环境影响主要表现为施工期对当地植被、农作物的影响，运营期废气对周围农作物、植被生长、人群健康的影响方面；本项目产生的粪便对周围土壤、农作物具有有益影响。

运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

## 9.5公众意见采纳情况

2022年6月6日，偏关县振兴农业投资发展有限公司委托贵州秀泽环保有限公司承担《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目环境影响报告书》环境影响评价工作。在接受委托后7个工作日内，建设单位于2022年6月8日在偏关县人民政府网站向公众进行了项目第一次公告；2022年7月8日～2022年7月25日，建设单位通过网络平台、报纸、建设项目附近村庄张贴公告等方式同步公示了项目征求意见稿，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

本项目在公示期间未收到公众反对意见。

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行），建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告全文。

根据办法要求，在向是生态环境主管部门报批前，我公司现将《偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目》报批本全本进行网上公示。

## 9.6环境经济损益分析

本项目的建设积极响应我省产业结构调整政策，充分利用本地区的地理和环境优势，采用先进的设备和技术，并对产生的粪便、废水进行了合理化处理。粪便经加工处理后作为有机肥回用农田，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，从其环境经济效益指标如环境成本比率、环境系数、环境代价比率和环境投资效益来看，本项目环境代价和环保成本较低，而环境效益却较为明显，从环境经济角度来看合理可行。

## 9.7污染物排放总量

依据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》附件中《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》第三条属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目不属于晋环发【2015】25号文中《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，故不需要申请总量控制指标。

## 9.8环境管理与监测计划

环评明确规定了公司环境管理机构的设置及环境管理制度的制定和实施，规范了排污口的设置，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和监测频率，要求定期开展环境监测工作。建设单位应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员和监测人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负企业日常环境管理和监测工作，并保证信息公开化。

## 9.9评价结论

综上所述，偏关县振兴农业投资发展有限公司60万羽无抗蛋鸡养殖项目符合国家产业政策和当地发展规划；符合偏关县县城总体规划、符合偏关县畜禽养殖禁养区规划、不违背偏关县生态功能区划和偏关县生态经济区划；在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物可以达标排放，对环境影响较小；场址的选择符合环境可行性的要求；本项目在公示期间未收到公众反对意见。因此，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度出发，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

13000mm

257

100%=3.45%

=

保

用

环保建设费用

7450

总投资

环保运行管理费用



100%

环境系数



总产值

26.43

=0.25%

100%

10400

环境经济效益

100%

环境投资效益=

环保运行管理费用

26.43

91.2

345.1%





100%

